# 测沙仪论文_张永平,牛长喜,李德贵,张健,宋长春

导读:本文包含了测沙仪论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:含沙量,泥沙,悬移质,颗粒,激光,测验,在线。

### 测沙仪论文文献综述

张永平,牛长喜,李德贵,张健,宋长春[1]（2018）在《强场极测沙仪原型机试验研究》一文中研究指出为解决高含沙洪水泥沙在线监测问题,提升泥沙监测技术,为暴雨洪水水文监测系统能力建设提供技术支撑,研制了强场极测沙仪。仪器研发过程中解决了仪器结构、材料选择、信号干扰、相关附件研制、试验装备研制等问题。试验证明仪器采集的信号可稳定到较高的水平。通过试验掌握了仪器数据采集与极板面积、间距、材质、结构尺寸的关系:(1)清水温度与电压成二次多项式关系;(2)小于极板面积阈值时电容值与极板间距关系不大,大于该阈值时电容值随极板间距的增大而减小;(3)极板间电容必须达到一定数值,极板间电容才与含沙量有相关关系;(4)170 mm×400 mm(宽度×长度)极板电容为948 p F时对含沙量的反应仍不明显;(5)含沙量与电容的关系一般为叁次曲线,含沙量数值不大时则表现为二次曲线;(6)合适的极板材料才能使仪器对含沙量变化有反应;(7)强场极测沙仪对水流和环境没有任何污染,对操作人员没有任何伤害,具有较广阔的推广前景,建议在有代表性的测站推广应用。(本文来源于《人民黄河》期刊2018年12期）

张帆一,韩旭,洪亚东,张诚[2]（2013）在《一种比热容测沙仪的研究探讨》一文中研究指出总结分析各种测沙仪器的适用性和优缺点,提出基于比热容原理测量含沙量的方法,在15℃实验条件下进行浑水含沙量与比热容的关系测定试验,室内试验测量范围为10～1000kg/m3,测得该条件下含沙量与比热的倒数值呈良好的线性关系,初步提供实用比热容测沙仪的逻辑功能部件的设计思路,为测沙仪的发展提供一种新的途径。(本文来源于《水利信息化》期刊2013年02期）

周建伟,厉明排,宋士强,单玉兰,张广海[3]（2012）在《ZD400型光电测沙仪试验初探》一文中研究指出ZD400型光电测沙仪利用消光原理在线监测河流悬移质泥沙。在黄河下游孙口水文站进行比测试验,对光电测沙仪的在线监测方法、存在问题、使用范围进行了探讨。得出了"试验误差较大,但能为准确地把握沙峰的测验时机作参考;光电测沙仪省时省力,方便快捷;应适时校正浊度与含沙量关系"的初步结论。(本文来源于《中国水文科技新发展——2012中国水文学术讨论会论文集》期刊2012-12-10）

赵昕,田岳明,徐汉光,杜耀东,张莉[4]（2011）在《激光类测沙仪在长江泥沙测验中的应用》一文中研究指出近年,长江流域水文系统先后引进了激光粒度分析仪、现场激光测沙仪等较为先进的激光类测沙设备。经过比测、试验与研究,探索出了激光类测沙仪应用于长江泥沙测验的操作流程,数据处理模式与方法,测沙适应范围等。基本解决了该类仪器在悬移质含沙量测验和颗粒级配分析生产中存在的问题,编制了相应的技术文件与数据后处理软件,使激光类测沙仪在长江悬移质泥沙测验中得到了很好的应用,大大地提高了测沙效率,取得了良好的经济效益和社会效益,也为泥沙测验的自动化奠定了基础。(本文来源于《水文》期刊2011年S1期）

周波,黄双喜,袁德忠,陈金凤[5]（2011）在《现场激光测沙仪试验研究》一文中研究指出现场激光测沙仪是一种基于激光衍射原理进行悬移质泥沙含沙量测量、级配分析的仪器。为了摸清该仪器的性能指标及探索其在长江不同河段进行悬移质泥沙测验的适宜性,进行了仪器的性能指标检测,并开展了与泥沙传统法分析成果的比测试验及精度分析,成果精度满足规范要求,为使用该仪器提供了重要的技术参考依据。(本文来源于《水文》期刊2011年S1期）

蒋建平,石照泉,叶泽明[6]（2011）在《现场激光测沙仪精度控制方法》一文中研究指出现场激光测沙仪根据散射理论的原理来测定泥沙颗粒级配或含沙量。通过对该仪器悬移质颗粒级配和含沙量的测试,以及与传统泥沙测验方法的比测分析,得出了该仪器的使用方法和适用范围,并提出了测验过程中测前准备、现场控制和资料检查等关键环节的精度控制方法与质量检查办法。(本文来源于《水文》期刊2011年S1期）

孙贵山[7]（2010）在《LISST-25型激光测沙仪及试验检测》一文中研究指出美国Sequoia科学仪器公司Llsst-25型激光测沙仪是测量悬浮泥沙的浓度与粒径的高精度的检测仪器。特其用于野外现场含沙量测验,可省掉取水样和水样处理工作,测量迅速。并可连续自记,提高含沙量测验的工作效率。介绍Lsst-25测沙仪的工作原理,经过初步的试验比测证实,该仪器在一定范围内可用于监测或测试河流水体中悬移泥沙的浓度和颗粒粒径。(本文来源于《全国水文泥沙文选》期刊2010-11-01）

吴永进,韦立新,郭吉堂,王华,陆德中[8]（2009）在《γ-射线测沙仪测量浮泥、淤泥容重的新进展》一文中研究指出改进后的γ-射线测沙仪不仅将γ-脉冲计数一个不漏的全部采集下来,还将同步数据采集的速度提高了1个数量级。通过现场测量和试验,取得了更完整更迅速的同步γ-计数和水深数据,对数据的整理分析有了新的认识和新的经验。还提出在一般情况下进行容重垂线测量时,探头的下放速度应大于15cm/s。(本文来源于《泥沙研究》期刊2009年06期）

李景修,李黎,李英杰,赵荣[9]（2008）在《核子测沙仪试验研究》一文中研究指出介绍了核子测沙仪的特点、原理和含沙量计算方法,并用浑水搅拌器进行了标定试验,得到了含沙量随输出电压的变化曲线和拟合函数,确认核子测沙仪的主要指标为:测量范围,含沙量1~2 000 kg/m3,水深0~200 m,水温0~45℃;测量精度,1~3 kg/m3时>10%,3~10 kg/m3时<10%,10~100 kg/m3时<5%,>100 kg/m3时<1%;信号长期稳定性,<0.03%;放射源安全性,使用活度1.85 GBq的241Am源是"十分安全"的。(本文来源于《人民黄河》期刊2008年10期）

王娅娜,蔡辉,马洪蛟,孙典红[10]（2007）在《红外实时测沙仪研制及其应用》一文中研究指出环形水槽是研究细颗粒泥沙的理想装置,但测沙技术的相对滞后极大地制约了环形水槽的使用。为改进环形水槽的传统测沙技术,自主研发完全开放式的实时在线测沙仪器,力求在水槽中实验水样的自然流态下实时测量垂线悬浮泥沙含量。采用光源调制技术,结合特殊的光路设计,将含沙量转换为现代实验技术易于处理的电信号。并针对环形水槽的特殊工作方式,设计数据采集和无线传输接口,送入计算机进行数据后处理及综合分析,实现了含沙量的在线实时量测。实测实验表明数据线性度高,重复性好,有较大的实用价值和创新意义。(本文来源于《海洋工程》期刊2007年03期）

### 测沙仪论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

总结分析各种测沙仪器的适用性和优缺点,提出基于比热容原理测量含沙量的方法,在15℃实验条件下进行浑水含沙量与比热容的关系测定试验,室内试验测量范围为10～1000kg/m3,测得该条件下含沙量与比热的倒数值呈良好的线性关系,初步提供实用比热容测沙仪的逻辑功能部件的设计思路,为测沙仪的发展提供一种新的途径。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 测沙仪论文参考文献

[1].张永平,牛长喜,李德贵,张健,宋长春.强场极测沙仪原型机试验研究[J].人民黄河.2018

[2].张帆一,韩旭,洪亚东,张诚.一种比热容测沙仪的研究探讨[J].水利信息化.2013

[3].周建伟,厉明排,宋士强,单玉兰,张广海.ZD400型光电测沙仪试验初探[C].中国水文科技新发展——2012中国水文学术讨论会论文集.2012

[4].赵昕,田岳明,徐汉光,杜耀东,张莉.激光类测沙仪在长江泥沙测验中的应用[J].水文.2011

[5].周波,黄双喜,袁德忠,陈金凤.现场激光测沙仪试验研究[J].水文.2011

[6].蒋建平,石照泉,叶泽明.现场激光测沙仪精度控制方法[J].水文.2011

[7].孙贵山.LISST-25型激光测沙仪及试验检测[C].全国水文泥沙文选.2010

[8].吴永进,韦立新,郭吉堂,王华,陆德中.γ-射线测沙仪测量浮泥、淤泥容重的新进展[J].泥沙研究.2009

[9].李景修,李黎,李英杰,赵荣.核子测沙仪试验研究[J].人民黄河.2008

[10].王娅娜,蔡辉,马洪蛟,孙典红.红外实时测沙仪研制及其应用[J].海洋工程.2007

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/81d196e74227c7dd068b47c0.html