# 电压解耦论文_李翔宇,赵志诚,王文逾

导读:本文包含了电压解耦论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电压,单相,整流器,变换器,矢量,电容,积分器。

### 电压解耦论文文献综述

李翔宇,赵志诚,王文逾[1]（2019）在《基于反向解耦的电压型PWM整流器内模控制》一文中研究指出针对叁相电压型PWM整流器提出了一种新型双闭环控制方法。在同步旋转坐标系下建立了叁相电压型PWM整流器的数学模型,考虑其耦合特性,采用反向解耦方法实现了标称系统的完全解耦,并对解耦后的广义被控对象设计了电流内环的内模PI (Internal model control PI, IMC-PI)控制器,在此基础上,基于电压外环的简化模型设计了IMC-PID控制器。仿真结果表明所提方法既保证了系统的完全解耦,又减少了控制器整定参数个数,可使系统同时具有更好的动态性能和鲁棒性。(本文来源于《控制工程》期刊2019年10期）

肖牧轩,易伟浪,朱颖达,何志兴[2]（2019）在《开关电容型ISOP变换器电压解耦控制》一文中研究指出传统的双环控制输入均压环和输出电压环之间存在着耦合关系,输入均压环和输出电压环控制器参数调节会相互影响。通过引入耦合因子分析了输入均压控制与输出电压控制之间的耦合特性,提出了开关电容(SC)型输入串联输出并联(ISOP)直流变换器的电压解耦控制策略,消除了输入均压环与输出电压环相互之间的影响,有利于控制器参数的优化设计,同时采用交错移相调制方法,大大减少了输出电流纹波。最后,搭建了3模块的ISOP直流变换器的仿真模型验证了所提方法的有效性。(本文来源于《电力电子技术》期刊2019年07期）

刘强[3]（2019）在《单相级联H桥整流器电压均衡与有源功率解耦控制》一文中研究指出电力高铁以其高效环保、安全舒适、快速便捷、载客量大等优势,近年来发展迅速,但是传统的电力高铁牵引变压器体积重量大、功能单一,制约着电力高铁轻量化发展和功率密度的提升,使用电力电子变压器替代常规变压器,可以大大减小重量体积,已成为国内外学者研究的热点。考虑到牵引电网电压高、波动范围大(20～29kV)运行工况,所研究的电力电子牵引变压器采用级联H桥整流器+中频变压器隔离DC-DC变换器+多电平逆变器架构。论文围绕单相CHBR直流侧电压分配均衡控制和抑制二次功率脉动两个关键问题展开研究,以保障系统高效可靠运行。第一章概述了课题背景和意义,对电力电子变压器研究现状、单相级联H桥整流器电压均衡控制以及有源功率解耦技术研究现状进行了介绍和总结。第二章对单相CHBR的工作原理进行了详细分析,分析了其整流器单位功率因数运行工作机理,研究了其高效移相脉宽调制技术。然后针对级联整流单元间参数不一致、负载突变等引起的直流侧电压不均衡问题,提出了基于虚拟功率单元的电压均衡控制策略,保证了系统均压能力。第叁章分析了单相H桥整流器二次纹波功率产生机理,基于单相CHBR独立式有源功率拓扑,提出了同时解决直流侧电容电压均衡和二次纹波电压脉动抑制的综合控制策略,使电路工作在电流断续模式下,采用实时分配解耦环节开关管占空比的控制方式,实现了SiC器件零电流开通,经仿真实验验证了直流侧二次纹波电压脉动抑制效果。第四章采用一种单相CHBR复合式有源功率解耦拓扑,在不增加系统开关管数量的前提下,实现二次纹波功率抑制。首先通过分析单模块复合式有源功率解耦控制工作原理,提出了基于功率计算和解耦电感电流闭环控制相结合的有源功率解耦控制策略。最后和直流侧电压均衡控制策略结合同时实现电压均衡和有源功率解耦控制。第五章搭建了两模块级联单相CHBR有源功率解耦实验平台,并对相关硬件电路的设计进行了介绍和分析,最后通过实验验证本文所提控制策略的有效性。(本文来源于《山东大学》期刊2019-05-29）

王佳浩,潘欢,纳春宁[4]（2019）在《改进解耦双同步坐标系锁相环在谐波和电压不平衡下的性能》一文中研究指出针对解耦双同步坐标系锁相环(decoupled double synchronous reference frame phase locked loop,DDSRF-PLL)锁定频率和相位的性能不佳,检测频率和相位误差存在较大畸变和振荡等问题,结合二阶广义积分器(second order generalized integrators,SOGI)的优势,提出了一种改进的DDSRF-PLL结构(improved DDSRF-PLL,IDDSRF-PLL)以弥补传统DDSRF-PLL性能方面的不足。IDDSRF-PLL利用了SOGI的滤波能力,能够有效地衰减电网电压中的谐波,快速而准确地锁定相位和频率,有效地实现并网需求。MATLAB/Simulink仿真结果表明,电网谐波干扰和电压不平衡谐波畸变时,IDDSRF-PLL可以有效地抑制谐波,实现响应超调小、稳态精度高的检测效果。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2019年13期）

涂睿,曹一家,李勇,丁立国,李世军[5]（2019）在《提高单相光伏并网系统低电压穿越能力的电流解耦控制策略》一文中研究指出为避免单相光伏并网系统在电网电压跌落故障期间突然脱网造成的严重后果,提出了一种基于单相dq电流解耦的低压穿越控制策略。该策略参考国内外电网低压故障相关技术标准,根据实时检测电网电压的跌落深度大小,通过对并网电流dq解耦来分别控制调节并网的有功电流和无功电流参考,从而向电网注入一定的无功功率,帮助电网电压的恢复,由此达到低压穿越的目的。最后,通过系统仿真测试,验证了该方法的可行性和有效性。(本文来源于《2018年江西省电机工程学会年会论文集》期刊2019-04-01）

王付胜,窦盛,付航,郑德佑,杜成孝[6]（2019）在《一种ANPC-5L逆变器飞跨电容电压与中点电位优化解耦控制算法》一文中研究指出有源中点钳位型五电平逆变器已逐步运用到大功率光伏并网系统中。为解决飞跨电容电压与中点电位存在耦合这一问题,该文在载波移相调制策略的基础上,对飞跨电容电压与中点电位之间的关系进行详尽的数学推导,进而提出一种分裂调制波的解耦控制方案。同时,为避免飞跨电容的控制对输出电流的基波造成影响,在上述方案的基础上提出一种约束条件,实现对解耦控制的优化,并给出详细的算法流程。仿真和实验验证优化解耦控制算法的可行性及控制性能。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2019年04期）

邱晨,吕广强[7]（2018）在《考虑电压饱和的感应电机复矢量电流解耦控制》一文中研究指出在感应电机矢量控制系统中,传统电流PI控制器在电流频率增加较大时,d,q轴电流的耦合程度加深,出现电压饱和现象等问题限制了系统响应速度的提升。提出一种基于复矢量解耦的电流PI控制器,控制器采用复矢量解耦与抗电压饱和结合的控制算法,仿真和实验结果表明该调节器有效提高了电机的电流动态响应能力和加重载时的速度稳定性。(本文来源于《微特电机》期刊2018年08期）

张宁,田铭兴,李进,柳轶彬,李军[8]（2018）在《基于CRT解耦工作模式的电压控制系统》一文中研究指出基于顺次单支路工作模式的变压器式可控电抗器(controllable reactor of transformer type,CRT)具有良好的电压控制能力,但是CRT各控制绕组间耦合严重.在分析CRT解耦工作模式基本原理的基础上,提出基于CRT解耦工作模式的高压长距离输电线末端电压控制系统,并给出了控制器参数计算公式;采用查表法对工作绕组电流与各控制绕组晶闸管触发角之间的非线性关系进行线性化处理.仿真结果表明,提出的CRT电压控制系统可以实现CRT各控制绕组的解耦,并维持输电线路末端电压稳定.(本文来源于《兰州交通大学学报》期刊2018年04期）

张潼,王毅,翟明玉,黄煜,赵凌骏[9]（2018）在《含电压源换流器的交直流混联电网状态估计快速解耦法》一文中研究指出多端柔性直流输电技术的发展迫切需要改进和完善现有的状态估计算法以支撑调度系统应用。根据含多端柔性直流的交直流混联系统状态估计模型的结构特点,提出了一种含电压源换流器的交直流电网快速解耦状态估计算法。在传统交流状态估计模型上扩展了柔性直流电网模型,并根据交直流系统的稳态物理特性按有功、无功类对交直流量测和状态量进行分类,在保留系统耦合关系的基础上忽略雅可比矩阵中的某些次要因素,通过正常工况下的矩阵元素常数化,从而实现交直流系统的快速解耦估计计算。通过含3端柔性直流系统的IEEE 14和IEEE 118节点交直流系统算例仿真,验证了算法的有效性和实用性。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2018年21期）

叶正煜[10]（2018）在《带有源功率解耦的零电压开关单相逆变器研究》一文中研究指出功率密度是户用光伏逆变器的一项重要指标,影响户用光伏逆变器功率密度的主要因素有开关管开关频率受限和直流母线电容体积较大。有源功率解耦通过附加有源元件和储能电容,可以解耦单相光伏逆变器输出功率中的二倍工频分量,相比于传统的直流母线并联电容的方案,可以提升逆变器的功率密度。复合有源箝位零电压开关逆变器可以实现电路中所有开关管的零电压开通,因此可以提高开关频率,提升功率密度。前人已经研究了叁相以及单相的复合有源箝位零电压开关逆变器,目前还没有有关带有源功率解耦支路的复合有源箝位零电压开关单相逆变器的报道。本文将有源功率解耦电路与复合有源箝位单相零电压开关逆变器结合起来,构造了带有源功率解耦的单相零电压开关逆变器电路,并提出了零电压开关调制方法(ZVS-PWM)。进一步分析了电路工作过程,并推导了零电压开通的条件,讨论了满足零电压开通所需满足的谐振电感直通电流的实时计算方法。在此基础上设计并制作了一台功率1.5kW/500kHz的带有源功率解耦零电压开关单相逆变器的实验模型。在该实验模型上观察了电路工作波形,与理论分析进行了对比,以验证理论分析的正确性。(本文来源于《浙江大学》期刊2018-03-01）

### 电压解耦论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

传统的双环控制输入均压环和输出电压环之间存在着耦合关系,输入均压环和输出电压环控制器参数调节会相互影响。通过引入耦合因子分析了输入均压控制与输出电压控制之间的耦合特性,提出了开关电容(SC)型输入串联输出并联(ISOP)直流变换器的电压解耦控制策略,消除了输入均压环与输出电压环相互之间的影响,有利于控制器参数的优化设计,同时采用交错移相调制方法,大大减少了输出电流纹波。最后,搭建了3模块的ISOP直流变换器的仿真模型验证了所提方法的有效性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电压解耦论文参考文献

[1].李翔宇,赵志诚,王文逾.基于反向解耦的电压型PWM整流器内模控制[J].控制工程.2019

[2].肖牧轩,易伟浪,朱颖达,何志兴.开关电容型ISOP变换器电压解耦控制[J].电力电子技术.2019

[3].刘强.单相级联H桥整流器电压均衡与有源功率解耦控制[D].山东大学.2019

[4].王佳浩,潘欢,纳春宁.改进解耦双同步坐标系锁相环在谐波和电压不平衡下的性能[J].科学技术与工程.2019

[5].涂睿,曹一家,李勇,丁立国,李世军.提高单相光伏并网系统低电压穿越能力的电流解耦控制策略[C].2018年江西省电机工程学会年会论文集.2019

[6].王付胜,窦盛,付航,郑德佑,杜成孝.一种ANPC-5L逆变器飞跨电容电压与中点电位优化解耦控制算法[J].中国电机工程学报.2019

[7].邱晨,吕广强.考虑电压饱和的感应电机复矢量电流解耦控制[J].微特电机.2018

[8].张宁,田铭兴,李进,柳轶彬,李军.基于CRT解耦工作模式的电压控制系统[J].兰州交通大学学报.2018

[9].张潼,王毅,翟明玉,黄煜,赵凌骏.含电压源换流器的交直流混联电网状态估计快速解耦法[J].电力系统自动化.2018

[10].叶正煜.带有源功率解耦的零电压开关单相逆变器研究[D].浙江大学.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/81dae5a2a939480044b51c8e.html