# 沉积高度对喷射成形HM1钢摩擦磨损性能的影响

### 论文摘要

为了探索喷射成形工艺参数对热作模具钢摩擦磨损性能的影响规律及其磨损机制,采用球-盘式干摩擦形式,通过摩擦实验、磨痕测量和形貌分析,对不同沉积高度HM1钢沉积坯摩擦磨损特性进行了研究。结果表明:沉积高度为120 mm的试样,因材料内存在大量孔洞,难以进行球-盘式摩擦实验;随着沉积高度的进一步增加,其摩擦系数先降低后增加,沉积高度160 mm的试样在实验条件下,约10分钟可进入稳定摩擦状态,平均摩擦系数约为0.25;沉积高度从140 mm增加到180 mm时,磨损量先降低后增加,沉积高度160 mm试样的磨损量较沉积高度140 mm和180 mm试样的磨损量分别低约40%和83%;不同沉积高度的沉积坯均以颗粒磨损和黏着磨损为主,当沉积高度为180 mm时,在磨损过程中伴随着塑性流动。

### 论文目录

- 1 实验过程与方法

- 2 结果与分析

- 2.1 摩擦系数

- 2.2 磨损量

- 2.3 磨损机理

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 程永奇,柏杨,张鹏,陈宇航

关键词: 喷射成形,模具钢,摩擦磨损性能

来源: 广东化工 2019年17期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 广东工业大学材料与能源学院

基金: 广东省公益研究与能力建设项目(2014A010105043),揭阳市科技计划项目(2017xm066)

分类号: TG668

页码: 4-6

总页数: 3

文件大小: 1095K

下载量: 20

### 相关论文文献

- [1].喷射成形汽车零件的优越性[J]. 轻合金加工技术 2010(09)

- [2].豪然喷射成形7055铝合金顺利通过超强抗弹性测试[J]. 铝加工 2018(04)

- [3].喷射成形2124铝合金的热轧致密化与力学性能[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2013(01)

- [4].精密喷射成形模具的组织和性能分析[J]. 热加工工艺 2013(07)

- [5].江苏豪然喷射成形合金有限公司用创新工艺制作出高技术封装材料[J]. 电子与封装 2011(04)

- [6].大压下量轧制喷射成形5A12铝合金的显微组织演变及强化机制（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2017(11)

- [7].喷射成形新型热作模具钢的组织与力学性能研究[J]. 热加工工艺 2018(24)

- [8].自反应喷射成形过程中复合粉金属成分的氧化问题探讨[J]. 热加工工艺 2011(08)

- [9].小型通用热锻模具精密喷射成形装置[J]. 中国机械工程 2011(21)

- [10].喷射成形7055铝合金的热变形行为及显微组织演变[J]. 中国有色金属学报 2018(05)

- [11].基于热加工图的喷射成形含铌高速钢的热变形[J]. 材料研究学报 2015(07)

- [12].超声波对喷射成形沉积坯组织的影响[J]. 铸造 2012(03)

- [13].喷射成形Al22Si5Fe3Cu1Mg的高温耐磨机制[J]. 中国有色金属学报 2018(05)

- [14].喷射成形7075铝合金的微观组织与力学性能[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2019(03)

- [15].喷射成形超高强铝合金热压缩过程中的流变行为[J]. 航空材料学报 2014(03)

- [16].低雾化气压对喷射成形雾化过程的影响[J]. 材料导报 2019(S2)

- [17].喷射成形和粉末冶金工艺对高速钢2030组织性能的影响[J]. 钢铁研究学报 2019(04)

- [18].喷射成形7055铝合金耳片接头的应用验证研究[J]. 直升机技术 2019(02)

- [19].喷射成形7055铝合金的热加工图[J]. 热加工工艺 2017(23)

- [20].基于本构方程和热加工图的喷射成形LSHR合金的热变形行为（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2016(04)

- [21].不同时效工艺对喷射成形7055铝合金组织与性能的影响[J]. 热加工工艺 2018(22)

- [22].直升机轮毂材料用喷射成形7055铝合金性能[J]. 精密成形工程 2017(06)

- [23].喷射成形7055铝合金型材的力学性能[J]. 材料研究学报 2014(12)

- [24].喷射成形硅铝合金镀覆工艺研究[J]. 电镀与涂饰 2012(08)

- [25].分析喷射成形6061铝合金的热处理工艺[J]. 黑龙江科技信息 2014(21)

- [26].书讯[J]. 科学通报 2008(06)

- [27].喷射成形GCr15钢组织及致密化分析[J]. 莱钢科技 2010(06)

- [28].热锻对喷射成形+挤压7055铝合金组织和性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2018(10)

- [29].喷射成形H13钢的耐腐蚀行为[J]. 材料热处理学报 2016(01)

- [30].西门子S7-300 PLC在喷射成形机控制系统中的应用[J]. 电气时代 2009(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/82010e60667815bae6169fe0.html