# 试论石油天然气长输管道的施工技术及路由选择

淄博港华燃气有限公司山东淄博255000

摘要：天然气长输管道因其施工距离较长，施工环境复杂，在施工的过程中受到的影响和阻碍因素就会较多，选择或应对不当就会给天然气管道的施工质量带来了非常大的麻烦。其中管道的施工技术和路由的选择工作就非常重要，它直接关系到工程的施工质量并影响将来的运行管理。本文就对天然气的长输管道施工中对路由的选择和施工技术进行分析和探讨。

关键词：石油天然气；长输管道；路由选择

伴随我国经济体制不断的变更与发展，石油天然气的开发与运用得到了飞速的发展，从当前我国石油天然气的发展趋势来看，在将来的石油天然气运输管道的口径将会逐渐变大，其距离也会逐渐变长，这就为石油天然气管道的铺设和维护工作提出了全新的挑战和新的要求。在石油天然气的长距离管道的铺设工作当中，施工技术以及对路由的选择是保障管道施工质量和运行安全的前提，也就成为人们当前最为关注的重要内容。

1石油天然气管道路由选择需要注意的问题

在选择天然气管道路由的工作中，需要考虑的问题和因素非常多，比如：城市的规划和建设、天然气管道沿线的地理环境、自然环境以及所处地区的交通状况、电力方面的因素等等。对天然气管道路由进行选择的过程中，需要遵循降低投入成本、提升管道质量和安全性、降低管道施工难度等基本的原则，整体的施工都要遵循保证质量和提升效益为根本前提。主要需要遵循和考虑以下几方面：

（1）实施合理的规划和选择，要最大程度上的保护旅游风景区域以及国家自然保护区、国家保护绿化区以及某些水资源区域等，以此来达到管道施工具备生态环保和对环境保护的益处。

（2）对天然气管道路由总体的线路进行选择和确定，首先要遵循顺直的原则，确立起管道大体的走向，然后对部分的特殊线段进行调整和变通，其中主要的调整方向需要依据大型的工程或者管道中间站的具体需求来进行调整。调整和变通要充分对天然气管道在社会市场中的覆盖率和集散功能进行考虑。在天然气管道沿线，要将其和较大的消费市场相结合起来，使得天然气的长输管道可以充分的发挥出应有的作用。

（3）对天然气管道路由进行选取，需要对地形进行充分的考虑，比如跨度较大的山区、面积较大的水域以及一些环境不良的平原地段，这些地段都会为天然气管道的铺设工作带来非常大的麻烦。还要考虑到所经过的地段是否有地震活动，同时还要尽量避免和绕开某些冲沟的区域，最大程度上较少水工程的工程量，尽可能降低管道铺设工作的难度，保证管道的施工高效性和安全性。

（4）在对天然气管道的路由进行选择的过程中，需要尽量避开居民居住比较密集的地带，水产品养殖密集地带以及水网密集的区域，这样不但可以有效的降低施工的困难程度，同时还可以有效的降低管道施工做造成的赔偿。

（5）在对天然气管道路由进行选择过程中需要充分运用已存在的交通条件，以便于管道的施工，最大程度上降低管道施工的难度，降低了工程的成本投入，同时也方便今后管道的日常管理和维护工作。

2天然气管道施工技术分析与注意要点

2.1管道的焊接技术

2.1.1手工电弧焊

由于手工焊的灵活性以及焊接设备要求不高等原因，目前，对于室外管线的焊接，手工电弧焊的工作量仍占40%～50%。

2.1.2纤维素下向焊接工艺

纤维素下向焊接工艺是国内外普遍采用的一种焊接工艺，应用于包括钢材为X70以下的所有薄壁大口径管道焊接。焊接速度快，根焊性能好，焊缝射线探伤合格率高，经济性优良。

2.1.3低氢型立下向焊条焊接

该工艺与纤维素下向焊接工艺相比，根焊速度较慢，主要用于气候条件极端恶劣，输送酸性气体及高含硫油气介质，对低温韧性要求较高的管道或者厚壁管的焊接。

2.1.4立下向纤维素焊条打底焊，CO2气保焊填充面

由于CO2焊生产率高、成本低，近年来不断得到推广和应用，但对油气管道焊，要实现全位置焊接，必须在较小的电流范围内，用短路过渡形式完成，而短路过渡方式用于打底焊易出现未焊透等缺陷。因此，采用立下向纤维素焊条打底实现单面焊，背面成型，然后再用效率高的CO2

2.1.5高性能焊机的CO2气体保护半自动或全自动焊

目前，国外相继生产了对焊接电流和电压波形进行适时控制或对输出特性进行电能控制的高性能电源，林肯公司的STT表面张力过渡焊接技术就属于波形控制的范畴。基于焊接设备性能的提高，使得管道半自动及全自动CO2气保焊得以很好实现，这就大大提高了焊接效率和焊接质量。

2.2管道的防腐技术。

对石油天然气管道进行防腐措施是非常必要的，是提高管道使用寿命的有效措施之一，进行补口防腐剂使用时，要格外注意，要使用无溶剂的环氧树脂底漆。根据相关的管道补口规定，进行补口前要对管口进行除锈处理，除锈选择的材料为石英砂，再对表层进行喷砂处理。补口时主要有以下两个步骤：对聚乙烯层进行打磨工作，然后对补口进行搭接；补口前要按照一定的规定对焊口进行预热处理，可以使用火焰加热器，为补口的顺利进行奠定基础。

2.3加强管道在冲刷地段的质量监督。

在对管道进行加强管理时，若管道是定向钻穿越河流的情况，对管道不用加套管；若管道的铺设是沿着河流时，必须对管线进行防护处理。对管沟进行回填时，要注意回填土的选择，必须使用软土垫层，对沟底或者是河床进行填筑时，要尽量避免使用混凝土进行封顶；对土质河床进行处理时要格外注意，因为处理情况直接影响着两岸的生态环境。河床冲刷的管道要进行深度一米以下的水泥砂浆封顶工作，并且还要利用大块碎石进行河床粗化处理，从而达到保护河床两岸的作用。

3结语

在石油天然气的长距离管道的铺设工作当中，施工技术以及对路由的选择这两方面的工作是最重要的两个方面，正确的线路选择以及科学规范的施工技术为我国石油管道工程的健康发展起到了保障性作用。

参考文献

[1]王皓.石油天然气长输管道路由选择及施工技术分析[J].科研，2017（03）：199-199.

[2]张灿.天然气长输管道施工关键技术之研究[J].化工管理.2016（06）

[3]温世成.阐述天然气长输管道在安全管理方面的问题与对策[J].中国石油和化工标准与质量.2017（09）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/820bfec01e4e95945509833e.html