# 湿法炼锌中浸工艺优化试验与生产实践

### 论文摘要

锌焙砂中性浸出是湿法炼锌工艺流程的关键环节之一.通过单因素试验和正交试验考察了初始酸度、冲矿温度、浸出时间和焙砂粒度等因素对锌焙砂中浸的影响,试验结果得出较优工艺条件为:初始酸度50 g/L、冲矿温度65℃、反应时间60 min、焙砂粒度≤96μm;4个考察因素均对中浸渣含锌有极显著性影响,影响由大到小为焙砂粒度>初始酸度>反应温度>反应时间.某公司结合试验结果,实施了一系列技术改造:在锌精矿焙烧出料系统增加风选球磨装置,锌焙砂粒度降低至≤120μm;在中浸双沸腾浸出槽后以串联方式增加2个100 m3搅拌反应罐,同时进行工艺流程再造.经改造前后的生产实践对比,中浸渣锌质量分数从28%～35%降低到22%～25%,中上清液质量持续稳定.

### 论文目录

- 1 试验原料及方法

- 1.1 试验原料

- 1.2 试验方法

- 2 试验结果与讨论

- 2.1 初始酸度对中浸渣全锌的影响

- 2.2 冲矿温度对中浸渣锌质量分数的影响

- 2.3 浸出时间对中浸渣锌质量分数的影响

- 2.4 焙砂粒度对浸出效果的影响

- 2.5 正交试验结果与讨论

- 3 技改措施及生产实践

- 3.1 锌焙砂风选球磨改造

- 3.2 双沸腾冲矿流程再造

- 3.3 技改前后对比情况

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵律,朱军,蒋翔,张磊,张庭亮

关键词: 锌焙砂,中性浸出,渣锌质量分数,工艺优化,风选球磨,双沸腾冲矿,流程再造

来源: 有色金属科学与工程 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

单位: 汉中锌业有限责任公司,西安建筑科技大学冶金工程学院

分类号: TF813

DOI: 10.13264/j.cnki.ysjskx.2019.06.005

页码: 25-30

总页数: 6

文件大小: 477K

下载量: 76

### 相关论文文献

- [1].湿法炼锌阴极板导电片改造的探讨[J]. 中国有色冶金 2019(06)

- [2].某湿法炼锌企业拆除前现场情况调查研究[J]. 环境科学与管理 2020(05)

- [3].湿法炼锌铅银渣有价金属综合回收技术研究[J]. 中国金属通报 2020(07)

- [4].湿法炼锌中镁脱除现状与发展[J]. 世界有色金属 2017(19)

- [5].火焰原子吸收法连续测定湿法炼锌生产净化液中的铜、镉、钴、镍、铁[J]. 有色金属设计 2018(02)

- [6].湿法炼锌脱除氟氯方法概述[J]. 大众科技 2014(09)

- [7].氯化银比浊法快速测定湿法炼锌过程溶液中微量氯离子[J]. 云南冶金 2015(05)

- [8].锌冶金国内外研究现状[J]. 中国有色金属 2011(S1)

- [9].提高湿法炼锌铜灰品位的生产实践[J]. 中国有色冶金 2020(05)

- [10].降低常规湿法炼锌尾渣银的研究与实践[J]. 世界有色金属 2019(23)

- [11].天然气锅炉在湿法炼锌厂的实际应用[J]. 冶金管理 2020(05)

- [12].湿法炼锌二次物料综合利用绿色冶金工艺探讨[J]. 有色矿冶 2020(05)

- [13].专利名称:一种从湿法炼锌铜镉渣中回收有价金属的方法[J]. 再生资源与循环经济 2018(11)

- [14].湿法炼锌中氟氯来源及控制研究[J]. 江苏科技信息 2018(02)

- [15].湿法炼锌中微量杂质钙镁的来源及危害[J]. 世界有色金属 2017(23)

- [16].湿法炼锌工程方案比选[J]. 有色冶金设计与研究 2018(02)

- [17].浅谈湿法炼锌中杂质氯的危害与脱除方法[J]. 世界有色金属 2018(16)

- [18].铅电解及湿法炼锌过程中酸雾治理工艺的探讨[J]. 能源研究与管理 2014(03)

- [19].内蒙古某湿法炼锌渣选银试验[J]. 金属矿山 2014(11)

- [20].蒙自矿冶湿法炼锌净化新技术过关[J]. 中国有色冶金 2013(01)

- [21].用于湿法炼锌炼镍中反应器矿浆的排放方法[J]. 铜业工程 2013(05)

- [22].湿法炼锌渣综合利用工艺现状及分析[J]. 世界有色金属 2011(06)

- [23].湿法炼锌氯开路实验研究[J]. 有色矿冶 2009(06)

- [24].湿法炼锌工艺的氟氯平衡分析[J]. 湖南有色金属 2008(01)

- [25].湿法炼锌系统中氧化铋除氯产业化应用[J]. 中国有色冶金 2018(06)

- [26].某湿法炼锌系统62 m挥发窑工程综述[J]. 中国有色冶金 2019(01)

- [27].高聚复配絮凝沉淀技术处理湿法炼锌废水中试应用研究[J]. 水处理技术 2012(06)

- [28].生物技术处理湿法炼锌废水[J]. 云南冶金 2009(S1)

- [29].从湿法炼锌浸出渣中回收镓的试验研究[J]. 湿法冶金 2008(02)

- [30].硫酸锌溶液净化除杂研究现状及趋势[J]. 云南冶金 2020(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/821cea6c8c5d849ca11bdf20.html