# 浅谈电力工程中如何做好变压器的安装与调试

（佛山市顺德区江南电力安装工程有限公司广东顺德528300）

摘要：在我国当前电力企业的建设和发展中对于变压器的安装与处理技术越来越重视，本文将对电力变压器的本体安装、附件安装、型钢基础安装、套管安装及切换装置安装，以及调试前检查、半负荷运行调试、满负荷调式运行及整体性运行调试等相关话题进行详细阐述。

关键词：电力变压器；安装；调试；运行技术

在当下社会经济飞速发展、科学技术不断进步的新形势下，国内的电力事业也取得了一定的发展成果。输配电工程是由大量变电所组成，而变电所的核心设备就是变压器，唯有确保变压器运作的稳定性和安全性，方能确保变电所和整个输配电工程的安全运作，而变压器的运作状态在一定程度上取决其安装和调试质量。所以，做好输配电工程中变压器的安装和调试工作就显得尤为重要。变压器的安装能够将整个电力传输中的区域性供电环境稳定下来，变压器的调试能够及时发现线路运行中存在的问题，便于及时更正，保障了电力企业变电供电安全。

一、电力变压器安装过程中需要注意的问题

1.1变压器本体安装技术

电力企业在电力供应建设中，为了能够将整体的供电安

全性能提升上来，在进行供电技术的应用中，将变压器作为专

门的线路供电运行控制元素，借助其供电运行控制提升整体的电力供应效果，所以在变压器安装技术的处理上非常注重对技术实施的关键性因素控制，变压器本体安装对于整体的变压器安装工艺运行具有重要意义。在其安装过程中，应该保障横向安装位置不能低于800mm，距门不能低于1000mm，要保障变压器安装中提升滑轮的灵活性，便于对本体变压器的位置调整。

1.2变压器附件安装

变压器的附件安装主要体现在安装技术的实施中，对于变压器的配套性调节设置安装，主要包括变压器的盘圈以及相应的零部件构造等。同时对于二仪器的处理中应该将其仪表盘上的上下位置关系处理好，确保在安装过程中，能够将二次仪表盘的位置固定好，同时还能够通过仪表盘位置控制整体的变压器内部电力运行信息。除此之外，在降压器的安装中也应该注重对其对应的安装元件处理，确保在元件的处理中，能够将整体的元件安装效果体现出来，能够提升变压器的附件安装效果。

1.3变压器型钢基础安装

在安装好变压器本体之后需要对其本体固定装置型钢基础安装，整个型钢基础安装过程中，应该按照变压器本体大小进行型钢基础框架构建，同时在型钢基础框架的安装过程中，还应该注重对安装技术实施中的位置关系固定，一般情况下，型钢顶部应该高于地面100mm，而其对应的连接点不能够低于二端点位置。同时在施工技术的应用中，已经将40×44mm的扁型型钢焊接在变压器安装焊架上。在完成以上安装之后，再对型钢基础进行涂漆处理。

1.4高压套管安装

高压套管安装是针对变压器安装技术实施中的电缆连接位置处理的一项附件安装，在该部分安装技术实施中，应该注重对高压套管的穿孔技术应用进行专门的分析，保障在其穿孔技术的应用中，能够将对应的套管安装到变压器对应的电缆线路传输接收装置中，以此来提升整体的电力传输供应安全。整个高压套管安装中，应该注重对套管安装的出口控制，尽量将其出口安装在电流感应传输方向，借助其感应传输进行专门的线路控制。

1.5切换装置安装

切换装置的安装在整个变压器安装技术的实施中是较为重要的一项安装技术，在安装过程中，应该保障每个对应的线圈都能够和连接线进行固定连接。同时还应该保障在线路的安装中，其对应的触点安装应该与变压器安装中的控制元件安装结合在一起，进而通过其安装结合的控制，将变压器内部传输体系运输构建好，从而在变电传输过程中，能够将整体的变电效果控制好，提升整体的装置控制效果，实现装置控制传输能力的提升。

二、电力变压器调试运行技术要点分析

2.1调试前检查

变压器的调试运行工作实施之前应该针对安装检查技术的应用调式环境进行分析，通过前期对安装技术控制实施检查，及时将调试工作运行中可能存在的问题找出来，并且针对变压器电力传输中存在的问题及时整改纠正，确保通过检查工作能够将整体的变压器电力传输调试运行工作实施好，保障变压器的变电输送效果。

2.2半负荷运行调试

半负荷运行调试工作开展中，应该注重对调试工作开展中的要素进行处理分析，进而及时地将对应的检测控制效果提升上来：一是按照空气载波冲击试验，及时进行调试环境的运行分析，在进行调试环境分析的同时，控制对应的空载运行传输，保障在调试控制过程中，变压器运行的空载运行时间控制在24~28h之内。二是按照实验检测中的需求，及时实施对应的空载数据运行效果控制，借助空载运行传输效果控制，控制好相应的调试工作，并在控制调试过程中，及时记录如负荷运行中的油位以及温度的变化情况等。三是检测电压的半负

荷调试运行效果，记录下不同时段内的电压变化效果。

2.3满负荷运行调试

满负荷运行调试也是变压器安装调试工作中的一部分，在其调试工作的安装中，应该在半负荷调试运行结束之后开展。一般情况下对应的满负荷运行调试是在半负荷运行调试结束之后的48h内进行，确保变压器内部的温度控制系统，及对应的油压处理工作都没有变化之后，才能够实施对应的运行调试工作，从而将整体的变压器调试工作处理好。

2.4整体性运行调试

当前三项运行调试工作已经全部完成之后，应该进行最后的整体性系统运行调试，通过整体性系统调试控制，对变压器的运行状况作出判断。需要注意的是在变压器整体性运行调试过程中，应该注意调试时间的控制，尽量在10min以上，如果没有异常出现，则需要再进行5min的冲击电力运行，将电闸全部闭合之后观察对应的系统运行效果，同时快速断开电闸，观察变压器的空载运行状态，确保其运行稳定。

三、结语

综上所述，输配电工程由各种变电所组成，重新分配电能的繁重任务都是在变电所完成的，所以说变电所对确保输配电工程的安全和经济平稳运行起着十分重要的作用。而变压器作为变电所最核心的一次设备，其在变电所建设工程中的安装与调试工作举足轻重，直接关系到整个变电所的安全运行。

参考文献：

[1]电力变压器安装试验的技术要点分析[J].宁建彬.南方农机.2017（02）

[2]电力变压器常见故障分析及诊断探讨[J].刘德.企业导报.2016（06）

[3]对输配电工程施工中几个问题的探究[J].段润强.科技创新导报.2017（32）

[4]论输配电工程的标准化建设改进措施[J].黄时军.南方农机.2018（02）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/822ea315210d7cee8d64ee39.html