# 基于扩张状态观测器的磁通切换永磁电机的无传感器控制

### 论文摘要

将线性自抗扰控制应用于磁通切换永磁电机(FSPMM)的无速度传感器控制中,采用线性扩张状态观测器(LESO)构造FSPMM的转速观测器,实现对转速准确而快速的实时估计;设计线性自抗扰控制器(LADRC)作为转速环调节器,系统的鲁棒性被提高了.仿真结果验证了所设计的基于LESO的无传感器LADRC控制策略能够使FSPMM可靠稳定运行, LESO提升了系统的观测精度和响应速度,克服了滑模观测器(SMO)带来的高频抖振和滞后现象;与基于SMO的无传感器PI控制策略相比,所提的控制策略在负载扰动和参数摄动时具有更强的鲁棒性.

### 论文目录

- 0 引言

- 1 数学模型

- 2 基于线性扩张状态观测器的FSPMM的线性自抗扰控制

- 2.1 基于LESO的转速观测器设计

- 2.2 LADRC转速控制器设计

- 3 基于滑模观测器的FSPMM的PI控制

- 4 仿真实验结果

- 4.1 LESO观测能力研究

- 4.2 转速突变时两种算法的抗扰动能力研究

- 4.3 负载突变时两种算法的抗扰动能力研究

- 4.4 蒙特卡洛实验

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈增强,王科磊,孙明玮,孙青林

关键词: 磁通切换型永磁电机,线性扩张状态观测器,线性自抗扰控制,无速度传感器控制

来源: 信息与控制 2019年02期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业,自动化技术

单位: 南开大学人工智能学院,天津智能机器人技术重点实验室

基金: 国家自然科学基金资助项目(61573199,61573197)

分类号: TM351;TP273

DOI: 10.13976/j.cnki.xk.2019.8228

页码: 194-201

总页数: 8

文件大小: 2012K

下载量: 161

### 相关论文文献

- [1].永磁电机在抽油机节能降耗中的应用[J]. 石油和化工节能 2015(05)

- [2].表贴式多相永磁电机永磁体3次谐波削极分析[J]. 大电机技术 2020(01)

- [3].我国永磁电机行业运行现状分析[J]. 电器工业 2020(Z1)

- [4].永磁电机滚筒用液压钳盘式制动器的设计及应用分析[J]. 煤矿机械 2020(04)

- [5].一种适用于高速永磁电机的矢量控制策略[J]. 节能 2020(04)

- [6].高速永磁电机转子模态分析与实验研究[J]. 微特电机 2020(04)

- [7].高压永磁电机生产工艺优化[J]. 防爆电机 2020(01)

- [8].加油站用潜油电泵直驱永磁电机研究与设计[J]. 机电信息 2020(15)

- [9].永磁电机流固耦合仿真及损耗影响分析[J]. 计算机仿真 2020(04)

- [10].大功率高速永磁电机的电磁设计与损耗分析[J]. 电机与控制应用 2020(06)

- [11].车用内置式永磁电机损耗最小简易控制[J]. 哈尔滨理工大学学报 2020(02)

- [12].新型永磁电机的设计、分析与应用探讨[J]. 科技风 2020(20)

- [13].一种越野车用轮边永磁电机研制[J]. 机电信息 2020(24)

- [14].高速永磁电机设计技术探讨[J]. 中国设备工程 2020(17)

- [15].基于永磁电机齿槽转矩的磁极参数优化[J]. 农业装备与车辆工程 2020(08)

- [16].轴转向永磁电机及其研究发展分析[J]. 中国标准化 2018(22)

- [17].浅谈永磁电机的设计要点[J]. 山东工业技术 2019(07)

- [18].高速永磁电机特点与设计方法的探究[J]. 内燃机与配件 2019(11)

- [19].2018年永磁电机概况及趋势分析[J]. 电器工业 2019(06)

- [20].永磁电机的有限元仿真分析[J]. 电气传动自动化 2019(01)

- [21].现代永磁电机技术的应用分析[J]. 山东工业技术 2018(14)

- [22].机器人用直驱永磁电机研究与发展综述[J]. 微特电机 2018(07)

- [23].基于永磁电机的振动检测分析研究[J]. 装备制造技术 2018(06)

- [24].基于空间矢量脉宽调制盘式永磁电机的矢量控制[J]. 电机与控制应用 2016(11)

- [25].高速永磁电机设计与分析技术综述[J]. 黑龙江科学 2016(22)

- [26].现代永磁电机技术的应用分析[J]. 科技风 2016(23)

- [27].磁阻转矩对永磁电机性能的影响分析[J]. 电子世界 2016(22)

- [28].削弱模块化永磁电机齿槽转矩的新方法[J]. 电气工程学报 2017(02)

- [29].转子风刺对高速永磁电机永磁体温升的抑制作用[J]. 中国电机工程学报 2017(05)

- [30].内置式永磁电机转子外形对工艺误差的敏感性分析[J]. 微特电机 2017(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/82509fff2e35a07ddf337673.html