# 建筑施工中防治楼面裂缝的技术研究袁丽华

黑龙江新陆建筑工程集团有限公司

摘要：钢筋混凝土楼屋面板的裂縫，是目前较难克服的质量通病之一，特别是住宅工程楱板的裂缝发生后，往往会引起的投诉、纠纷、以及索赔要求等。现结合多年来大量施工实践中的经验和教训，以及裂缝的防治处理，重点介绍以施工为主、兼顾设计和材料原因分析楼面裂缝的综合性防治及具体措。

关键词：部位；性能改善；技术措施；裂缝的弥补处理

现阶段，钢筋混凝土现浇楼板结构的建筑物出现得比较普遍，这是人们对建筑施工技术要求水平提高的结果，也是我国建筑事业取得重要突破的体现。然而，就目前我国建筑施工的具体情况来看，钢筋混凝土现浇楼板往往会出现表面干裂、墙体纵横裂缝以及斜向裂缝等问题，这就直接影响了最终的施工质量。为了有效预防与改善楼面裂缝的产生，笔者结合自身的实际经验，就钢筋混凝土现浇楼板裂缝出现的原因以及解决的技术措施进行了详细的探讨与分析

1建筑施工中楼面裂缝的原因分析

对于建筑实体的质量而言，如若在施工后期或建筑物投入使用期间出现楼面裂缝，则很可能是由于施工过程中的混凝土原料的质量不高或配比不当造成的。另外，造成建筑施工中楼面产生裂缝的主要原因在于施工技术的应用不当、施工策略规划不够科学等等。所以，在施工过程中，要对楼面裂缝的原因做进一步的剖析，以便于从根本上杜绝钢筋混凝土现浇楼板产生裂缝，保证施工质量。以下就对建筑施工中楼面裂缝产生的具体原因做以论述

1.1建筑混凝土原料的质量不佳或配比不当

对于楼房建筑工程的施工来说，对现浇钢筋混凝土原料质量的要求较高，这是保障楼体工程建造质量的重要前提。在实际施工过程中，有一些施工企业不注重物料的选择，往往为了节约建筑成本而采购质量不达标的物料。同时，对于混凝土材料的搭配工作也不够重视。这样一来，就容易造成混凝士物料的质量差。所以，混凝土材料在配比时，就要考虑水泥的强度是否符合要求以及碱性骨料与水泥物料的配比是否合理等等实际问题[1]。只有将建筑混凝土原料的质量提升上来，保证各原料之间的混合比例达到相关标准，则就能够在一定程度上防止楼面产生裂缝

1.2混凝土施工技术的实际应用效果不佳

想要保证楼体的建筑施工质量完好，除了要有针对性的选择优良的施工物料以外，还要合理运用混凝土技术进行施工。在实际施工过程中，建筑工人往往对混凝土的施工技术的应用不够重视，因此，就造成了楼面裂缝的出现。例如在现浇钢筋混凝土的施工过程中，不宜振捣过多，防止物料中水分的流失；在施工过程中，如若混凝士的强度不够，则避免令其承重，避免楼板扭曲变形。由此可见，在建筑施工中，楼面出现裂缝可能就是由于振捣过频、物料含水量降低等原因导致的，所以，在现场施工中工人对混凝土施工技术的操作状况对楼体表面的施工质量的影响较大。总而言之，在建筑施工的过程中，要采取一系列有效措施来避免楼面裂缝的产生，同时，运用相应的施工技术来避免各种导致楼面裂缝产生的因素对建筑质量造成影响，尽量从根本上杜绝原材料配比不当、物料质量不佳混凝土施工技术应用不当、施工手段不科学等等这些不利因素的产生，保证施工质量维持在较高的水平

1.3建筑前期规划设计不科学

建筑在施工建设之前，就应该科学合理地进行规划设计，这是确保整个施工质量的关键环节，如果其中出现一点点误差，也都极有可能导致钢筋混凝土现浇楼板的开裂，引起建筑物的坍塌问题，特别是在高层建筑的基底部分，随着房屋施工层数不断增加，上层的压力就会越来越大，当承载压力达到一定程度后，基底部分的细小裂缝就会骤然变宽，这样就会引起房屋的不稳定性，直接危害后期的居住使用。而就我国目前建筑的施工设计情况来看，设计人员在进行现浇板的配筋计算过程中，往往会忽略板在正常使用阶段由其承受的荷载而引起的挠度及裂缝宽度的验算，也没有根据建筑具体施工时的实际情况来进行构造应变措施，所以建筑施工中楼面的裂缝不可避免，大大削弱了墙体的附加应力和整个建筑的承载能力

2建筑施工中防治楼面裂缝的技术措施

对于我国楼房建筑施工来说，各项施工技术的应用能够提升建筑工程的施工效率与施工质量。在建筑工程施工中，钢筋混凝土的楼面技术被广泛应用到建筑结构搭建环节中，也是城市发展进步的体现。根据现阶段我国的建筑施工现状来分析，钢筋混凝土所进行的现浇楼板技术会出现楼板

表面干裂或者是墙体的纵横裂缝，甚至会出现斜向裂缝，严重影响了施工安全质量。同时，造成这种不良后果的原因有很多种，施工单位要根据不同的原因来考虑技术的应用。总之，要进一步强化建筑施工中防治楼面裂缝的各项技术措施，以此来保证楼房建筑工程质量符合行业标准。

2.1建筑施工中防止楼面裂缝产生的技术措施

通过对建筑施工中楼面裂缝产生的根源进行分析，了解到只有通过相应的施工技术手段的应用才能将施工质量提升上来，进而提升建筑物自身的稳定性，保证其投入使用后的安全性。从整体来看，防治楼面裂缝的技术措施需要在施工的各个环节来应用，因为每项防治技术措施都能够避免定问题的产生。首先，在建筑施工过程中，施工单位所选择的混凝土原料的质量优劣是楼面裂缝是否出现的重要原因之一，所以，施工单位要从物料采购环节的管理着手，严抓施工物料的质量，而且，要按照合理的比例来配搭混凝土物料；其次，混凝土在浇捣以前，应对建筑基层进行浇灌，保证物料在施工后的含水量充足，同时，工人施工所使用模板也要用水浸透；最后，在对楼体墙面进行施工时，要注重施工工艺，不断督促施工人员要保证质量，如有条件的施工企业，可以定期对施工人员进行各项专业技术的培训，提升工人的技术水平，降低楼面出现裂缝的概率，以此来保障施工质量

2.2选用质量较高、级配良好的混凝土原材料

由于一些施工企业没有对混凝土原材料的质量进行把控，在操作工序上也没有按照标准的要求进行合理的材料配置，原材料的不过关在很大程度上直接影响着建筑楼面裂缝的产生。因此，施工企业应该从原材料的采购、进场、发放等方面多进行科学的检验和合理的配置，具体来说，在选择材料供应商时应该特别注意是否具有国家规定的品质生产和审查证明如果条件允许，应该优先选择强度高、收缩性小、耐磨性强、安定性好的水泥和线膨胀系数小、岩石弹模较低、表面清洁无弱包裹层、级配良好的骨料；材料进场时也要请监理单位的专业人员进行检验，确保材料质量；而在材料的发放过程中，必须根据具体的混凝土强度等级和质量检验以及混凝土和易性的要求进行科学配置，严格按照施工规范要求实现材料的配比，控制好水、水泥、粉煤灰和砂石等的用量，从整体上提高混凝土的抗裂能力。只有对原材料加强全过程的控制和管理，才能在降低企业施工成本的同时确保工程质量，真正意义上实现企业经济效益与社会效益的最大化，这也是我国科学发展指导思想的重要体现。

2.3加强对楼面混凝土的养护

混凝土保湿养护对其强度增长和各类性能的提高十分重要，特别是早期的妥善养护可避免表面脱水并大量减少混凝土初期伸缩裂缝发生但实际施工中，由于抢赶工期和浇水将影响弹线及施工人员作业，因此楼面混凝土往往缺乏较充分和较足够的浇水养护延续时间。为此，施工中必须坚持覆盖麻袋或草包进行一周左右妥善保湿养护，并建议采用喷HL等品种和养护液进行养护，达到降低成本和提高工效。

结论

综上所述，原材料的质量配比、混凝土施工技术和规划设计等都是引起楼面裂缝产生的根本原因，因此，在建筑施工的具体过程中，施工企业应该从这几个方面进行有效控制与管理，这样才能有效减少楼面裂缝的产生，以提高整个建筑工程的施工质量，尽量避免交付使用时安全问题的出现。

参考文献：

[1]张继明建筑施工中防治楼面裂缝的技术措山低温建筑技术，2007（01）：145-146

[2]韩君建筑施工中楼面裂缝的预防措施闪击木建筑学术文库（第15卷）（C]，2011：2

[3]吴国荣简述建筑施工中预防楼面裂雄的有就措地团科技与企业2013（02）：219

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/82f66e226e15f6a41f254c70.html