# 循环水整体优化节电项目的成功应用

### 论文摘要

齐鲁石化股份有限公司供排水厂针对乙烯水务车间第三循环水场(三循)存在的电耗高实际问题,于2015年开展了循环水整体优化节电改造项目,通过优化循环水系统节能运行模式、更新高效率节能型循环水泵、新增循环水泵和冷却风机变频设备及强化节能管理等一系列技改措施,用电量逐渐下降,节能效果逐步显现,达到了预期既定目标。三循自实施节能优化和自动控制系统改造并正式投入运行以来,工艺指标可控,设备参数正常,循环水泵和冷却风机运转平稳,系统高耗电现状得到明显改善,优化运行11个月共计节约电量545.7×10~4kWh,创效322.5万元,收到了较好的节电效果。

### 论文目录

- 1 存在问题

- 1.1 第三循环水场主要用电设备

- 1.2 用电生产成本

- 1.3 耗电量大

- 2 循环水整体优化节电改造方案

- 2.1 原循环水泵更换为高效率节能型泵

- 2.2 采用高压变频装置实现调速控制

- 2.3 生产装置换热器运行工况优化

- 3 节电改造效果

- 3.1 节能改造前后耗电量对比

- 3.2 节电改造后耗电费用成本

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 马庆峰

关键词: 循环水系统,节电,循环水泵,变频

来源: 石油石化节能 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,有机化工

单位: 中国石化齐鲁石化股份有限公司供排水厂

分类号: TQ083.4

页码: 14-17+7-8

总页数: 6

文件大小: 1632K

下载量: 51

### 相关论文文献

- [1].双速高效循环水泵在4×330MW机组增容节能改造中的应用[J]. 通用机械 2020(Z1)

- [2].循环水泵跳闸引起机组跳闸的原因分析及处理[J]. 科学技术创新 2020(06)

- [3].循环水泵高低速切换箱故障分析及改进措施[J]. 电子元器件与信息技术 2020(02)

- [4].30Cr13不锈钢循环水泵轴的失效原因[J]. 腐蚀与防护 2020(05)

- [5].立式循环水泵振动大的原因分析及处理[J]. 现代物业(中旬刊) 2019(02)

- [6].某330MW机组循环水泵优化及应用研究[J]. 发电与空调 2017(06)

- [7].循环水泵网络压力分布分析[J]. 石油石化节能 2016(12)

- [8].立式循环水泵振动现象分析及处理[J]. 科技经济导刊 2017(20)

- [9].9E循环水泵改造设计[J]. 机电信息 2016(24)

- [10].300MW机组立式循环水泵组上导轴承温度高的原因分析及处理[J]. 陕西电力 2015(02)

- [11].热网循环水泵驱动方式研究[J]. 能源与节能 2015(08)

- [12].热网循环水泵变频技术的应用与分析[J]. 企业技术开发 2013(18)

- [13].循环水泵换泵改造工程中水泵的参数选择及配管设计[J]. 广东化工 2020(21)

- [14].燃气-蒸汽联合循环机组循环水泵优化管理系统设计与开发[J]. 中国电力 2019(03)

- [15].循环水泵的改进[J]. 设备管理与维修 2019(13)

- [16].核电站循环水泵性能试验方法研究[J]. 给水排水 2018(S1)

- [17].双速循环水泵变频改造节能分析[J]. 低碳世界 2016(35)

- [18].中间再循环水泵机械密封泄露原因探讨[J]. 中国高新技术企业 2017(06)

- [19].输送含有泥沙介质循环水泵轴承的选择和应用[J]. 水泵技术 2017(04)

- [20].汽动热网循环水泵组振动原因分析及处理[J]. 华电技术 2016(06)

- [21].立式循环水泵振动问题的分析与处理[J]. 化工设计 2015(02)

- [22].分布式供热系统循环水泵的节能分析[J]. 建筑热能通风空调 2015(03)

- [23].1000MW机组高位收水塔循环水泵后置系统研究[J]. 能源科技 2020(10)

- [24].分布式循环水泵供热系统的设计实例[J]. 节能 2013(04)

- [25].循环水泵的工作特性与合理选择[J]. 工业锅炉 2013(02)

- [26].3B循环水泵损坏原因分析及防范措施[J]. 机电信息 2009(24)

- [27].循环水泵双速泵改造在电厂中的运用[J]. 河南科技 2018(16)

- [28].方家山核电厂循环水泵保护停泵逻辑的改进[J]. 科技视界 2019(03)

- [29].循环水泵维修经验[J]. 设备管理与维修 2019(21)

- [30].立式循环水泵振动现象分析及处理[J]. 内燃机与配件 2018(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/830f4b9c61164465a2500054.html