# 机械化防腐补口关键数据分析及数字化移交

### 论文摘要

针对中国石油集团公司对于建设"智慧管道"而提出的全数字化移交、全智能化运营、全生命周期管理建设要求中的全数字化移交,分析确定了影响管道现场防腐补口质量的关键因素与施工数据,通过数据采集与无线传输方案制定、系统设计及与管口二维码的关联,实现了机械化防腐补口关键施工数据的自动采集、存储及与数据接收终端的实时无线远程传输,避免了人为篡改施工数据,保证了关键施工数据的真实性、完整性及可追溯性,实现了管道建设过程中的防腐补口质量严格管控及全数字化数据移交。数据采集与无线传输系统已应用于中俄东线天然气管道工程施工建设中,性能稳定可靠、数据采集准确、远程传输及时,为打造中俄东线"智慧管道"工程提供了强力技术支撑。

### 论文目录

- 0前言

- 1 影响机械化防腐补口质量关键因素分析

- 1.1 管口表面处理

- 1.2 管口预热

- 1.3 热收缩带收缩与熔胶

- 2 数据采集与无线传输方案

- 2.1 需采集的关键施工数据

- 2.2 数据采集与无线传输方案

- 2.3 施工数据与二维码的关联

- 3 现场应用

- 4 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王长江,刘然,贾超,冯大勇

关键词: 管道,智慧管道,机械化,防腐补口,数据分析,数字化,中俄东线

来源: 焊管 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中国石油天然气管道科学研究院有限公司

分类号: TE988.2

DOI: 10.19291/j.cnki.1001-3938.2019.1.007

页码: 43-46

总页数: 4

文件大小: 1689K

下载量: 66

### 相关论文文献

- [1].基于漏磁内检测的管道补口失效评价方法[J]. 油气储运 2019(12)

- [2].长输天然气管道防腐补口施工内容控制探究[J]. 南方农机 2020(02)

- [3].长庆油田首次采用机械化防腐补口工艺研究与应用[J]. 化工管理 2020(13)

- [4].机械化补口技术在长输管道工程中的应用[J]. 化工设计通讯 2020(08)

- [5].管道防腐补口材料及施工技术现状分析[J]. 全面腐蚀控制 2020(08)

- [6].中国长输油气管道外防腐及补口技术进展及展望[J]. 石油工业技术监督 2020(08)

- [7].聚乙烯热收缩带补口应用现状及施工工艺[J]. 天然气与石油 2016(06)

- [8].长输保温管道补口结构研究[J]. 管道技术与设备 2017(01)

- [9].管道3LPE防腐蚀层补口失效原因及建议[J]. 腐蚀与防护 2016(01)

- [10].小口径长输管道防腐补口施工[J]. 油气田地面工程 2014(12)

- [11].新型补口材料在埋地管道补口修复中的应用[J]. 天津科技 2015(10)

- [12].科技成果产业化的实践与探索——机械化液体聚氨酯补口技术产业化成果显著[J]. 科技创新与品牌 2016(01)

- [13].低温环境机械防腐补口装备构成与施工工艺[J]. 油气储运 2019(06)

- [14].油气管道外防腐补口技术分析[J]. 全面腐蚀控制 2019(07)

- [15].管道防腐补口存在问题与解决对策研究[J]. 石油和化工设备 2017(12)

- [16].机械化补口冬季低温环境下适应性施工技术研究[J]. 管道技术与设备 2018(02)

- [17].油气管道外防腐补口技术的现状分析[J]. 石化技术 2018(06)

- [18].浅谈高寒地区防腐保温管道现场补口技术[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(04)

- [19].免补口防腐不锈钢环焊接工艺技术[J]. 油气田地面工程 2017(09)

- [20].长输管道防腐补口施工质量控制要点分析[J]. 石化技术 2016(07)

- [21].西气东输一线埋地管道补口材料失效分析[J]. 天津科技 2014(10)

- [22].提高“气体处理”3PE管道补口质量的方法研究[J]. 石化技术 2015(10)

- [23].管道内防腐蚀补口工艺[J]. 腐蚀与防护 2013(09)

- [24].聚乙烯热收缩带补口施工工艺应用现状和发展趋势[J]. 腐蚀与防护 2014(06)

- [25].复杂地形下管道防腐补口质量控制的实践与认知[J]. 石油工业技术监督 2014(08)

- [26].抓基础环节 提升管线防腐补口质量[J]. 科技与企业 2014(11)

- [27].补口机在钢制管道内涂层补口中的应用[J]. 施工技术 2014(S1)

- [28].热收缩带中频加热补口施工技术[J]. 石油工程建设 2012(05)

- [29].聚乙烯保温管现场防腐补口施工控制[J]. 全面腐蚀控制 2011(04)

- [30].新型热收缩带补口专用配套底漆研究[J]. 全面腐蚀控制 2010(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/837ad3c8107bbd2577aaa383.html