# 建筑施工中的工程测量及误差控制分析张梁

关键词：建筑施工；工程测量；误差控制

引言

我国测量学的发展历史悠久，从大禹时代治水时的工具，战国时期定位的思南，秦汉使用的水平尺等，历史之悠久、底蕴之深厚令人咋舌，直到现今社会，工程测量更是有了长足的进步。工程测量技术的进步，设备的更新，大大提升了施工效率，推动工程进展。原有的工程测量技术落后、设备过时、误差较大、效率过低，已经严重掣肘了建筑工程事业的发展，现代工程测量学在建筑行业的广泛应用，有着举足轻重的地位，作为工程施工的基础，只有根基扎实，才能推动建筑事业稳定的向前发展。

1建筑施工中工程测量出现误差的原因

1.1测量仪器设备的局限

在建筑工程项目中，要想开展测量工作，必须以相应机械设备及测量仪器为基础。不同建筑工程所处施工环境不尽相同，需要使用针对性测量仪器及工具。不同工具及仪器适用的施工环境存在差异，不同厂商生产工具及仪器的加工制造环境存在差异，受这些要素的影响，即使适用同一款工具及仪器开展工程测量，所获得测量数据也可能出现差异。为此，利用相关工具及仪器获取的测量数据不一定完全精确，只是趋近于被测真值。当出现这类误差后，能够利用校正环节予以精准化处理，这类误差被称为合理的测量误差。

1.2测量人员自身能力的影响

在建筑工程测量环节，测量工具及仪器会影响测量数据的准确性。除此之外。相关技术人员作为开展建筑工程测量的主体，能够在相关仪器、工具的辅助下开展测量工作，并以观测者的身份开展测量及估算。观测者在判定测量结果时，要适当结合自身经验及感知器官，但这种测量方式深受观测者主观因素的制约，可能对测量数据的准确性造成负面影响。

1.3受环境因素的影响

环境因素作为影响建筑工程测量工作的重要因素，具有不可控性。在建筑工程项目中，当遭遇能见度低、视界较差等天气因素时，观测者的鉴别能力会受这一因素影响，导致鉴别能力下降，甚至会影响仪器及工具的准确性，进而使得测量结果的准确性。

2建筑施工中工程测量及误差控制的有效对策

2.1标高投测控制

在进行建筑工程主体结构施工前，施工人员必须对建筑楼层的整体沉降值予以充分的重视，在工程施工过程中，可以根据施工现场的实际情况，采取适当提升水准点的方式，确保建筑主体结构施工的顺利进行。在进行地下室土方施工时，必须严格的按照要求做好底板、梁底的土方开挖施工管理工作，降低地下室土方施工对工作面以下土层产生的扰动，确保地下室土方开挖施工的顺利进行。建筑主体结构进入施工阶段后，施工人员必须采取积极有效的措施，将模板标高控制线与楼板浇筑标高控制线控制在误差允许的范围内。在进行楼板模板标高控制线测量时，可以根据工程施工的实际情况，采取适当提升控制线的方式，实现抵消混凝土浇筑过程中楼板出现的沉降量，确保建筑主体结构的净空高度符合工程设计要求。建筑主体施工过程中，施工层间的标高传递，施工人员可以采用悬挂钢尺的方式，替代水准尺的水准测量方法，而传递点数量的确定，则应该以建筑物的大小、高度等相关参数为依据，最少应该设置两个传递点，才能确保施工层间标高测量的准确性。

2.2角度测量误差及其控制要点

①对中误差：通常情况下，测量仪器对中误差会对角度造成较大影响，同时与目标距离出现反比。在进行角度测量的时候要注意对中。②整平误差：仪器缺乏整平，会导致仪器竖轴、横轴存在倾斜，当望远镜绕横轴旋转的时候视准轴扫出倾斜面。特别是应用盘左与盘右进行观测时，整平误差会对水平角的角值直接造成影响，并且无法通过正倒镜观测消除误差，因此在实际测量之前需要保证整平仪器。③标杆倾斜误差：对角度进行测量时，标杆倾斜使瞄准点与测量点偏离而产生误差，因此测量水平角时确保标杆竖直，尽可能对标杆底部进行瞄准。如果测量目标距离较近，建议通过悬吊垂球线的方式进行测量，只需瞄准垂球线测量即可。④了解钢尺量距的相关注意要点：测量距离时候严格遵循一直、二平、三准的标准。“直”为两点之间的直线长度，定线准直。“平”为量取两点之间的水平距离而非倾斜距离，尺身水平。“准”为读数、投点准确。除此之外，前尺、后尺协调、拉力均匀等。

2.3制定科学的测量方案

建立科学的测量方案，在建筑工程设计阶段，设计单位要到现场进行实际的勘察工作，在实地勘察过后制定科学的设计方案。建筑工程的图纸设计主要是以测量人员的测量数据为依据，必须按照要求测量的内容确定测量工作。首先，要在建筑施工区域内对施工导线的整体测量布置布控网，对测量工作数据的误差进行明确规定，规定误差要小于0.5米左右，为建筑工程的测量提供准确的数据信息。其次，在建筑施工各项环节制定合理科学的测量方案，根据每一个施工环节的参数标准，在工程每个施工环节中进行建筑测量工作，根据施工的进度，制定测量周期。

对每个施工环节中进行工程的测量工作能够保障建筑施工朝着正确的方向发展，如果在测量过程中发现数据异常的情况，则要对此部分的施工进行返工，以确保施工质量。在进行工程测量时，要结合工程设计方案有侧重点地进行测量，及时矫正误差较大的数据，提高建筑工程的精度。

2.4完善工程测量的管理制度

完善工程测量的管理制度是提高建筑工程精度的重要途径，对测量工作整个周期进行管理，才能保障测量数据的精度。工程测量的管理制度主要根据工程设计方案、测量工作的具体内容、工程测量的标准与测量流程进行制定。如，在某次建筑工程项目测量过程中，首先，对测量人员的工作内容与工作职能进行规定，并且建立监督机制，以提高测量人员的责任意识。其次，对测量过程中使用的测量仪器操作方式进行规定，确定每一项仪器的使用步骤，并监督测量人员按照标准的仪器使用流程进行操作，以保障仪器使用的精确度。再次，对测量仪器的精度进行明确规定，针对不同类型测量仪器的校正方式，精度要求各不相同，所以要对不同测量仪器的精度进行规定。同时确定不同仪器在测量过程中的误差范围，从而提高测量数据的精度。最后，建立完善的绩效考核制度，根据测量工作的内容、仪器使用流程等确定考核指标，将数据精度与测量人员的薪酬挂靠，以提高测量人员的测量意识。通过以上方法完善工程测量管理制度后，在测量数据审核时，发现数据的精度要明显高于以往的数据精度。

结束语

在科学技术日新月异的当下，多种数字化、自动化技术被运用到建筑工程测量之中。施工企业要顺应时代发展形势，合理运用各种现代化仪器设备，提升测量人员的综合能力，掌握科学高效的建筑测量技术，以彰显工程测量在建筑工程施工的价值，有效控制测量误差。

参考文献:

[1]杜邦余,金桥,程华龙,等.工程测量及误差控制技术在建筑施工中的应用[J].工程建设与设计,2018(s1).

[2]胡治桐,严明超.建筑工程测量定位放线误差控制技术探讨[J].华东科技:学术版,2017(12):77.

[3]马明秀.建筑工程测量误差的产生与控制策略初探[J].居业,2017(12):14~15.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/83c2e4adc7bb3cf88086f5de.html