# 配网终端故障诊断系统分析鲁秋艳

（广东电网有限责任公司茂名供电局广东茂名525000）

摘要：随着配网自动化的发展，配网终端分布越来越广、数量越来越多、故障率较高，终端故障排查难度较大。配网终端故障诊断系统利用智能测试终端，模拟配网主站与与终端通讯，对整个链路节点进行故障排查，从而能够快速准确定位故障环节，降低故障排查时间，此外，配网终端故障诊断系统还具备数据监听、数据订阅、故障消除确认、数据分析与查询功能，方便主站运维。

关键词：配网终端；故障诊断；定位；分析

前言

配网终端设备众多，分布广泛，维护工作量大，配网主站与终端通信时，经常出现终端掉线和链路不通的现象，排查排查故障通常需要与配网主站配合，花费大量的人力和时间，为解决这一问题，特研发建设了一套配网终端故障诊断系统，确保运维人员能够快速定位故障，缩短了终端故障处理时间，降低了维护终端的人力和时间成本，对配网自动化的发展有着重要的意义。

一、配电网终端运行概况及存在问题

1配网自动化运行概况

配网自动化利用现代电子技术、通信技术、计算机网络，将配电网实时信息、离线信息、电网结构参数、地理信息进行集成，形成了配电自动化系统，实现了配电网的检测、保护、控制和配电管理。而配网终端是配电自动化系统的一部分，它是安装在中压配电网的各类远方检测、控制单元的总称，用于数据采集、控制、通信等功能，主要包括馈线终端（FTU）、站所终端（DTU）和故障指示器。目前，茂名地区的配网终端与主站通讯主要通过公网运营商，采用GPRS无线通讯方式。

2配网终端维护存在问题

配网直接面向用户，配网线路覆盖面积广，分支线路多，线路结构复杂，配网，配网终端分布在各配网线路及其支线上，数量多，地域广，配网运维人员维护与消缺难度大，而配网终端需与主站配网自动化系统直接通讯，数据链路复杂，消缺工作往往需要与主站人员配合进行，然而主站运维人员缺乏，工作任务繁重，往往不能及时配合终端消缺，影响了终端消缺及时率，进而影响了配电网的高效、安全运行。

二、配网终端故障诊断系统模块及其功能介绍

配网终端故障诊断系统主要分为四个部分，分别为智能测试终端、监听服务器UI、监听服务器和前置Fes服务器，以下主要介绍智能测试终端。

1配电终端故障检测

当配电终端出现故障时，智能测试终端能够模拟主站跟终端进行数据通讯，通过智能测试终端模拟主站，点击“对时”按钮，智能测试终端将系统当前时间发送给故障终端，使得两端时间一致，点击“数据召唤”按钮，智能测试终端向故障终端发送总招指令，获取的设备量值显示在智能测试终端对应的通道表格中，这样终端运维人员就可以通过查看通道的设备量来检测配网终端是否故障。

2GPRS模块故障检测

首先利用智能测试终端测试并显示现场终端的信号强度，在进行GPRS模块检测时，智能测试终端会同时模拟配网终端和主站，模拟终端时发送跳变设备量信息到主站，模拟主站时可查看终端的设备量信息，如果模拟主站能查看模拟终端发送的设备量信息，说明GPRS模块没问题，如果模拟主站不能收到模拟终端额设备量信息，则说明GPRS模块故障，通过这样的模拟测试即可检测GPRS模是否正常。

3串口数据监听

串口数据监听的主要功能是同时监听配电终端与GPRS模块的串口数据，默认设置启用配网终端串口和GPRS串口开始接收串口数据。

4配网主站故障检测

通过串口线，将设备上的“GPRS串口”与现场GPRS模块连接，如下图所示，选择“终端模拟”，默认开启设备GPRS串口，用来接收来自主站的命令报文。选择“模拟终端原始报文”可查看系统模拟终端时收到及发送的所有报文信息；通过串口线，将设备上的“配电终端串口”与现场配电终端连接，选择“主站模拟”，默认开启设备配电终端串口，用来接收来自终端的报文；选择“模拟主站原始报文”选项卡，可查看系统模拟终端时收到及发送的所有报文信息。若智能测试终端能与主站进行正常通讯，则说明主站设置没问题，若不能跟主站进行正常通讯，则说明主站设置有问题。

结语

近年来，随着配网自动化的高速发展，对配电网的电压质量和供电可靠性要求越来越高，供电形势越来越严峻，配电网运维人员的工作量日益剧增，工作压力越来越大，茂名地区迎来了配网终端的大量接入，配网终端故障诊断系统的建设，大大提高了配网运维人员消除终端不在线缺陷的效率，减少大量的人力成本和时间成本，同时缩短终端故障时间，提高了配电网的供电可靠性。

参考文献：

[1]黄文青.配网中自动故障定位系统分析.中国科技期刊数据库，2016（11）。

[2]何润泉.基于电网自动化调度管理的电网安全稳定运行.决策与信息，2015（7）。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/841c95e6cd318b36643a8d96.html