# 带电作业的安全管理措施探究范春生

（内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司内蒙古010020）

摘要：现阶段，科学技术的进步在推动社会生产力水平不断提高的同时，对于供电的可靠性也提出了更高的要求，在这种情况下，配电带电作业逐渐成为配电检修工作的主要形式。但是，在配电带电作业过程中，存在着许多安全问题，威胁作业人员的人身安全，因此，做好安全防护工作，是非常重要的。本文结合配电带电作业的特点和问题，对其安全管理措施进行了分析和讨论。

关键词：配电带电作业；安全管理；措施

在经济发展的带动下，社会对于电力的依赖性越来越大，电力供应的可靠性受到了日益广泛的关注，也成为评估供电质量的重要标准。因此，供电企业对配电检修模式进行了改进和创新，引入带电作业方式，减少配电检修造成的频繁停电，提高用电可靠性，推动企业经济效益和社会效益的提高。而在带电作业中，如何保证作业安全，成为用电企业重点研究的课题。

1、配电带电作业基础理论知识

人体是带电的,也就是说,人的身体具备安全电压和电流。人体皮肤的表面上的电场感应一般为240kV/m,曾经有科研部门做过实验,一个人站立在地面上时,头顶部的局部最高场强为周围场强的10倍以上,一个身体正常的人处于10kV/m的均匀的电场里,头部最高点体表场强竟达到了理论上的最高值,但是仍比人体皮肤的电场感应数据要小。也正是这个原因,在国际上通常的用电安全规章里,普遍认为高电压输电线路不高于10kV/m的电场强度是安全的,有的国家也规定不超过5kV/m或以下的规定,工作时间没有限制,一旦超过20kV/m的地方,就必须要采取保护措施。这也就说明,人体能承受一定的电压,在进行维修时,可以在安全场强下进行带电作业。

2、带电作业的特点

带电作业，是指在高压电工设备上，不停电进行测试和检修的一种作业方法，是避免检修停电，保证正常供电的有效措施，可以分为带电测试、带电检查以及带电检修几个方面的内容。根据人体与带电体之间的相互关系，可以将带电作业分为等电位作业、地电位作业和中间电位作业，其中，等电位作业是指在作业过程中，人体直接与高压带电部分接触，与带电设备处于同一个电位上，存在危险电流，必须穿戴全套的安全防护服，同时确保防护服不同部位之间保持良好的电气连接，在人体外表形成的等电位体；地电位作业则是指检修人员处于接地杆塔上，使用绝缘工作进行作业，因此也称绝缘工具法，在作业过程中，为了保证安全，需要保持好空气间隙的最小距离以及绝缘工具的最小长度。在对安全距离和绝缘长度进行确定时，需要考虑操作过电压；中间电位作业是指利用相应的绝缘工具，进入高压电场中的故障区域，但是并不会与高压带电体直接接触，需要综合考虑上述两种带电作业的基本安全要求。

3、带电作业中存在的安全问题

3.1作业特点

在配电带电作业中，虽然电压较低，但是由于设备种类繁多、电网线路复杂，导线之间的间隙相对较小，在一定程度上压缩了安全作业空间；同时，高空作业的特点也使得作业过程中存在着相应的安全风险，威胁着作业人员的生命安全。可以说，在带电作业中，危险是客观存在的。

3.2心理因素

部分作业人员没有经过专业的技术培训，对于带电作业缺乏正确的认识，在工作中存在着心理紧张现象，容易出现误操作或者工具使用不恰当的问题，导致短路、设备损坏等事故的发生。

3.3防护工具

绝缘防护工具是保证带电作业安全实施的关键所在，如果防护工具的质量不合格，或者存在破损、绝缘失效等问题，必然会直接危及作业人员的生命安全。

4、配电带电作业的安全管理措施

4.1完善管理制度

对于带电作业的各种管理制度进行健全和完善，是确保电力企业稳定发展的重要前提。现阶段，虽然电力企业体制改革的不断深化使得其各项工作制度都在不断完善，但是，仍然存在着一些亟待提高的地方，如技术管理规范、安全防护设备的性能测试及维护管理、带电作业各种资料的管理等，都是非常重要的，必须建立起一套相对完善的工作制度，才能够确保各项工作的顺利开展，保证带电作业的安全实施。

4.2提升技术水平

在配电带电作业中，由于存在大量的安全风险，对于作业技术有着极高的要求，带电作业技术管理的关键，在与施工方案和安全措施的设计。对于电力企业而言，在接到带电作业任务后，应该由专业的技术人员和管理人员到作业现场进行勘察，结合故障的原因和影响，选择切实可行的作业形式，编制细致全面的安全防护措施。同时，在实际作业过程中，应该确保各项措施的有效落实，避免违规操作的行为。电力企业应该加强对于带电作业手法及安全防护技术的深入研究，不断引入新的技术和设备，为带电作业人员的安全提供有力保障。

4.3强化人员培训

在带电作业中，作业人员的技术水平和实践经验是影响工作效率以及作业安全的关键因素，因此，应该加强对于电力作业人员的培训工作。一方面，应该严格员工选拔制度，适当提高选拔标准，确保员工的身体条件和职业素养较高，做好员工资质的审查工作。通常情况下，带电作业员工应该在相应的培训中心进行培训，且考核通过取得相应的带电作业岗位操作证书后，才能够上岗操作；另一方面，在日常工作中，需要加强对员工的技能培训。配电带电作业的任务并不繁忙，员工可能会出现懈怠心理，导致工作技能和专业素养的减退。对此，应该加强日常培训工作，从基本技能、绝缘材料、常用工具、操作方法等多个方面，对员工的综合素质进行培养，促进员工的多元化发展。

4.4配备专业工具

在配电带电作业过程中，机械化操作是一个不可或缺的重要步骤，配备先进的作业工具，不仅能够提高工作效率，还可以有效保证作业人员的人身安全。因此，在配电带电作业中，应该从具体的作业任务出发，配备专业的操作工具，如UC-6免换模压接钳、SH-70角钢冲孔机、REC-S424充电式切断工具等，应用在带电作业中，能够取得事半功倍的效果。

4.5带电作业安全距离

这项技术数据的确定，区别于以往的所有可能的过电压的系统。事实上，当线的长度是不一样的，系统的结构就是不一样的，该设备也是不一样的，在相同的工作条件下，不同的线路过电压就会存在不同，而且差距会很大。正因为如此，想要进行安全距离计算没就必须要考虑到现场的工作速率的风险，应该根据实际的系统电压的倍数计算。带电作业最小安全距离范围内的活动，包括带电作业最小间隙和操作者的身体允许的活动距离。这是受到各种因素，包括形状的间隙、放电间隙中的电压、极性变化等影响的。一般情况下，放电电压的工作间隙的形状对安全距离有着显著的影响。

4.6带电作业用保护间隙

加装保护间隙后，可提高带电作业的安全性。尤其是紧凑的、升压改造和小塔窗口的多条线路，受到距离偏小的影响较大，传统的做法不能满足标准规定的最小安全距离及对保护间隙的要求。当系统过电压放电，电压超过工作间隙，就会出现间隙放电的危害，为了保护操作者的安全，在现场工作过程中，就需要设立保护的间隙，对可能会发生间隙放电电压以及低于工作间隙放电电压进行防护，避免了过放电间隙电压保护过早的问题，从而限制了的电压幅度，起到了保护操作者的安全作用。

4.7停用重合闸的措施

重合闸就是给电压产生制造着机会，如果停用重合闸系统，就可以有效的降低产生电压的概率，使带电作业的风险相对减少。重合闸停用，可以有效避免因为在带电作业中自己的错误而出现的事故二次伤害，防止事故造成后果以及事故扩大化的后果。

5、结语

综上所述，配电带电作业作为一种新的作业方式，能够有效避免检修停电，保证正常供电，提升供电的可靠性，但是也存在着许多的风险因素，威胁着作业人员的生命安全。因此，在带电作业中，应该采取切实有效的安全管理措施，从作业人员和防护工具两个方面着手，确保带电作业的安全性。

参考文献

[1]谢亚雷.配电带电作业安全防范措施分析[J].科技传播，2013（07）：80，79.

[2]任廷杰.配电带电作业安全防范措施[J].现代国企研究，2015（02）：67.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/849c66423afc4a368156300e.html