# 基于GIS的电信资源管理系统关键技术研究

林海英[1]2003年在《基于GIS的电信资源管理系统关键技术研究》文中指出随着通信的发展，对电信业务的管理提出了更高的要求，管理现代化的呼声也越来越高。电信线路资源的查询难、管理难和维护难成为当前的热点问题。实现电信资源管理的自动化和智能化是电信业务继续高速发展的关键之一。电信网复杂度的增加以及对自动化管理的迫切要求需要先进的网络管理方法，以便对不同类型的电信网络、设备和业务进行有效的管理。 论文首先论述了一种基于GIS的市话局域网的图形线路管理信息系统的设计方法。从电信资源管理面临的实际问题出发，结合大庆石油管理局通信站要求的功能，阐述了资源管理系统空间数据库的组织结构，并提出了资源属性数据库的设计方案及实现方案。在详细分析大庆通信站业务管理内容和过程的基础上，着重解决查询方法的综合性、复杂性与智能性的关系，设计了能够满足实际需要的各种查询功能系统，为高效、准确的获得数据和信息奠定了基础。 论文还就系统开发时所遇到的关键问题——位图图像拼接和矢量图形的拼幅进行了研究。提出了一种基于变化趋势的比值匹配位图拼接算法，该算法不仅具有计算量小和效率高的特点，而且具有较强的抗干扰性，能够快速、有效地对地图底图图像进行拼接。根据大庆石油管理局通信站的实际情况，设计了一种具有较强适应性和灵活性并具有抗干扰能力的矢量图形的拼幅算法。实际应用结果证实了拼幅算法的有效性。 图形化的资源管理系统将线路管理与地理分布、拓扑关系以及附属特征信息有机地结合在一起，使整个线路管理系统功能齐全，使用方便。论文所设计的电信资源管理GIS系统，是一个集查询、统计、编辑等多种功能为一体的新型电信资源信息综合管理系统，在通信线路管理上进行了有益的探索和尝试，为线路业务管理的自动化和智能化提供了一条有效的途径。

黄卫[2]2002年在《GIS在电信资源管理自动化中的应用研究》文中指出地理信息系统是研究地理学方面内容的新兴技术，以现代信息技术为手段，实现处理地理数据的输入、输出、查询、分析和决策支持的功能，经过近40多年的发展，地理信息系统取得了惊人的飞跃性的发展，被广泛应用于城市规划、资源环境管理、生态环境监测和保护、地质勘探测量、城市管线配电网、灾害防治和电信资源管理等领域。 电信资源系统是电信企业网的支撑网络之一，负担着电信运营网的各项资源如光纤、管线等的管理，随着我国电信用户数的增加，现有的电信资源管理系统已经成为了限制电信运营商进一步发展的障碍，实现电信资源管理自动化和可视化已经是各个电信企业势在必行的趋势。 本文通过对地理信息系统的基本理论的介绍，从地理信息系统的数据结构、原始数据的采集、数据分析和地理模型的建立方面入手，根据各种典型的产品化的地理信息系统软件的应用分析，探讨了各种地理信息系统的应用模型，结合电信资源可视化管理的特点，提出了适合电信资源管理行业特点的、基于组件应用模式的叁层结构的C／S的系统设计模型。从电信资源管理的需求着手，以地理信息系统为基础，提出解决基于电信资源网络分布的地学特点的管理，对于行业规则和业务逻辑通过利用面向对象的设计方法设计中间件封装，实现“廋客户”端的管理，同时辅以先进的计算机网络技术，在系统的决策分析支持中探讨了地理信息系统与人工智能、数据挖掘和数据融合等技术的结合。最后通过对长沙电信资源管理自动化系统的设计和开发以及实际的应用实例，分析并证明了设计模式的可行性和实用性。

黄振[3]2009年在《基于WebGIS的电信资源系统性能优化研究与应用》文中研究指明据统计,在85%的信息系统中存在着与地理位置有关的信息,在这些信息中,既有空间信息,也有大量以传统数据库表达的非空间信息。随着计算机技术的出现和广泛应用,地图学家认识到地图学与计算机科学结合的巨大发展潜力,电子地图的研究逐渐成为热点。GIS(地理信息系统)是融合地理科学和信息技术为一体的新兴技术,也是推动社会信息化的重要手段之一,它的巨大作用和广泛应用越来越引起人们的关注。GIS作为解决地理信息集成的有效方法,目前已成为软件行业的一大热门。传统的电信GIS采用C/S模式,虽可以很好地实现电信资源图形化管理的基本功能,但存在信息难以共享、系统不利于推广等缺陷。本文结合B/S模式的优势,设计并实现了基于WebGIS的电信资源系统。由于电信资源数据量较大,基于B/S模式的电信GIS在实际应用中仍存在诸多不足,主要包括两方面:其一,难以在小比例尺下通过电子地图显示所有的电信资源;其二,系统性能欠佳,多种电信资源同时显示时,问题尤为突出。针对基于B/S模式的电信GIS在应用上存在的不足,作者提出了相应的性能优化方案,并阐述了性能优化方案的应用过程与效果。本文提出的性能优化方案包括多级缓存设计、九宫格数据缓冲加载和地图预生成。其中多级缓存设计应用了作者提出的最小使用次数算法作为缓存策略,提高了命中率;九宫格数据缓存加载挖掘了系统的潜能,提升了用户体验;地图预生成机制是作者的一大创新,通过实现地图预生成,降低了对数据库资源的占用,减少了地图服务器响应地图请求的时间。

张轩[4]2010年在《基于GIS的昆明市电信分公司管线资源管理系统》文中研究表明随着电信技术的发展和中国电信资源建设范围日益扩大,原有的基于手工的电信资源数据管理模式已无法适应现有的技术和业务要求。随着网络的规模、容量、种类的迅速增加及电信市场竞争的日益激烈,传统的网络资源管理手段暴露出越来越多的不足,资源管理薄弱已成为制约中国电信进一步发展的瓶颈。因此,如何使用新的技术和手段研究开发新一代的资源数据管理系统,对电信资源的管理维护更新如何利用更有效的管理手段和方法已成为亟待解决的问题。本文针对昆明电信资源管理的特点和业务需求,研究和开发电信资源管理系统,重点研究地理信息系统(GIS)在电信企业中的应用,探讨如何利用ActiveFRAMME技术解决电信资源管理存在的问题,开发符合电信企业需要的资源管理系统。论文分析现有电信资源类型、模型搭建基本方法、空间数据定义和使用的关键技术,并针对目前电信资源数据管理存在的问题,结合电信资源管理的工作实践,构建电信设施空间数据库,设计并开发完成“昆明电信管线资源管理系统”,实现以电子地图为基础,以数据库管理为依托,把电信管线设施和地理信息有效结合起来,实现对电信管线设施的放置、编辑、浏览、查询和统计,并对设施的生命周期进行管理,实现空间数据与属性数据的无缝集成与应用。昆明电信管线资源管理系统现已投入使用,是一个基于数字电子地图之上的资源管理系统,现包括设计及维护、建设流程管理、固定资产管理等功能模块,已在昆明电信各后端响应支撑部门及各郊县分公司广泛使用,并且随着资源维护准确率逐步提高,已经实现了电信资源由工程勘察、设计、立项、建设、资料维护和建立固定资产卡片的流程管理,使昆明市电信公司所有在用管线设施的形态在系统中都有真实反映,实现了工程项目建设流程完备、数据完整准确、精确管理的系统建设目标。

郑华武[5]2003年在《基于GIS的电信资源维护系统的研究与开发》文中提出随着近年来电信行业的迅猛发展及其信息化程度的极大提高,面向服务的电信业务计算机管理系统已经日益完善。相比较而言,面向维护的电信网络资源管理系统,尤其是基于GIS的系统还需要进一步研究和完善。地理信息系统(GIS,Geographic Information System)是融计算机技术、数据库管理系统和计算机图形学于一体的一门跨专业的新技术。借助于GIS,我们能够方便地实现信息地图化和数据可视化。20世纪90年代以来,GIS的应用得到迅猛发展,已经普及到土地管理、城市交通运输、邮电通信等诸多领域。本文根据固定电话网络的具体特点,研究将GIS应用于电信资源维护领域,开发了一个实用的基于GIS的电信资源维护系统。本文还就最优路径求解问题进行了深入探讨;系统的设计和开发过程中贯彻了面向对象的思想,以便软件重用和功能扩充;此外,对采用多线程技术实现系统实时通信也做了重点研究。本文采用Windows平台,实现了一个具有较高实用价值的系统,现运行于山东省东营市通信公司,已经在电信资源日常维护工作中发挥作用。系统分为监控中心子系统和前端机子系统,本文主要针对监控中心子系统,完成的主要工作如下:对固定电话网络电信资源日常维护进行业务建模,完成了数据库的设计和实现,并结合其地理特性引入GIS,构成一个基于GIS的系统;根据固定电话网络电信资源维护当前的需求和特点,提出并实现了基于GIS电信资源维护系统的一种新的体系结构;设计并实现了监控中心子系统,并详细介绍了其特点和功能;通过“道路分类,逐层寻优”的指导思想对原有最优路径搜索算法进行了改进,并结合启发式搜索策略和GIS功能,实现了问题的求解。借助于GIS提供的道路信息,系统这一功能可以快速有效地为电信资源维护工作提供帮助。

单民瑜[6]2004年在《基于MapInfo的GIS技术在电信系统中的应用》文中指出地理信息系统(GIS)是采集、储存、管理、分析和描述空间地理相关数据的空间信息系统，同时，又是一门提高管理对象直观性的技术。由于电信系统本身具有很强的地理特性，在电信系统中应用GIS技术，可以大大提高电信系统管理的直观性和高效性。 本文采用面向对象软件工程的技术，在MapInfo平台上采用MapBasic进行系统开发，整个系统按空间对象的大类构造独立的MapBasic Application，在各自的MapBasic Application中完成每一类资源数据的维护，并用一个总控程序执行各MapBasic Application的启动、终止和处理，资源之间的信息交换在模块内部通过共享MapInfo环境来实现，并通过共享系统事件实现各个MapBasic Application的同步。论文重点介绍了电信管道这一子应用的设计与实现，它是电信资料管理系统的一个最重要的组成部分，并提出了一种有效的多层复合电信管道地理模型。系统具有图形显示、图形操作、信息查询、实时数据显示等功能，论述了实现该系统的具体流程和实现方法。

胡翔[7]2007年在《基于GIS的电信管线资源管理系统的研究与实现》文中指出电信网络中特别是管线网络(包括光缆、主干电缆、配线电缆等)，其设备与地理环境紧密地联系在一起，电信线路的建设、维护都离不开详细而完整的GIS系统。通信网络资源管理系统本质上是一个针对通信网络资源的资料管理和网络运行维护的业务流程管理的综合管理系统，结合先进的地理信息系统(CTS)技术和图形技术，实现对电信网络资源的优化管理，是对通信综合网络管理系统的补充与扩展。论文首先介绍了地理信息系统的的基本理论，详细地剖析了Geomedia Professinal的运行机制及其自动化对象和服务，结合地理信息系统的数据结构、地物实体特点、空间数据库管理以及管线资源管理系统的行业特点，提出了基于GIS平台、COM中间件技术、以地理信息系统为基础的电信管线资源管理系统模型，实现管线资源的图形化管理，并且给出了基于COM的通用拓扑图组件的设计以及基于Dijkstra算法的自动光路路由查找算法的问题。

丁立文[8]2006年在《基于GIS的电信（外网）资源管理系统应用技术研究》文中指出地理信息系统(Geographic Information System，简称GIS)是对地理环境中的有关问题进行分析和研究的手段。本课题来源于大庆石油管理局通信公司的应用项目“通信外网资源管理系统”。着重解决外网管理系统开发中的关键应用技术问题。论文根据通信外网的行业特点及外网建设与维护管理的实际需求，阐述了引入GIS、建立通信外网资源管理系统的必要性，给出了一种基于GIS的通信外网资源管理系统的总体设计方案、设计思路、解决方案和基本功能。实践证明，建成后的“大庆通信线路资源管理系统”是一种多功能为一体的新型综合管理系统。该系统将线路资源拓扑关系与附属特征信息有机地结合在一起，很好地解决了外网资料录入、更新、查询、统计分析等问题，并通过局域网方式实现了系统的连网管理和远程数据更新。整个系统操作简单，使用方便，基本功能达到了设计要求。同时也在通信线路管理上进行了有益的探索和尝试，为通信线路管理的自动化和智能化提供了一条有效的途径。

谢红, 李江华, 林海英, 解武[9]2003年在《基于GIS的电信线路资源管理系统的实现》文中指出介绍了地理信息系统和GIS控件的概念,论述了通信行业引入GIS、建立通信网络地理信息系统的必要性。同时根据大庆通信网规划、建设、维护管理的实际要求,详细地阐述了利用VB和GIS系统开发大庆电信资源管理系统的流程,并对该系统的功能做了简要介绍.

张帆[10]2007年在《新一代资源管理系统的体系结构设计与实现》文中研究表明新一代资源管理系统(NGRMS)是电信运营商后端运营支撑的基础IT系统，是电信运营商突破传统资源管理模式、迎接企业战略转型和网络技术变革的重要保障。在向下一代网络演进的过程中，网络结构正经历一场深刻的变革。而网络技术的变革与电信业务的变革相辅相成。相对于传统业务，综合信息服务的特点是业务和网络的分离。然而，网络始终是电信运营商的基础性资产。个性化、多样化的用户需求最终需要网络来实现。只有提高网络的运营支撑能力，业务的多元化才不至于因失去支撑而成为“空中楼阁”。另一方面，运营商后端运维体系架构的转型要求传统资源管理系统在区域划分和用户服务等级管理方面有所突破，IT支撑体系要求NGRMS逐步向企业级基础数据应用与支撑平台转变。因而，NGRMS必须适应电信运营商的两大转型：企业战略转型和OSS体系转型。目前NGRMS在体系结构设计和系统实现方面，要综合考虑来自通信网络、市场、管理和IT四个方面的变革要求，还有一些问题值得探讨和尝试。此外，国内电信运营商在资源管理系统构建中存在的实际问题也迫切需要解决，进而协助运营商企业提高竞争力，本文进行的研究和实践工作正是为了能在一定程度上解决这个课题。本文首先阐述了NGRMS的背景、内涵、目标和NGRMS与TMF NGOSS框架之间的关系。然后通过论述NGOSS和相关的基础理论或方法论，将NGOSS资源域引申到NGRMS的概念；结合NGRMS体系结构理论的实践性本质，利用eTOM对NGRMS在现实中的定位和作用进行概括，并通过5个具有代表性的运营商样本，对该理论体系当前的国内外发展现状进行了综述，从技术和市场层面分析了NGRMS的演化过程；通过综合运用软件体系结构理论，系统地提出了NGRMS体系结构模型，介绍了作者参与设计开发的、符合NGRMS体系架构的软件产品，并通过该产品的原型系统介绍了NGRMS系统设计和实现的一些技术要点；从管理信息系统的角度较创新地提出了利用技术管理和运营支撑理论对NGRMS体系结构中涉及的要素进行原型化设计和实现。最后，介绍了作者在国内运营商企业，尤其是中国电信集团甘肃公司、中国移动北京分公司的实际应用经验，提出了NGRMS体系结构实际应用过程中需要正确处理的8个方面问题和建议，以强化本次研究工作对NGRMS实际应用的指导作用。本文所进行的研究、分析、探讨、实践等工作，对优化NGRMS体系结构设计和实现进行了有益的尝试；希望对于NGRMS产业链各个环节的合作者开展商用化NGRMS研制，以及国内电信运营商完成OSS转型提供一些参考。

参考文献：

[1]. 基于GIS的电信资源管理系统关键技术研究[D]. 林海英. 哈尔滨工程大学. 2003

[2]. GIS在电信资源管理自动化中的应用研究[D]. 黄卫. 湖南大学. 2002

[3]. 基于WebGIS的电信资源系统性能优化研究与应用[D]. 黄振. 哈尔滨工业大学. 2009

[4]. 基于GIS的昆明市电信分公司管线资源管理系统[D]. 张轩. 云南大学. 2010

[5]. 基于GIS的电信资源维护系统的研究与开发[D]. 郑华武. 天津大学. 2003

[6]. 基于MapInfo的GIS技术在电信系统中的应用[D]. 单民瑜. 南京理工大学. 2004

[7]. 基于GIS的电信管线资源管理系统的研究与实现[D]. 胡翔. 西南交通大学. 2007

[8]. 基于GIS的电信（外网）资源管理系统应用技术研究[D]. 丁立文. 哈尔滨工程大学. 2006

[9]. 基于GIS的电信线路资源管理系统的实现[J]. 谢红, 李江华, 林海英, 解武. 应用科技. 2003

[10]. 新一代资源管理系统的体系结构设计与实现[D]. 张帆. 兰州大学. 2007

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/84ad75377353ef341960db9b.html