# 高温高压深井多封隔器分段改造管柱优化设计

### 论文摘要

针对水平井多封隔器高强度分段改造作业引起的管柱失效事故频发问题,充分考虑多封隔器分段改造井油管内流动和井筒传热特点,建立了井筒温压场精细预测数学模型;同时考虑封隔器间环空压力的各影响因素,建立了封隔器间环空压力瞬态预测数学模型,结合封隔器管柱强度校核理论,形成了一套多封隔器分段改造管柱设计方法。以一口高温高压深井为例,应用建立的设计方法开展了多封隔器分段改造管柱力学分析和优化设计,计算结果表明,井筒温压场的精细模拟和封隔器间环空压力的瞬态预测对多封隔器分段改造管柱设计至关重要。研究结果对多封隔器分段改造技术在高温高压深井中的推广应用提供了技术支撑。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 井筒温度压力场预测

- 1.1 井筒压力场预测模型

- 1.2 井筒温度场预测模型

- 1.2.1 油管内液体单元

- 1.2.2 管柱单元

- 1.2.3 其他单元

- 2 封隔器间环空压力预测

- 3 分段改造管柱力学分析

- 4 实例分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘祥康,丁亮亮,朱达江,张林,汪传磊

关键词: 高温高压,深井,分段改造,封隔器,数学模型

来源: 石油机械 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中国石油西南油气田公司工程技术研究院,长江大学机械工程学院

基金: 中国石油天然气股份公司重大科技专项“西南油气田天然气上产300亿立方米关键技术研究与应用”之子课题“川中地区灯四气藏规模有效开发关键技术研究与应用”(2016E-0606),中国石油西南油气田公司科研项目“川西地区超深高温高压气藏完井技术研究”(2080302-02-02)

分类号: TE931.2

DOI: 10.16082/j.cnki.issn.1001-4578.2019.02.014

页码: 91-95

总页数: 5

文件大小: 434K

下载量: 141

### 相关论文文献

- [1].涠洲11-1A油田钻井船修井双封隔器打捞技术[J]. 石化技术 2019(12)

- [2].耐高温高压封隔器的研发[J]. 江汉石油职工大学学报 2019(06)

- [3].244.5mm套管三胶筒隔离封隔器研制[J]. 石油矿场机械 2020(01)

- [4].高强度永久式封隔器的套铣打捞实践及效果[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2020(01)

- [5].海上某气田井下封隔器腐蚀穿孔失效分析[J]. 涂层与防护 2020(05)

- [6].水力锚式穿越封隔器研制[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(17)

- [7].水平井分段压裂封隔器失效原因分析[J]. 化学工程与装备 2020(10)

- [8].封隔器使用现状及其提质降本措施研究[J]. 石化技术 2019(05)

- [9].封隔器的加压扩张分析与结构优化[J]. 机械制造 2019(09)

- [10].耐高温高强度遇水膨胀封隔器研制[J]. 油气井测试 2016(06)

- [11].新型非旋转封隔器在探井测试中的研究与应用[J]. 钻采工艺 2017(01)

- [12].浅议定向井分层测压封隔器在金海采油厂应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(04)

- [13].分注井封隔器失效原因分析及防治对策[J]. 石化技术 2016(12)

- [14].自膨胀封隔器在镇泾地区的适应性研究与应用[J]. 石油机械 2017(04)

- [15].水平井完井中遇油遇水自膨胀封隔器的应用分析[J]. 中国石油石化 2017(08)

- [16].封隔器卡封注灰在濮城油田的应用[J]. 化工设计通讯 2017(04)

- [17].辽河油田热采封隔器修复再利用研究分析[J]. 化工管理 2017(19)

- [18].一种新型封隔器的研究与应用[J]. 石油化工应用 2017(08)

- [19].一种新型悬挂封隔器的研究与应用[J]. 长江大学学报(自科版) 2016(04)

- [20].高温高压大通径压裂封隔器的研制[J]. 钻采工艺 2016(03)

- [21].永久式悬挂封隔器的改进与应用[J]. 江汉石油职工大学学报 2016(03)

- [22].遇烃膨胀封隔器技术现状及发展趋势[J]. 石油机械 2013(09)

- [23].套管外漏井封隔器找漏新工艺[J]. 采油工程 2012(04)

- [24].高温高压深井试油与完井封隔器管柱力学性能分析[J]. 机械研究与应用 2019(06)

- [25].新型封隔器自动检测装置的开发[J]. 化学工程与装备 2020(02)

- [26].一种钻井气密封检测封隔器入套管推靠机械手的研究与设计[J]. 西部探矿工程 2020(02)

- [27].增材制造技术在超高膨胀封隔器中的应用[J]. 石油矿场机械 2020(04)

- [28].打捞用177.8mm井内过电缆封隔器技术[J]. 辽宁化工 2017(04)

- [29].可提出式插管封隔器关键技术及现场应用[J]. 断块油气田 2017(02)

- [30].永久封隔器在高温高压井测试中应用[J]. 广东化工 2017(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8526a2b9b75a78f72a1be564.html