# 水利隧洞施工技术要点分析赖家林

浙江江南春建设集团有限公司浙江杭州311243

摘要：水利隧洞施工的工作具有较高的难度，会被各类内外界因素所影响。当前时期，水利隧洞的运用范畴愈发宽泛，因此，水利隧洞施工在技术方面持续被完善，对于当前的状况来讲，我国的水利隧洞施工在技术方面依旧具备提高的空间，一些施工人员并不真正了解水利隧洞施工工作的重点，从而令相应的施工项目品质有所下降，为水利隧洞的运用带来了较大的安全隐患。

关键词：水利隧洞；施工技术；要点分析

1水利工程中隧洞工程的类型和特点分析

按照隧洞功能的不同，可以将其分为泄水隧洞和放水隧洞。所谓泄水隧洞指主要用来从水库放出用水者所需水量，泄水隧洞是用来配合其他泄水建筑宣泄洪水或排沙等；根据隧洞输水时的水流性状不同可将其分为有压隧洞与无压隧洞。引发水电的隧洞通常为有压隧洞，而泄洪、排放水库泥沙以及施工导流等用途的隧洞一般是无压隧洞。有压隧洞通常采用马蹄形断面或圆形断面，而无压隧洞则常用圆形、马蹄形以及城门形断面等。无压隧洞在输水时通常水流不会完全充满，而是保持一定的净空，具有自由水面，而有压隧洞运行时，水流则会充满整个断面，其内壁受到一定的内水压力，无自由水面。隧洞由进口段、洞身以及出口段构成，进口段一般会通过设置塔式、竖井式或者斜坡式的拦污栅与闸门等；洞身则会结合具体工程的水流条件与地质条件、施工条件而定。无论哪种隧道类型，在高流速状态下均严禁其同一段隧洞出现有压与无压的明、满交替运行状态，以避免造成负面的震动与空蚀现象发生。

2水利工程隧洞工程主要施工技术

2.1隧洞开挖施工技术

隧洞开挖方式有全断面开挖法和导洞开挖法两种。开挖方式的选择主要取决于隧洞围岩的类别、断面尺寸、机械设备和施工技术水平。合理选择开挖方式，对加快施工进度，节约工程投资，保证施工质量和施工安全意义重大。

（1）隧洞进、出口的边坡开挖要按照所设计的洞脸开挖坡比进行，开挖中应随时检查边坡，如有滑动、开裂等现象，应适当放缓坡度，保证边坡稳定和施工安全。

（2）隧洞横断面的最小尺寸，一般情况下，圆形断面的内径不宜小于1.8m，非圆形断面的高度不宜小于1.8m，宽度不宜小于1.5m，可采用掘进机、架钻台车、钢模台车等较大型设备施工，但其断面尺寸应通过技术经济分析确定；为了确保施工安全及建筑物的安全，隧洞进洞之前，最好先施工洞外建筑(明洞或暗渠)，稳定洞脸及提高洞口施工的安全系数；水利工程隧洞施工规范规定，洞室开挖严禁欠挖，控制超挖，径向超挖值不大于10cm，且所有松散岩块要彻底清除，超挖回填必须用同标号混凝土回填，且不予计量。

（3）隧洞Ⅱ、Ⅲ类围岩采用全用全断面开挖。Ⅳ、Ⅴ围岩地段优先采用全断面开挖，如全断面开挖有困难时宜采用短台阶法施工。

（4）当用钻爆法开挖隧洞时，应采用光面爆破。施工时，必须编制爆破设计，按爆破图表和说明书严格施工，并根据爆破效果及时修正有关参数。

2.2隧洞锚杆施工

（1）根据设计要求和喂岩情况确定孔位，并做出标记，开孔位置允许偏差为10cm；钻孔前要选好钻头尺寸，采用“选注浆后插杆”的程序，钻头直径应比锚杆直径大15mm以上，若采用“先插杆后注浆”的程序，孔口注浆时，钻头直径比锚杆直径大25mm以上，孔底注浆时，钻头直径应比锚杆直径大40mm以上；而钻孔的深度则由不同的锚杆而有不同的规定；在钻孔结束后，应清除干净孔内的岩粉和积水；

（2）在Ⅳ、Ⅴ级围岩及特殊地质围岩中开挖隧洞，锚喷支护必须紧跟开挖工作面，应先喷后锚再复喷，喷射混凝土厚度不应小于50mm，锚杆施工宜在喷射混凝土终凝3h后进行。

（3）锚杆杆体露出岩面的长度不应大于喷射混凝土的厚度。

2.3锚杆技术

要确定好开孔的位置，与设计偏差不得超过10厘米，要依据设计要求以及围岩实际情况确定开孔的位置。根据设计要求选择合适的钻头，控制好尺寸。若采用先注浆后插干的工序，要根据锚杆大小确定钻头直径，一般比锚杆直径大15毫米以上，若果选用先插干后注浆的工序，这时钻头的直径要比锚杆直径大出25毫米。孔底注浆钻头与锚杆直径差更大，约在40毫米以上。根据锚杆的不同确定钻孔的深度。结束钻孔的时候要记住清除孔内的杂物，在特殊地质情况下挖隧洞，应该结合具体情况喷混凝土或者挂网喷混凝土然后再用锚杆，以免施工中出现坍塌。开孔后要及时插锚杆防止塌孔。如果遇到挖孔困难，就要改选自钻锚杆或者管式锚杆。

2.4混凝土喷射技术

喷射机的合理选择是保证混凝土喷射技术的关键环节。要科学考虑工程的规模、进度、要求、流程等。选择合适的喷射机。湿式喷射机应该是首选类型。此类喷射机对于砂子的细度、含泥量、含水量的要求都很高。施工的时候要严格控制好砂子的质量，喷射前要彻底清除施工面的浮石、石渣、乱石等杂物，并用水冲洗喷射面，如果遇到岩层遇水受潮泥化的情况就要用高压风净化喷面。施工时，要从下到上，按照先喷底拱，然后边拱，最后顶拱的顺序分阶段喷射。在喷射的过程中要精心处理各段的结合部位，避免漏喷现象。使喷头垂直于喷面采用螺旋式喷法，控制好喷射距离，一般0.6―1.2米之间。每一次喷射的厚度要适宜，保持在5厘米左右，等待第一层混凝土凝固后再实施第二次喷射，直至达到要求的厚度，若终凝时间过长，那么再次喷施之前就要用高压风或者高压水将喷面清除干净，混凝土凝固两小时后要实施喷水达到养护的目的，如果气温过低，就要避免喷水，要根据实际温度采用相应保护措施，保温防冻。

3水利工程隧洞施工过程中应当注意的五大问题

对于水利工程的隧洞施工过程而言，必须重点注意五大问题：一是钢筋、骨料、水泥、外加剂以及模板等施工材料必须以《水工混凝土施工规范》等相关规范为依据进行执行；二是对于坍落度以及混凝土配合比而言必须通过实验进行确定，且待监理工程师签字之后方可对这些施工材料进行使用；三是为确保混凝土质量，必须杜绝进行混凝土配合比的随意更改，应先经过试机之后方可进行工作，通常其允许偏差如下：水、水泥及外加剂溶液为±1%，骨料则为±2%。四是应尽可能将运输时间缩短，以尽量减少转运的次数，防止漏浆、离析、泌水以及过多混凝土坍落情况的发生。五是混凝土入泵时坍落度通常保持在8—14cm间，输送前必须确保输送导管的紧密性，防止漏浆的发生。混凝土输送过程中应确保其连续性，在导管中先进行水泥灌浆，灌浆过程的间歇时间应尽可能短，以清除导管内所存留的混凝土。隧洞施工过程是水利项目工程顺利实施的关键，因此，为了确保隧洞的施工质量及其安全性，相关工作人员必须对隧洞的施工方法进行认真地研究，不断进行先进施工技术的引进，以实现隧洞施工技术水平的不断提高，进而提高隧洞的施工质量及其安全稳定性，从而确保水利工程建设的顺利进行。

4结论

隧洞施工是水利工程中的重要的施工组成部分，对于整个水利工程施工具有重要的作用，因而必须做好隧洞开挖以及支护施工，保证整个水利工程的质量。同时，水利工程隧洞开挖与支护施工是比较复杂的，在正式施工之前应该做好严格的施工设计，保证施工的顺利进行。在正式施工中，需要严格控制每一项分项工程的施工质量，采取有效的措施保证工程的质量，以保证水利工程隧洞施工项目的顺利进行。

参考文献：

[1]顾志刚.水利水电工程施工技术创新实践[M].北京：中国电力出版社，2017

[2]黄思昭.关于恩施州农村小型水利工程建设与管理的建议[J].恩施职业技术学院学报，2015

[3]潘启俊.高地温对隧洞开挖施工的影响及其处理措施[J].红水河，2015

[4]赵成荣.晋中东山供水工程隧洞开挖施工与质量控制[J].山西水利科技，2016

[5]胡莉萍.隧洞开挖与混凝土衬砌交叉作业施工方法[J].水电与新能源，2017

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/857a781628256a42c4e7ee5d.html