# ANPyO基PBX的爆炸性能

### 论文摘要

为了研究2,6-二氨基-3,5-二硝基吡啶-1-氧化物（ANPyO）基高聚物黏结炸药（PBX）的爆炸性能,拓展其在石油射孔、低易损炸药等相关军民领域的应用,分别以ANPyO为主体炸药,氟橡胶F2311、F2603和丁腈橡胶NBR-26为黏结剂,采用溶液-悬浮-蒸馏法制备了3种ANPyO基PBX炸药,测试其爆速和感度,并采用聚能装药形式进行了爆炸威力和钢靶射孔穿深试验。结果表明,3种ANPyO基PBX的爆速约为7300m/s,机械感度较低,射孔深度均超过120mm,高于典型钝感炸药,满足低易损炸药钝感高能的要求;其中丁腈橡胶（NBR-26）样品的射孔深度、入孔直径等参数均优于氟橡胶样品,且爆炸威力中侵彻体积为8701炸药的76.4%,聚能射流较8701炸药更集中。ANPyO基PBX的感度接近典型钝感炸药,爆炸性能接近高能混合炸药,表明ANPyO可以作为一种新型高能钝感含能材料。

### 论文目录

- 引 言

- 1 实 验

- 1.1 试剂与仪器

- 1.2 样品制备

- 1.3 爆速与感度测试

- 1.4 爆炸威力试验

- 1.5 射孔穿深试验

- 2 结果与讨论

- 2.1 爆速与感度分析

- 2.2 爆炸威力分析

- 2.3 射孔穿深分析

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 何志伟,王洋,郭子如,刘锋,江向阳,刘祖亮

关键词: 爆炸力学,二氨基,二硝基吡啶氧化物,爆速,爆炸威力,机械感度,射孔弹,高聚物黏结炸药

来源: 火炸药学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工,武器工业与军事技术

单位: 安徽理工大学化学工程学院,南京理工大学化工学院

基金: 国家自然科学基金(No.51404006),中国博士后科学基金面上项目(No.2013M541814)

分类号: TQ560.1

DOI: 10.14077/j.issn.1007-7812.2019.04.013

页码: 391-395+402

总页数: 6

文件大小: 1519K

下载量: 66

### 相关论文文献

- [1].超高性能混凝土抗侵彻及抗爆炸性能研究[J]. 河北工业大学学报 2014(06)

- [2].铝泡沫夹层结构抗爆炸性能仿真分析及优化[J]. 兵工学报 2010(11)

- [3].金属薄膜晶体学结构对其电爆炸性能的影响[J]. 火工品 2011(02)

- [4].耐烃类火灾钢结构防火涂料耐爆炸性能试验研究[J]. 涂料技术与文摘 2014(08)

- [5].基于顶盖举起试验的炸药内爆炸性能评估[J]. 火炸药学报 2016(03)

- [6].岩体加固抗爆炸性能[J]. 爆炸与冲击 2019(05)

- [7].一种光面爆破用乳化炸药的研究与应用[J]. 爆破器材 2017(02)

- [8].三维无溶剂含能Ag-MOF的制备、热分解动力学及爆炸性能（英文）[J]. 物理化学学报 2020(06)

- [9].乳化炸药破乳后的乳化性能研究[J]. 当代化工研究 2020(10)

- [10].不同性状岩体加固抗爆炸性能模拟试验研究[J]. 防护工程 2019(04)

- [11].4,4'5,5'-四硝基-2,2'-联咪唑盐的合成与表征[J]. 科学技术与工程 2016(35)

- [12].乳化剂对乳化炸药爆炸性能影响的研究[J]. 云南化工 2019(07)

- [13].加速贮存炸药的爆炸性能研究[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2011(06)

- [14].地下洞库围岩外加固抗炸弹爆炸性能研究[J]. 岩石力学与工程学报 2015(09)

- [15].固态一次起爆FAE水中爆炸性能研究[J]. 火工品 2013(05)

- [16].乳化炸药用乳化剂的现状与发展趋势[J]. 煤矿爆破 2010(03)

- [17].HFR-LWC抗冲爆炸性能研究进展[J]. 科技资讯 2018(23)

- [18].一种新型起爆药的合成[J]. 当代化工研究 2016(09)

- [19].国内外工业炸药爆炸性能的表征方法比较[J]. 科技视界 2016(03)

- [20].油相组分对乳化炸药性能影响研究[J]. 煤矿爆破 2015(04)

- [21].乳化炸药微观结构对其宏观性能的影响分析[J]. 工程爆破 2016(05)

- [22].炸药微观结构对性能的影响研究[J]. 科技与企业 2013(24)

- [23].膏状乳化炸药质量问题分析与控制措施研究[J]. 煤矿爆破 2013(04)

- [24].军迷百宝箱[J]. 小哥白尼(军事科学画报) 2015(02)

- [25].聚丙烯纤维混凝土接触爆炸破坏效应的试验和数值分析[J]. 爆破器材 2008(04)

- [26].耐低温乳化炸药的研究进展[J]. 爆破器材 2017(03)

- [27].氯酸钾炸药爆炸性能研究[J]. 爆破器材 2008(01)

- [28].乳化炸药应用中需注意的事项研究[J]. 河南科技 2013(20)

- [29].一种用于露天大孔径爆破的含火药乳化炸药[J]. 煤矿爆破 2012(03)

- [30].深水静压作用下含水炸药爆炸性能的研究[J]. 火工品 2017(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/85d5c0c49be597c0140f6afd.html