# 大直径空心桩论文_冯忠居,胡海波,董芸秀,戴良军,冯凯

导读:本文包含了大直径空心桩论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:直径,承载力,岩土工程,万向,心轴,弹性模量,独立。

### 大直径空心桩论文文献综述

冯忠居,胡海波,董芸秀,戴良军,冯凯[1]（2019）在《超大直径空心独立复合桩的竖向承载力计算方法》一文中研究指出超大直径空心独立复合桩是由空心桩、外围水泥搅拌桩和桩周注浆土体共同承载的新型桩基础。为确定该新型复合桩在安徽省江淮地区不同工况下的竖向极限承载力,引入等效弹性模量,提出了超大直径空心独立复合桩承载力计算方法;在此基础上,对比了数值计算和理论计算结果,提出能综合反映桩身尺寸影响的复合桩竖向极限承载力公式。研究结果表明:引入等效弹性模量这一概念将非均质的弹性模量等效为均质的弹性模量,将显着降低超大直径空心独立复合桩竖向极限承载力计算的复杂性,桩径和桩长对超大直径空心独立复合桩的竖向极限承载力产生较大影响;引入综合考虑桩径和桩长的影响因子D_L,使得改进的理论公式更加可靠。计算方法为今后类似工程的桩基承载力预估提供了理论参考。(本文来源于《长江科学院院报》期刊2019年12期）

戴良军,冯忠居,崔林钊,王洁,董芸秀[2]（2019）在《超大直径空心独立复合桩横轴向承载力》一文中研究指出为探明超大直径空心独立复合桩基础自身参数对其横轴向承载力的影响,本文利用MARC有限元仿真软件对不同空心桩设计参数、不同注浆体参数、不同水泥搅拌桩设计参数下,复合桩基横轴向极限承载力的变化规律进行了分析。结果表明:空心桩桩径对超大直径空心独立复合桩横轴向承载力影响远大于空心桩桩长的影响;相较于注浆土模量增加,注浆土厚度增加对横轴向承载力提高作用要弱;注浆土参数、水泥搅拌桩参数的增强对柔性长桩横轴向承载力的提高均不如对刚性短桩。(本文来源于《筑路机械与施工机械化》期刊2019年06期）

冯忠居,戴良军,董芸秀,盛明宏,崔林钊[3]（2019）在《超大直径空心独立复合桩基与群桩承载力对比》一文中研究指出为研究超大直径空心独立复合桩基的承载特性,确定其合理的结构形式和尺寸参数,采用数值模拟的方法,对比分析了超大直径空心独立复合桩基与传统群桩基础在竖轴向荷载、横轴向荷载下承载特性的异同。结果表明:超大直径空心独立复合桩竖轴向承载力与对应群桩基本一致,但在横轴向承载具有更优异的能力;复合桩的竖向极限承载力中端阻力占比明显大于群桩,应注意桩端承载力的验算;为合理提高复合桩的承载力,应控制桩径D<10m并保持L/D≥6,尽可能通过桩侧阻力的增长提高承载力。(本文来源于《筑路机械与施工机械化》期刊2019年05期）

冯忠居,董芸秀,戴良军,崔林钊,文军强[4]（2019）在《超大直径空心独立复合桩基础的承载特性研究》一文中研究指出超大直径空心独立复合桩基础是由空心桩、桩周水泥搅拌桩和桩周注浆土体共同承载的新型桩基础。为探明空心桩-注浆土-水泥搅拌桩相互作用机理,弄清桩周土体注浆、水泥搅拌桩对桩基承载力提高的影响程度,采用数值仿真方法,研究了超大直径空心独立复合桩基础的竖向和横向承载特性,分析了该新型基础的结构实用性。研究表明,桩周注浆和桩周注浆+水泥搅拌桩对桩承载力提高影响明显,竖向承载力分别提高了7.4%、12.1%,横向承载力分别提高了7.2%、14.4%;竖向荷载作用下,超大直径空心独立复合桩的桩侧阻力占桩顶荷载比重为84.0%,表现出典型的摩擦桩特性;横向荷载作用下,超大直径空心独立复合桩绕距桩顶23.4m处的桩身截面产生了转动,表现出刚性桩特性,研究成果可为超大直径空心独立复合桩基的设计施工提供理论依据与技术支持。(本文来源于《公路》期刊2019年04期）

戴良军,冯忠居,盛明宏,崔林钊,董芸秀[5]（2019）在《超大直径空心独立复合桩基础施工工艺》一文中研究指出为了优化超大直径空心独立复合桩基础施工工艺及流程,阐述了超大直径空心独立复合桩的特点与施工工艺。该桩型克服了现在常用的混凝土灌桩与预制桩存在的缺陷,确保了桩基础工程质量,避免因对工艺认识不足造成施工不规范从而引发工程质量问题,且用单桩代替群桩基础,承载力大大提高,经济效益显着。(本文来源于《筑路机械与施工机械化》期刊2019年03期）

黄明,江松,许德祥,邓涛,上官兴[6]（2018）在《超大直径变截面空心桩的荷载传递特征与理论模型》一文中研究指出一种适用于串珠状溶洞地层的超大直径变截面空心桩的荷载传递机制较为复杂。基于超大直径变截面空心桩的荷载传递特征,重点研究变截面处变阶阻对侧阻的增强效应,同时基于扰动状态理论,提出适用于超大直径变截面空心桩的荷载传递函数模型。首先,利用半无限空间体明德林解推导变截面处变阶阻对侧阻力增大系数α的表达式,并结合工程算例,通过对比提出的理论解析方法、软件数值解以及2种既有解析算法的结果,论证该算法的可靠性。而后,选取双曲线模型与抛物线模型分别描述桩侧与桩端接触相对完整状态,选取莫尔–库仑模型描述完全调整状态,系统构建桩–土界面荷载传递函数模型,通过编程计算分析模型参数对模型曲线的影响规律,同时结合工程实例进行计算模型的有效性检验。结果表明,超大直径变截面空心桩变截面处的变阶阻对侧阻具有显着的增强效应,基于扰动状态理论的荷载传递函数模型可较好描述桩–土相互作用的的非线性力学特征,采用上述方法计算变截面处的侧阻的增强效应具有较好的适用性,为超大直径变截面空心桩的应用推广提供了可靠的理论依据。(本文来源于《岩石力学与工程学报》期刊2018年10期）

果春焕,卢路,袁丁,姜风春[7]（2015）在《大直径空心Hopkinson杆材料动态断裂韧性测试技术研究》一文中研究指出两杆法加载测试材料动态断裂韧性是Hopkinson杆实验技术的重大改进,具有很多优点。但是由于受加载杆直径的限制,动态断裂试样几何尺寸难以满足平面应变的条件。本文提出用空心杆代替实心杆。针对建立的两杆法加载平面应变断裂韧性的80mm大直径空心Hopkinson杆,采用试验和数值模拟相结合的方法研究了叁点弯曲试样几何尺寸(本文来源于《中国力学大会-2015论文摘要集》期刊2015-08-16）

杨玉强[8]（2014）在《大直径空心万向环结构的优化设计》一文中研究指出万向环是万向铰链型膨胀节的中重要的承载构建。本文对某空冷电厂用膨胀节空心万向环结构进行优化设计,获得空心万向环设计的基本数据,为安全生产奠定基础,提高产品的经济性能和市场竞争力。(本文来源于《第十叁届全国膨胀节学术会议论文集——膨胀节技术进展》期刊2014-10-25）

褚东升,杨云安,宋瑞斌[9]（2014）在《φ15m超大直径空心桩在复杂岩溶地层中的应用》一文中研究指出以江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大桥井吉铁路跨线桥为依托,根据桥梁上跨井吉铁路和桥位处岩溶地层发育的特点,提出综合采用弹性波CT法探测溶洞发育、超大直径空心桩替代钻孔灌注桩及桩底注浆加固等技术措施,解决了复杂岩溶地层桥梁桩基础设计、施工中的诸多难题。介绍目前国内最大直径桥梁桩基础——φ15 m超大直径空心桩在复杂岩溶地层中的应用。(本文来源于《水运工程》期刊2014年02期）

李敏[10]（2014）在《大直径空心轴转子结构设计及机械强度计算》一文中研究指出随着我国工业经济的不断发展,人们对电机设备单机容量的尺寸要求越来越大,因此为了保机械设备的正常运行,我们就要采用的大直径空心结构来对其进行处理,从而使得电机设备的损耗问题得到很好的解决,而且还使得整个设备系统的维护成本得到了有效的控制。本文首先通过对大直径空心轴转子结构设计的相关内容进行简要的介绍,其次阐述了大直径空心轴转子结构机械强调的计算方法,以供相关人士参考。(本文来源于《科技创业家》期刊2014年02期）

### 大直径空心桩论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为探明超大直径空心独立复合桩基础自身参数对其横轴向承载力的影响,本文利用MARC有限元仿真软件对不同空心桩设计参数、不同注浆体参数、不同水泥搅拌桩设计参数下,复合桩基横轴向极限承载力的变化规律进行了分析。结果表明:空心桩桩径对超大直径空心独立复合桩横轴向承载力影响远大于空心桩桩长的影响;相较于注浆土模量增加,注浆土厚度增加对横轴向承载力提高作用要弱;注浆土参数、水泥搅拌桩参数的增强对柔性长桩横轴向承载力的提高均不如对刚性短桩。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 大直径空心桩论文参考文献

[1].冯忠居,胡海波,董芸秀,戴良军,冯凯.超大直径空心独立复合桩的竖向承载力计算方法[J].长江科学院院报.2019

[2].戴良军,冯忠居,崔林钊,王洁,董芸秀.超大直径空心独立复合桩横轴向承载力[J].筑路机械与施工机械化.2019

[3].冯忠居,戴良军,董芸秀,盛明宏,崔林钊.超大直径空心独立复合桩基与群桩承载力对比[J].筑路机械与施工机械化.2019

[4].冯忠居,董芸秀,戴良军,崔林钊,文军强.超大直径空心独立复合桩基础的承载特性研究[J].公路.2019

[5].戴良军,冯忠居,盛明宏,崔林钊,董芸秀.超大直径空心独立复合桩基础施工工艺[J].筑路机械与施工机械化.2019

[6].黄明,江松,许德祥,邓涛,上官兴.超大直径变截面空心桩的荷载传递特征与理论模型[J].岩石力学与工程学报.2018

[7].果春焕,卢路,袁丁,姜风春.大直径空心Hopkinson杆材料动态断裂韧性测试技术研究[C].中国力学大会-2015论文摘要集.2015

[8].杨玉强.大直径空心万向环结构的优化设计[C].第十叁届全国膨胀节学术会议论文集——膨胀节技术进展.2014

[9].褚东升,杨云安,宋瑞斌.φ15m超大直径空心桩在复杂岩溶地层中的应用[J].水运工程.2014

[10].李敏.大直径空心轴转子结构设计及机械强度计算[J].科技创业家.2014

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8606651be05eb7fc95940620.html