# 等离激元反馈随机激光的偏振调控研究

### 论文摘要

由于随机激光器是通过无序系统提供反馈回路来实现多次散射的,因此并不需要固定的谐振腔。硅胶垫上的金纳米结构中的强等离激元散射的特征,以及有源波导的强约束性能降低了泵浦阈值,提高了随机激光器的转换效率。其潜在的功能,在癌症诊断,生物传感等领域已经有了一定的应用。同时,偏振光在人类的生活中扮演着非常重要的角色,偏振光源经过介质后传播,我们依然可以在出射光中提取到原偏振光源的光强、相位和光谱等偏振信息。基于此,本文致力于随机激光器的机理研究,侧重于偏振态的调控,做了以下研究:(1)由于若丹明6G与PVA的水溶性特性,制作了一种基于金属纳米颗粒与水溶性有机聚合物的可溶解可重复使用的随机激光器。它结合了金属纳米颗粒和有机半导体的特性,其低阈值中心为591 nm,阈值约为9.9 mJ/cm~2。随着浸泡时间的延长,水溶性随机激光的输出强度下降,中心波长蓝移至575 nm。重构型水溶性随机激光器在传感器的应用中显示出巨大的潜力。(2)偏振技术在海洋光学,大气光学,生物学以及医学领域,都起到了非常重要的作用。为了进一步研究等离激元反馈随机激光器的偏振特性,本论文采用旋涂法制备波长可调谐随机激光器,以硅胶垫为衬底,采用PVA、R6G、Au NPs三元复合工艺制备薄膜。金属纳米颗粒提供等离激元反馈机制,增强增益材料的荧光发射。用机械拉伸法调谐随机激光的发射波长,其中,金属纳米颗粒的定向分布对输出光谱的波长蓝移和偏振特性改变有很大影响。(3)本文对金纳米颗粒的电场分布进行数值模拟,金属纳米颗粒的局域表面等离激元对其尺寸、材料种类、结构特征及外界环境的折射率均很敏感。其中,分立的金纳米颗粒在入射光的影响下,表现出了明显的偶极共振,并且在纳米结构周围产生增强的电磁场。同时分析了金纳米颗粒的粒径不同、两个金纳米颗粒之间的间距不同时以及金纳米颗粒以不同方式排布时,所对应的电场分布。不同排列状态下金纳米颗粒在高斯光束的照射下,偏振状态也会受到影响,为实验中配置不同的金纳米颗粒浓度提供理论依据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 光的受激辐射放大——激光

- 1.2 光的散射与扩散

- 1.3 安德森局域化

- 1.4 光子的局域化

- 1.5 随机激光器

- 1.5.1 随机激光的定义

- 1.5.2 随机激光的国内外发展现状

- 1.5.3 随机激光器的应用

- 1.6 本论文主要工作

- 第2章 随机激光的理论研究

- 2.1 随机增益介质光散射理论

- 2.2 环形腔理论

- 2.2.1 速率方程

- 2.2.2 偶极振荡理论

- 2.3 环形波导理论

- 2.4 准态模理论

- 2.5 本章小结

- 第3章 基于等离激元反馈的水溶性随机激光器的研究

- 3.1 表面等离激元

- 3.1.1 表面等离极化激元

- 3.1.2 局域表面等离激元

- 3.2 水溶性随机激光器

- 3.2.1 随机激光器的制作

- 3.2.2 光谱分析

- 3.2.3 水溶性实验及光谱分析

- 3.3 本章小结

- 第4章 波长可调谐随机激光器的偏振调控研究

- 4.1 波长可调谐随机激光器的偏振调控研究

- 4.1.1 波长可调谐的随机激光器

- 4.1.2 仿真分析

- 4.1.3 随机激光的偏振调控研究

- 4.2 本章小结

- 第5章 结论

- 5.1 论文总结

- 5.2 工作展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术成果

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 郑宁

导师: 任芝

关键词: 随机激光器,水溶性,可重复利用,局域表面等离激元,偏振特性,金属纳米颗粒,电场分布

来源: 华北电力大学

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 物理学,物理学,无线电电子学

单位: 华北电力大学

分类号: TN248;O436.3

总页数: 56

文件大小: 3256K

下载量: 29

### 相关论文文献

- [1].苝聚集体随机激光的近场散射增强（英文）[J]. Chinese Journal of Chemical Physics 2019(06)

- [2].染料掺杂聚合物薄膜中金纳米颗粒增强的随机激光[J]. 光谱学与光谱分析 2019(10)

- [3].对染料掺液晶随机激光电控特性的研究[J]. 电子器件 2014(02)

- [4].随机激光的发光原理[J]. 物理通报 2008(05)

- [5].二维无序介质中随机激光辐射的特性[J]. 中国激光 2013(06)

- [6].微型随机激光辐射特性的控制(英文)[J]. 光子学报 2011(05)

- [7].飞秒抽运随机激光输出波形的可控性研究[J]. 物理学报 2011(07)

- [8].基于岛状多晶氧化锌薄膜的电泵浦紫外随机激光[J]. 红外与激光工程 2018(12)

- [9].染料掺杂手性向列相液晶器件中实现随机激光辐射[J]. 液晶与显示 2018(06)

- [10].随机介质受激辐射过程引起光随机游走现象的研究[J]. 通讯世界 2017(16)

- [11].染料聚合物薄膜随机激光现象研究[J]. 激光杂志 2016(06)

- [12].基于碳量子点的稳定高效全色随机激光[J]. 化学学报 2018(06)

- [13].一种基于ZnO随机激光的采集与解调系统[J]. 燕山大学学报 2011(03)

- [14].新型激光谐振的超快结构设计[J]. 光通信研究 2017(03)

- [15].计算机模拟无序介质产生随机激光[J]. 激光杂志 2015(09)

- [16].二维随机介质中双波长辐射及模式竞争特性[J]. 中国激光 2013(08)

- [17].基于半开放腔的可调谐多波长随机光纤激光器研究[J]. 中国激光 2016(03)

- [18].光调控的偶氮染料掺杂聚合物分散液晶微管随机激光器（英文）[J]. 液晶与显示 2019(10)

- [19].基于Fe~(2+):ZnSe微米粉末嵌入ZBLAN玻璃的4.32μm中红外随机激光[J]. 激光与红外 2019(07)

- [20].基于Fe~(2+):ZnSe粉末的4.45μm中红外随机激光[J]. 激光与红外 2018(10)

- [21].红外波长的随机激光器设计及FDTD软件特性验证（英文）[J]. 红外与激光工程 2016(11)

- [22].可调谐多波长布里渊随机光纤激光器[J]. 中国激光 2018(09)

- [23].太赫兹随机激光研究[J]. 光学与光电技术 2011(01)

- [24].染料掺液晶随机激光温控特性的研究[J]. 电子器件 2014(03)

- [25].光纤随机激光器及其应用研究进展[J]. 光子学报 2019(11)

- [26].掺杂硅石纳米粉末的染料随机激光发射[J]. 强激光与粒子束 2013(07)

- [27].液晶随机激光辐射研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2008(09)

- [28].2kW窄光谱随机光纤激光放大输出[J]. 中国激光 2017(04)

- [29].1.1kW窄光谱随机光纤激光放大[J]. 中国激光 2017(02)

- [30].二维随机介质中偏振模式的竞争和阈值特性[J]. 光学学报 2009(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/86153f115b93e891451b3ae7.html