# 荷载损伤对混凝土渗透性能影响试验研究

### 论文摘要

较大的荷载作用于混凝土构件会引起损伤,损伤又会导致混凝土的渗透系数发生变化,但混凝土材料渗透系数与损伤之间的定量关系还不成熟。对C20、C30、C40三个强度等级的混凝土分别施加0、30%、50%、70%、90%的峰值荷载,人为产生一定的损伤后再进行渗透试验,研究损伤对渗透系数的影响规律,探索性建立混凝土渗透系数与荷载损伤之间的定量表达式,并与以往的经验公式比较。结果表明:相同强度等级的混凝土受压时,荷载越大,造成的损伤越大,渗透系数越大;相同荷载水平下,混凝土强度等级越高,造成的损伤越小,渗透系数越小。对试验数据进行拟合,得出了荷载损伤与水渗透系数之间的指数函数关系式。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验部分

- 1.1 试验原料及配合比

- 1.2 试验仪器与方法

- 1.2.1 基本力学参数测定及损伤的控制方法

- 1.2.2 渗透系数的测定方法

- 2 试验结果及分析

- 2.1 损伤对孔隙率的影响

- 2.2 损伤对渗透系数的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 韩金家,李宗利,谭聪,韩进生,杜向琴

关键词: 混凝土,强度等级,荷载损伤,渗透系数

来源: 混凝土 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 西北农林科技大学水利与建筑工程学院

基金: 国家重点研发计划资助项目(2017YFC405101-2),国家自然科学基金资助项目(51379178)

分类号: TU528

页码: 17-20

总页数: 4

文件大小: 378K

下载量: 179

### 相关论文文献

- [1].基于土颗粒三维理想模型的黏性土渗透系数研究[J]. 科学技术与工程 2020(11)

- [2].基于抽水试验的渗透系数计算方法对比与研究[J]. 科技创新与应用 2017(27)

- [3].土石坝心墙应力变化对渗透系数的影响研究[J]. 人民长江 2017(19)

- [4].塑性混凝土相对渗透系数影响因素试验研究[J]. 人民黄河 2016(08)

- [5].黄土水分场光纤原位监测及非饱和渗透系数估算[J]. 防灾减灾工程学报 2019(05)

- [6].利用稠度指标估算黏土渗透系数的方法研究[J]. 四川大学学报(工程科学版) 2015(S1)

- [7].固结对填土地基渗透系数影响的试验研究[J]. 辽宁科技学院学报 2011(01)

- [8].一种非饱和土相对渗透系数的试验数值联合估计法[J]. 南水北调与水利科技 2015(06)

- [9].水泥石水渗透系数的试验研究[J]. 甘肃水利水电技术 2015(03)

- [10].柱状管水渗透系数计算的数值方法[J]. 甘肃水利水电技术 2013(02)

- [11].测定土壤饱和渗透系数的试验方法与结果优化[J]. 安全与环境工程 2013(05)

- [12].包气带垂向渗透系数的原位试验研究[J]. 水资源与水工程学报 2013(05)

- [13].乞盖淖湖湖床垂向渗透系数试验研究[J]. 盐湖研究 2009(03)

- [14].变渗透系数软基非线性固结的数值模拟[J]. 工程建设 2017(12)

- [15].渭河河床沉积物颗粒组成对渗透系数的影响[J]. 水土保持通报 2013(05)

- [16].各向异性渗透系数随应变场动态变化分析[J]. 岩石力学与工程学报 2014(S1)

- [17].裂隙岩体等效渗透系数张量数值法研究[J]. 岩土工程学报 2013(06)

- [18].关于土渗透系数颗粒流细观参数研究[J]. 低温建筑技术 2012(01)

- [19].二维裂隙渗流等效渗透系数张量的一种近似算法[J]. 力学与实践 2012(05)

- [20].大克泊湖床垂向渗透系数试验研究[J]. 盐湖研究 2011(01)

- [21].一种预测不同温度下非饱和土相对渗透系数的间接方法[J]. 岩土力学 2011(05)

- [22].排水性沥青混合料竖向渗透系数试验方法改进研究[J]. 公路 2010(05)

- [23].上海浅部黏土渗透系数及其各向异性[J]. 岩土力学 2018(06)

- [24].水泥土渗透系数影响因素的试验研究[J]. 四川建筑科学研究 2018(03)

- [25].基于土壤渗透系数的吉林省湿地补给地下水功能分析[J]. 自然资源学报 2017(09)

- [26].碾压混凝土层间渗透系数的试验研究[J]. 科技通报 2016(03)

- [27].基于敏感性分析的危险废物填埋场工程和地质屏障参数优化[J]. 环境科学研究 2020(03)

- [28].单裂隙异质岩体变形参数及渗透系数分析[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2018(10)

- [29].嘉峪关水源地潜水含水层渗透系数的确定[J]. 节水灌溉 2014(12)

- [30].对专门水文地质孔抽水试验的阻力系数和渗透系数计算的探讨[J]. 河南理工大学学报(自然科学版) 2010(S1)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/86198d4819f609987430c815.html