# 1000MW汽轮发电机组轴电腐蚀形成机理及治理策略

### 论文摘要

超大容量的1 000MW以上超超临界汽轮发电机组的机械构造与600MW及以下机组相比具有较大的变化,其中之一就是轴系显著增长。轴系增长会带来汽轮发电机运行中新的问题,而轴电压升高及其引发的电腐蚀的加剧则是现行在役机组中普遍出现的共性问题。主要从汽轮机侧和发电机侧两个来源分析轴电压的形成机理,而多种因素的作用也论证了轴电压是一个交流分量和直流分量相互叠加的电气特征量。科学正确的测量方法有助于获得准确的轴电压数据,而基于某1 000 MW机组的轴电压数据进行的频谱分析则提供了从汽侧、励侧与润滑油监视等多方面治理轴电压偏高问题的基本策略。电腐蚀则是轴电压升高到一定程度的产物,对于机械本体和运行安全均具有严重威胁,而通过降低轴电压来减轻电腐蚀的可能性及其危害则是处理机组运行轴震偏大与放电腐蚀的有效途径。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 轴电压产生的机理及其危害

- 1.1 轴电压的产生原因

- 1.1.1 发电机磁场不对称

- 1.1.2 汽轮机尾端叶片高速旋转产生的静电效应

- 1.1.3 电力电子装置产生的电磁效应

- 1.1.4 剩磁等引发的轴电压

- 1.2 轴电压的测量方法与监视

- 1.3 过高轴电压的危害

- 2 轴电压引起的发电机组电腐蚀现象及其对策

- 2.1 电腐蚀

- 2.2 对策及建议

- 2.2.1 发电机汽侧安装接地碳刷，并确保碳刷与地网和轴可靠接触并保证接地完好

- 2.2.2 发电机励侧安装RC滤波装置

- 2.2.3 加强发电机励磁侧绝缘阻断

- 2.2.4 定期监测密封油、润滑油质

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 范臻

关键词: 汽轮发电机组,轴电压测量,电腐蚀,形成机理,频谱分析

来源: 自动化应用 2019年12期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 国电科学技术研究院有限公司

分类号: TM621

DOI: 10.19769/j.zdhy.2019.12.014

页码: 36-38

总页数: 3

文件大小: 314K

下载量: 45

### 相关论文文献

- [1].汽轮发电机组安装控制与振动预防[J]. 核标准计量与质量 2019(04)

- [2].考虑汽缸效率变化的船舶汽轮发电机组建模与零动态控制设计[J]. 舰船科学技术 2020(05)

- [3].汽轮发电机组诊断系统中几个关键技术的研究[J]. 电子元器件与信息技术 2020(03)

- [4].浅谈小型汽轮发电机组安装质量控制[J]. 中国金属通报 2020(04)

- [5].中国船舶七〇四所船用20MW级汽轮发电机组获得应用[J]. 船舶工程 2020(07)

- [6].大型供热汽轮发电机组远程诊断技术的研究[J]. 信息通信 2020(07)

- [7].石化部汽轮发电机组设备故障及消除方法[J]. 化工管理 2020(24)

- [8].福清2号汽轮发电机组出力改善的原因分析及建议[J]. 机电信息 2019(20)

- [9].汽轮发电机组技术改造[J]. 内燃机与配件 2017(07)

- [10].国产600MW汽轮发电机组基础地震响应特性分析[J]. 工程抗震与加固改造 2017(03)

- [11].某200MW汽轮发电机组摩擦及质量不平衡故障治理[J]. 电站系统工程 2017(04)

- [12].600MW汽轮发电机组不稳定振动的原因分析及处理途径[J]. 科技展望 2016(28)

- [13].汽轮发电机组调节系统的质量故障分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2016(15)

- [14].汽轮发电机组的振动分析处理[J]. 科技创新与应用 2016(32)

- [15].火力发电厂汽轮发电机组调试中典型问题[J]. 中外企业家 2015(18)

- [16].300MW汽轮发电机组联轴器鼓风挡板螺栓断裂原因分析及处理[J]. 东北电力技术 2019(10)

- [17].世界首例高位布置汽轮发电机组定子设备完成吊装[J]. 能源研究与信息 2020(01)

- [18].浅谈660MW汽轮发电机组油系统设备及管道安装工艺[J]. 价值工程 2019(27)

- [19].汽轮发电机组低速碰磨特征分析与处理[J]. 汽轮机技术 2016(05)

- [20].330MW汽轮发电机组轴振动的故障原因及处理办法分析[J]. 中国战略新兴产业 2017(20)

- [21].汽轮发电机组安装对振动影响分析[J]. 河南电力 2015(03)

- [22].600MW汽轮发电机组安装工艺改进[J]. 科技致富向导 2011(33)

- [23].汽轮发电机组安装分析[J]. 科技与企业 2014(06)

- [24].简述大型核电站汽轮发电机组制造进度控制方法[J]. 科技创新导报 2014(29)

- [25].核电项目汽轮发电机组进度评估和里程碑管理[J]. 东方电气评论 2013(01)

- [26].小型汽轮发电机组安装技术与改进[J]. 技术与市场 2012(04)

- [27].汽轮发电机组基础中间平台环境振动控制研究——以某电厂660MW超超临界汽轮发电机组基础为例[J]. 能源与环境 2012(06)

- [28].基于汽轮发电机组油系统管道安装方法的探究[J]. 硅谷 2012(22)

- [29].汽轮发电机组顶轴油泵供电电源改造及可靠性分析[J]. 科学之友 2012(17)

- [30].25MW汽轮发电机组孤立网运行的研究实践[J]. 冶金动力 2010(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/861a9b3bdce933b5b8495659.html