# 关于输电线路在电力工程施工中质量控制的要点

(广东卓能电力工程有限公司)

摘要：随着我国国民经济的飞速发展，人们对生活质量有了更高的要求，同时人们对电力的需求也日益增长，对于输电线路的质量的可靠性也提出了更高的要求，在电力行业中，输电线路的质量控制有着重要的地位。在电力工程施工中，输电线路的质量问题是整个施工过程中最关键的问题，也是最为关键的环节，只有输电线路的质量得到有效地控制，输电的质量才能在根本上得到提高。本文主要对输电线路在电力工程施工中质量控制要点进行浅析探讨。

关键词：输电线路；电力施工；质量控制

引言

在电力工程施工过程中，输电线路的质量控制是整个电力工程重要的工作内容，工作人员通过对输电线路场地的选择以及各种相关的安全检查，进而全方面加强输电线路的质量。同时管理人员加强输电线路施工过程中的监督和控制，这样可以使输电线路施工流程更加规范，大大缩短施工工期，从而提高整个电力工程的施工效率。预算员要加强输电线路施工方面的预算控制，从而减少输电线路施工成本，提高其经济效益，促进整个电力行业的发展。

一、控制输电线路施工质量的基本要求

在整个电力工程中，输电线路承担着整个工程的输配电工作，一旦输电线路的质量出现问题，就会一定程度上影响整个电力工程的运行，要想从根本上控制输电线路的质量，就要满足以下几点基本要求，首先就是将输电线路的质量控制工作作为整个工程的核心，在对输电线路进行施工时，要将质量、成本以及效率完美地协调起来，同时也不能因为追求效率而降低了输电线路的整体质量，做好在施工过程中输电线路的质量控制工作。其次，在输电线路的质量控制过程中，要注意人、物两大因素，人的因素主要包括在输电线路施工过程中是否持证上岗，同时是否按照设计规范施工以及质量管理工作是否做到位，物的因素主要是指材料质量是否达到标准，施工用到的测量仪器的精准度是否符合要求以及仪器是否定期去校验等，最后，对于施工中质量问题最好做到预防位置，在施工初期对可能出现的质量问题进行检查，并分析会影响整体施工的因素，及时找出问题所在以免问题扩大化。

二、输电线路质量控制电力工程施工中的影响因素

现如今，在电力施工过程中，输电线路的质量控制受到多方面因素的影响，比如工作人员的质量控制意识、线路占地位置处理以及输电线路损坏等，针对电力施工中的各种问题要采取对应的解决措施对其进行改正处理。

1.质量控制意识

在电力工程输电线路的质量控制中，质量控制意识是最为重要的因素，作为施工的重要指标，质量管理工作要被管理人员重点关注，在电力工程施工过程中，质量控制意识的缺乏会直接导致工程中各种人为故障出现，从而降低施工质量和效率，甚至有的一些施工单位过度地追求施工进度而最终导致施工质量上出现各种问题。输电线路的质量控制直接影响到整个电力工程的施工质量，所以质量控制意识需要每个施工人员加以重视并提高。针对质量控制意识缺乏这一现象，施工单位应定期对施工人员进行教育，并通过介绍一些以往的实例让施工人员意识到质量控制意识的重要性，同时在施工过程中加强操作流程的规范性，避免事后出现各种人为故障。

2.线路占地处理

在电力工程施工中，输电线路的占地问题也是企业需要着重考虑的问题，由于输电线路施工需要大面积的占地，这就涉及到居民占地问题，在此期间需要相互协调工作，这就导致工程施工成本的增加，同时也加大了工期延后的风险。针对输电线路的占地情况，施工单位可以提前和相关的居民进行协调沟通，必要时可以采取补偿和维护的手段，这样可以在很大程度上降低突发事件的出现，从而保证施工顺利完成，在补偿同时也要做好协调沟通时的制约工作，避免工程施工成本的增加。

3.输电线路破坏

输电线路的破坏问题也是电力施工中的重要影响与因素，在施工原料的运输以及保管的过程中难免会发生运输破坏、人为破坏以及人为盗取的问题，从而给输电线路的运行工作带来很大阻碍。针对输电线路被破坏的这一问题，管理人员要做好对各个施工环节的协调工作，同时加强施工过程中的监督管理工作力度，只要在施工的各个环节都加强管理监督，那么就会有效地避免输电线路在运输上以及人为的破坏，保证输电线路施工顺利地进行。

三、输电线路工程的施工质量控制要点分析

输电线路施工主要包括基础施工、杆塔施工、架线施工以及线路检修工作，在输电线路施工过程中，在各个施工环节都采用相应的施工技术以及管理手段，这样才能最大限度的提高输电线路工程的质量，并有效的降低施工成本。

1.基础工程质量控制对策分析

基础工程是整个输电线路工程的重要组成部分，在基础工程施工过程中做好质量管理以及控制的工作，可以使整个工程的施工质量得以提高，首先在施工初期，要组织好相关的施工人员，与图纸设计人员进行详细的图纸会审工作，对于图纸上与现场施工不符的地方及时加以改正变更，以便工程施工顺利进行，同时对于施工中可能会出现的问题做好充足准备。其次，就要注意施工过程中混凝土的质量控制，混凝土是工程施工的重要材料，混凝土的强度直接影响到整个工程的施工质量，在现场施工时要结合实际情况制定出科学有效的混凝土配比方案，使混凝土强度符合相关的规定以及现场施工要求，在施工前期要做好混凝土试件工作，对混凝土进行塌落度试验，当实验符合标准时，方可将混凝土投入工程施工中。最后做好支护工作，支护工作主要是模板支护，在支护前将模板组装好，然后用柱箍加以固定防止模板在施工过程中出现滑动脱落的情况。

2.杆塔工程质量控制对策分析

杆塔是线路的支撑构件，在输电线路施工过程中，杆塔工程的质量好坏直接影响整个输电线路工程的质量，所以杆塔工程质量控制尤为重要，在进行开挖工作时，要从杆塔正侧面开挖，并且严格控制开挖量，保证施工质量。同时，对施工现场的实际情况以及地势进行详细考察，根据地势情况确定脚柱的高度，在施工完成后要对施工现场所留下的施工废料以及废弃土方进行清除，避免施工现场发生滑坡或者倒杆等安全问题。

3.架线工程质量控制对策分析

架线工程是整个输电线路工程的重要组成部分，架线工程质量高低直接影响到线路是否能够正常运行。架线工程的施工方式主要包括张力展放和拖地展放，张力展放相对于拖地展放其施工成本偏低，所以目前来看，大多数的施工企业都是首选张力展放，在张力展放施工中，主要做到以下几点要求：一是在选择防线滑车轮径是要选择直径是导线直径的十倍，这样可以有效减少导线的磨损系数。二是在导线展放的过程中要注意对尾线的处理，保证导线预留的合理性。最后就是在确定混凝土强度到达100％以及所有结构都建设完成时，才能对导线进行紧线工作，同时为了防止杆塔出现偏移的情况，在设置临时拉线时要设置在耐张塔张力的相反方向，进而保证杆塔工程施工质量。

四、结语

作为电力工程施工的主要路径，也是电力工程施工的关键部位，输电线路施工的质量控制要加以重视，在输电线路工程施工时要针对质量控制意识、线路占地处理以及线路破坏等问题采取相应的解决措施，这样才能有效的避免在施工过程中出现各种问题，进而保证工程施工顺利进行，降低工程施工成本，使电力行业的社会效益和经济效益都得以有效提升。

参考文献:

（1）牛博,姚林,曹小行,等.基于3G物联网的高压输电线路多状态信息监测系统[J].陕西电力,2013,41(12):56-60.

（2）王玮,张浩,郭经红.基于EPON的输电线路状态监测数据传输系统[J].电力系统通信,2011,32(7):20-23.

（3）李开红,邹冬超,陈宝仁.宽带无线Mesh在输电线路在线监测的应用研究[J].电力信息与通信技术,2014,12(1):47-50.

（4）刘丽榕,王玉东,肖智宏,等.输电线路在线监测系统通信传输方式研究[J].电力系统通信,2011,32(4):20-24.

（5）周封,刘闻博,刘志刚,等.智能视频技术在电力系统领域的应用[J].哈尔滨理工大学学报,2015,20(5):14-19.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/868023001cf6662392682a47.html