# 120 MPa高强混凝土型钢组合构件受力性能试验研究

### 论文摘要

进行了120 MPa高强混凝土型钢组合短柱、组合梁的受压及受弯性能试验,考察箍筋间距和钢纤维掺量对高强混凝土型钢组合短柱的破坏形态、承载力和延性的影响,得到荷载-位移曲线及轴力-应变曲线。研究表明:随着双肢箍筋间距加密,组合短柱虽然仍表现为脆性破坏,但箍筋加密增强了混凝土对型钢的约束效应;随着钢纤维掺量从0.3%增加到0.5%,试件表现为延性破坏。组合短柱在小偏压时发生截面承载力破坏,在大偏压时发生弯曲破坏;组合梁由于箍筋加密为50 mm,增强了混凝土对型钢的约束,并且0.5%钢纤维掺入提高了混凝土的抗拉强度,形成塑性铰时,型钢达到全截面屈服,端部未出现型钢推出现象。通过试验值与EC4计算值比较可得,现行EC4规范可准确估算120 MPa混凝土型钢组合短柱及组合梁在大偏心受压和纯弯状态下的承载力,但对轴心受压和小偏心受压短柱的承载力估算偏小,其N-M曲线不能直接扩展用于120 MPa混凝土型钢柱承载力验算。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验概况

- 1.1 试件设计

- 1.2 材料性能

- 1.3 试验装置及加载方案

- 2 试验结果及其分析

- 2.1 破坏形态

- 2.2 荷载-应变（位移）曲线

- 2.3 延性

- 2.4 承载力

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈嫣婷,杜咏,周汇凯

关键词: 高强混凝土型钢组合构件,箍筋间距,钢纤维掺量,静力试验,受力性能

来源: 建筑结构学报 2019年S1期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 南京工业大学土木工程学院

基金: 国家自然科学基金面上项目(5167081607)

分类号: TU398.9

DOI: 10.14006/j.jzjgxb.2019.S1.051

页码: 386-394

总页数: 9

文件大小: 702K

下载量: 64

### 相关论文文献

- [1].型钢组合支撑研究综述[J]. 建筑施工 2019(12)

- [2].基于AutoCAD的H型钢分段均布载荷校核[J]. 机械工程与自动化 2020(01)

- [3].高精度轻型薄壁热轧H型钢工艺的优化探讨[J]. 冶金管理 2020(03)

- [4].日本制铁生产超大规格H型钢[J]. 轧钢 2020(03)

- [5].29号矿用U型钢研制[J]. 四川冶金 2020(04)

- [6].U型钢棚加工装置的自主设计与应用[J]. 现代矿业 2020(09)

- [7].B型钢冷弯成型仿真及缺陷原因分析[J]. 机械设计与制造 2017(04)

- [8].中国重型热轧H型钢的开发和应用现状[J]. 热加工工艺 2017(07)

- [9].异型焊接H型钢施工的技术创新[J]. 机械工程师 2015(07)

- [10].热轧H型钢在建筑结构中的应用[J]. 科技风 2013(20)

- [11].H型钢行业总体发展的研究与探讨[J]. 冶金经济与管理 2013(06)

- [12].型钢组合装配式住宅的发展前景分析[J]. 科技创新与应用 2020(11)

- [13].旧H型钢柱改造再利用施工技术[J]. 施工技术 2020(17)

- [14].耐候H型钢关键技术控制[J]. 鞍钢技术 2018(06)

- [15].U型钢棚支护效果优化[J]. 现代矿业 2016(03)

- [16].特种车辆承重梁用热轧H型钢开发实践[J]. 甘肃冶金 2016(03)

- [17].重型热轧H型钢生产技术及发展[J]. 安徽冶金 2016(02)

- [18].海洋石油工程H型钢切割机器人的应用研究[J]. 中国重型装备 2015(01)

- [19].H型钢柱的线性梁柱抗震屈服相关性分析[J]. 科技通报 2015(06)

- [20].超快冷对H型钢冷却变形的影响[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2012(07)

- [21].型钢设计自动化研究[J]. 船舶与海洋工程 2012(04)

- [22].中国热轧H型钢发展与热轧H型钢标准体系[J]. 冶金标准化与质量 2010(04)

- [23].莱钢H型钢研发与生产[J]. 山东冶金 2009(01)

- [24].国内热轧H型钢工艺特点[J]. 钢铁研究 2009(04)

- [25].以绿色生产捍卫蓝天 以转型升级成就梦想[J]. 环境保护 2019(23)

- [26].型钢悬挑脚手架在施工中存在的问题及解决办法[J]. 居舍 2019(36)

- [27].我国H型钢市场需求分析及市场定位[J]. 机械设计 2018(S1)

- [28].高频焊接H型钢生产线的工艺装备特点[J]. 科技创新与生产力 2017(02)

- [29].H型钢柱加工工艺创新[J]. 科技创新导报 2013(24)

- [30].型钢高强混凝土梁力学性能试验研究[J]. 工程力学 2013(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/86f2422ac442f324305b097e.html