# 超厚规格耐磨钢板厚度方向的硬度变化规律

### 论文摘要

低合金耐磨钢板厚度方向布氏硬度均匀性直接影响其服役寿命。本文对工业生产超厚规格450 HBW耐磨钢板布氏硬度沿钢板厚度方向的变化规律以及其影响因素进行了系统研究分析,结果表明,在100 mm厚规格耐磨钢板厚度方向上,其布氏硬度以钢板厚度中心线为对称轴呈"W"型分布。钢板布氏硬度从钢板上下表面向钢板心部逐渐降低,且均在距离钢板上下表面约30 mm处出现拐点,随后在向钢板心部处略有增加;且钢板下表面侧衰减幅度较上表面略大。该布氏硬度变化规律与钢板厚度方向上的合金成分含量梯度、晶粒度梯度以及淬火工序的冷却速率梯度的对称分布直接相关。

### 论文目录

- 1 试验材料及方法

- 2 试验结果及分析

- 3 分析与讨论

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王中学,郭伟达,李涛,王月香,麻衡,孙乾,任继银

关键词: 超厚规格耐磨钢板,布氏硬度,热处理,厚度方向性能

来源: 金属热处理 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司

分类号: TG142;TG156.3

DOI: 10.13251/j.issn.0254-6051.2019.11.019

页码: 100-104

总页数: 5

文件大小: 1935K

下载量: 30

### 相关论文文献

- [1].我国研制的超高强耐磨钢板已经达到国际先进水平[J]. 建材发展导向 2014(04)

- [2].高品质系列低合金耐磨钢板研制开发与工业化应用[J]. 中国冶金 2018(08)

- [3].新型高耐磨钢板促进煤炭行业装备技术进步[J]. 中国设备工程 2017(04)

- [4].大型工程机械用高品质耐磨钢板问世[J]. 轧钢 2016(03)

- [5].一种高耐磨性的马氏体耐磨钢板及其制造方法[J]. 涟钢科技与管理 2019(06)

- [6].极限薄规格高强度耐磨钢板研制处于国际先进水平[J]. 涟钢科技与管理 2018(03)

- [7].宝钢特材研发出新型耐磨钢板[J]. 钢铁 2013(03)

- [8].复合耐磨钢板在烧结引风机叶轮上的应用[J]. 风机技术 2008(04)

- [9].真空叠轧工艺下复合耐磨钢板的试验研究[J]. 上海金属 2015(02)

- [10].包钢NM400级高强度耐磨钢板问世[J]. 包钢科技 2010(05)

- [11].工程机械用BISPLATE450耐磨钢板的质量控制[J]. 矿业装备 2015(08)

- [12].耐磨先锋,开辟事业新天地——访业内专家,配套件分会顾问刘良臣先生[J]. 工程机械文摘 2013(05)

- [13].包钢薄板厂成功开发耐磨钢板[J]. 包钢科技 2010(01)

- [14].熔覆处理高铬高锰耐磨钢板的微观组织分析[J]. 辽宁科技学院学报 2012(01)

- [15].HARDOX悍达耐磨钢板在水泥工业中的应用[J]. 新世纪水泥导报 2008(02)

- [16].耐磨钢板Hardox品牌服装上市[J]. 中国矿业 2014(04)

- [17].莱钢耐低温焊接KL400高强耐磨钢板实现重大突破[J]. 山东冶金 2014(06)

- [18].NM360耐磨钢板在备件制作中的运用[J]. 中国金属通报 2019(12)

- [19].新型HDS耐磨钢板火焰气割工艺优化[J]. 价值工程 2017(35)

- [20].薄规格耐磨钢板XCHD500的板形控制工艺研究[J]. 宽厚板 2014(06)

- [21].铲斗底板用耐磨钢板NM450的研制[J]. 宽厚板 2015(04)

- [22].低成本NM400耐磨钢板的研发[J]. 南方金属 2013(03)

- [23].人造板设备用大厚度NM400耐磨钢板的研制[J]. 现代冶金 2020(04)

- [24].东大RAL“高品质系列低合金耐磨钢板研制开发与工业化应用”项目获得2017年度冶金科学技术奖一等奖[J]. 轧钢 2017(06)

- [25].NR400高强度贝氏体耐磨钢板的组织与耐磨性能[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [26].NM450耐磨钢板开裂原因分析[J]. 上海金属 2019(04)

- [27].淬火工艺对耐磨钢板尺寸的影响[J]. 金属热处理 2016(07)

- [28].BTW耐磨钢板在主提升系统中的应用[J]. 内蒙古煤炭经济 2016(16)

- [29].堆焊复合耐磨钢板在刮板输送机中部槽的应用[J]. 江苏科技信息 2015(24)

- [30].瑞典HARDOX500耐磨钢板工艺性能研究[J]. 科技与企业 2014(15)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8761ab889d84130e1d04da0b.html