# 浅析建筑电气施工管理丁晨光

天津城投建设工程管理咨询有限公司天津300000

摘要：电气工程的施工质量与建筑使用者的人身与财产安全存在直接联系，需要施工单位在整体施工中，充分认识到该项工程保质保量施工建设的重要作用，以此采用现代化的先进施工技术，有序开展电气工程施工作业，避免发生工期延误、工程施工质量差等问题，促使整体的施工品质得到有效地改善与提升，使得电气工程可以为建筑使用者提供优质的服务。

关键词：建筑电气；施工管理；措施

1建筑电气的应用选择

1.1电源的选择

建筑施工期间，为了确保用电供应通畅，应合理的选择供电电源。实际施工配电期间，为了使电源可以同时使用或在发生意外的断电情况下具有备用设施，工作人员需根据现场实际情况最少预留2个可用性较强的独立电源。此外，在设立独立电源时需保证该电能能满足以下几点技术要求。一是独立的10kV的高压入线需通过变电所线路，二是确保另一路能起到备用作用保证施工期间重要电气可以投入正常使用，满足建筑用电需求。

1.2变电所位置的选择

建筑电气投入建筑工程使用后，为了杜绝变电所出现意外导致断电，变电所位置的选择也是重要环节之一。因此，变电所位置的选择需注意如下方面。一是需考虑到缩短配电距离，降低电力及电压的损失节省材料及施工费用。二是在选择变电所位置时需远离震动较大，灰尘较多及水源较多潮湿的区域；三是远离低洼或是高温地带易发生火情的地方，若是不能避免相关工作人员需在周边做好安全防护措施，并设置安全防护走廊。四是将变电所位置选择在地下室时，需做好防潮防水措施，保证供电安全稳定。五是在确定变电所位置时需考虑到是否便于后期的维修，设备的更新，电路的更换等。

1.3开关柜及变压器的选择

在开关柜的选择上必须将额定电压，电流，绝缘能力，开合及断开能力充分考虑到里面。选择变压器时首先需根据建筑的用电负荷合理确定变压器的数量，其次用电波动会随着季节的变化发生改变，技术人员在变压器的设计选用上需选择两台或两台以上，保证用电量在集中时间具有稳定性。

2建筑电气工程施工中的常见问题

2.1由工程设计引发的问题

工程设计图纸以及施工方案的好坏密切关系着建筑电气工程施工的质量水平。特别是在复杂的高层建筑电气工程施工中，不够完善或可行的工程设计图纸以及施工方案将会为施工带来更多困难。结合现阶段的情况来看，很多建筑单位对于电气工程设计没有给予充分重视，具体如下：第一，留给电气工程设计的时间不充足，很多单位仅给电气工程设计预留几天时间，导致设计师在过短的时间内无法将电气工程设计细节优化到位，进而引发在后续施工中出现问题；第二，对于电气工程设计缺乏完善的审核机制，一般待图纸设计完成后就直接依据图纸开展施工，然而未经专家评审以及批复的图纸往往存在较多问题。

2.2设备安装存在的问题

在电气工程器件安装过程中，往往存在着面板和墙体间留有缝隙，面板受到污染等情况，此外，还存在着开关插座导线线头暴露在外、固定螺栓固定不到位、盒内导线留设不充足等问题；而在面板、插座安装中也存在着安装不符合设计图，位置偏离过大的情况；对于开关、插座零线以及保护线的安装则存在着串接的问题。与此同时，在一些施工现场，未在施工前对电器元件开展充分检查，导致了后续施工发生局部电气系统短路等问题。而在配电箱安装过程中，也存在诸多问题，比如说一些操作工人对于安装工作重视不到位，导致未对配电箱型号与规格仔细核对，也未对配电箱配套使用的线缆以及其余设备的相关参数认真检查，最终导致了配电箱使用性能不足。还有一些施工现场在配电箱安装前未对基座水平度有效处理，进而导致配电箱端部高度不统一，在后期使用中极易由于荷载作用引发壳体形变等现象，极大程度的影响了配电箱的正常运行。

2.3施工安全方面存在的问题

施工安全在建筑电气施工中至关重要，尤其是在诸如通风设备、电梯安装等涉及到高空作业的施工中，相关操作人员务必要对安全问题给予充分重视。然而在实际的施工中，部分施工单位在施工安全保护方面存在不足，一些施工单位甚至未开展安全作业教育，导致在类似高空电气等施工作业中存在较大的安全风险。此外，在电气设备调试过程中，还有一些技术人员由于安全意识不到位，在设备通电后甚至不戴绝缘手套就动手调试，最终引发触电等安全事故的发生。

3加强建筑电气工程施工管理的对策

3.1加强建筑电气工程施工监管

为了对建筑电气工程施工进行有效管理，需要加强对建筑电气施工管理的重视程度。一方面，需要充分体现政府主管部门在建筑电气工程施工监管中的主导地位。政府主管部门需要积极发挥自身的职能，对施工单位是否具有相应的资质进行严格审查，同时，建立建筑电气施工的准入门槛，对于未达到施工标准的施工单位一律不允许进行建筑电气施工。另一方面，充分发挥监理单位在建筑电气施工管理中的作用。监理单位需要做好以下几点工作：第一，严格要求施工单位必须按照相应的规范标准进行施工，严禁施工中存在不正当的操作行为，不断提高建筑电气施工质量。第二，不定期对建筑电气施工中的一些危险部分和重点环节进行检查，排除建筑电气施工中的安全隐患。第三，监理单位需要积极参与到建筑电气施工管理中，充分发挥自身的职能，定期对建筑电气施工管理进行检查。

3.2施工质量和安全管理

想要做好建筑电气施工质量管理，需要对前期的图纸设计质量、电气设备的质量、施工环节以及竣工后期的维护质量等进行管理。建筑电气施工中需要严格要求施工人员按照具体的规范标准进行施工。此外，还需要做好建筑电气施工安全管理。安全一直都是建筑电气工程的生命线，由于建筑电气施工中的安全问题频频发生，使得建筑电气施工安全管理显得尤为严峻。施工单位需要定期对施工人员开展安全培训，严格要求施工人员安全施工。同时，不断完善建筑电气施工安全防范措施，对建筑电气施工进行定期检查，保障建筑电气施工的安全性。

3.3施工人员管理

第一，建立严格的准入机制。目前，部分施工单位由于没有建立起完善的准入机制，施工人员上岗工作的门槛比较低，很多专业技能不足、施工经验不丰富的人员上岗工作，导致施工质量不符合要求。很多施工人员在施工中多数都是依赖过去的施工经验，导致施工安全和质量得不到保障。因此，施工中需要对施工人员的综合素质水平进行审核，可以有效将一些综合素质水平不符合要求的施工人员排除在外。第二，定期开展培训。施工单位需要定期开展培训活动，邀请具有专业施工技术的专家对施工人员进行讲解。培训结束之后，还需要对施工人员的专业技能掌握水平进行考核，考核结果计入施工人员的绩效中，按照施工人员的绩效给予相应的奖励。对于考核结果不理想的人员，需要将其辞退。

结束语：建筑电气工程施工质量对整个建筑工程有着重大影响，而电气工程施工是一项系统复杂的工作，在具体施工过程中仍然存在许多问题，需要我们对其进行深究，做好建筑电气工程的质量控制与安全管理。从准备阶段到施工阶段加以控制，协调好施工质量与施工速度之间的关系，做好技术交底与材料检测工作，从整体上提高电气工程施工质量。

参考文献

[1]郑亚祥.建筑电气工程的施工管理问题治理[J].产业与科技论坛，2014，13（19）：217-219.

[2]肖光明.建筑电气工程施工管理控制问题相关探讨[J].电气应用，2011，30（14）：53-55.

[3]肖锋.建筑电气工程施工管理及质量控制[J].建材与装饰，2018（25）：153-154.

[4]董伟强.建筑电气施工质量控制[J].居业，2018（03）：82+84.

[5]周献伟，郑明家.建筑电气工程施工管理及质量控制[J].建材与装饰，2018（34）：178.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/876ee16ffde604fbeaaba1f9.html