# 40Cr10Si2Mo钢质洁净度工艺技术研究

### 论文摘要

针对某特钢厂在生产40Cr10Si2Mo气阀钢时出现轧材夹杂物评级合格率低的问题,通过对精炼及连铸过程钢中夹杂物的演变规律进行分析并结合现有工艺制度,在实验室研究的基础上,对连铸过程吹氩制度和中包覆盖剂进行了优化研究。工艺优化后,40Cr10Si2Mo气阀钢轧材夹杂物评级合格率由原工艺的71%提高到97%。

### 论文目录

- 1 冶炼过程夹杂物演变规律

- 2 夹杂物控制技术研究

- 2.1 问题分析

- 2.2 中间包覆盖剂研究

- 3 试验方案及结果分析

- 3.1 试验方案

- 3.2 结果与分析

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张敏,谢鑫,曾建华,吴国荣

关键词: 气阀钢,轧材夹杂物评级,钢水洁净度

来源: 炼钢 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

单位: 攀钢集团研究院有限公司钒钛资源综合利用国家重点实验室

分类号: TF76

页码: 67-71

总页数: 5

文件大小: 4449K

下载量: 67

### 相关论文文献

- [1].洁净室洁净度检测与计算机中的运算[J]. 轻工标准与质量 2019(06)

- [2].医疗器械厂房洁净度质量状况及分析[J]. 中国医疗器械信息 2013(12)

- [3].浅析半导体洁净室的洁净度维护[J]. 洁净与空调技术 2013(04)

- [4].粒子与洁净度分级[J]. 洁净与空调技术 2010(01)

- [5].乳房及腿部洁净度对奶牛体细胞数的影响[J]. 畜牧兽医杂志 2015(02)

- [6].高品质特殊钢发展概况及未来特殊钢的洁净度控制思路[J]. 工业加热 2012(02)

- [7].基于多学科优化的大口径光学元件表面洁净度检测系统[J]. 中国机械工程 2010(23)

- [8].手术室洁净度智能化管理的实践[J]. 中国护理管理 2016(07)

- [9].光学元件表面洁净度对其表面散射特性的影响[J]. 红外与激光工程 2019(01)

- [10].洁净度对中碳低合金钢韧脆转变的影响[J]. 物理测试 2014(03)

- [11].神光Ⅲ精密光学元件表面广义洁净度检测[J]. 仪器仪表学报 2009(05)

- [12].两种航空油料洁净度分类标准的对比[J]. 合成润滑材料 2018(04)

- [13].提高烟气洁净度的措施[J]. 砖瓦 2017(04)

- [14].用于大激光工程污染控制的有效洁净度[J]. 强激光与粒子束 2014(11)

- [15].TFT-LCD生产设备洁净度提升研究[J]. 洁净与空调技术 2013(02)

- [16].电渣重熔钢液洁净度控制研究进展[J]. 河南冶金 2010(02)

- [17].电子工业洁净室的洁净度关键影响因素及解决方案探讨[J]. 智能建筑与智慧城市 2019(02)

- [18].出口轨氧化物洁净度(K法)检测结果的因素分析[J]. 包钢科技 2017(01)

- [19].硅钢生产实践及洁净度控制[J]. 科技致富向导 2014(26)

- [20].太阳电池阵磁洁净度设计及试验验证[J]. 电源技术 2020(02)

- [21].淮南市医药生产企业洁净度监测情况分析[J]. 中国医药导刊 2008(08)

- [22].电动牙刷和普通牙刷哪个更好?[J]. 老年教育(长者家园) 2016(01)

- [23].增进核电焊材用钢508Ⅲ洁净度的工艺实践[J]. 特殊钢 2018(01)

- [24].电子厂房局部提高洁净度等级的几种方法[J]. 洁净与空调技术 2009(01)

- [25].不同洁净度手术间对颅脑外科手术部位感染的影响[J]. 中国感染控制杂志 2018(11)

- [26].钢的洁净度控制及生产新技术[J]. 金属材料与冶金工程 2010(06)

- [27].非稳态浇注操作对连铸坯洁净度影响[J]. 钢铁 2008(01)

- [28].乳房及肢蹄洁净度对荷斯坦奶牛体细胞数的影响[J]. 中国畜牧兽医 2019(08)

- [29].三河牛乳房外观洁净度评分体系的研究[J]. 家畜生态学报 2014(12)

- [30].基于机器视觉的光学元件表面洁净度检测仪研制[J]. 现代科学仪器 2010(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/87c0fe0b56dece101aa0c3e4.html