# 分解炉梯度燃烧自脱硝技术在水泥生产线的应用

### 论文摘要

通过对京兰水泥2#窑进行分解炉梯度燃烧自脱硝技术改造,实现了分解炉自脱硝效率>60%。在相同的排放指标下,月平均单位熟料氨水用量下降60%以上,最低时超过80%,改造效果非常显著,降低了企业生产成本。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 分解炉梯度燃烧自脱硝技术原理

- 2 技改方案

- 3 改造效果

- 4 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 代中元,陈昌华,董蕊,赵亮,姚国镜

关键词: 分解炉,自脱硝,梯度燃烧,技术改造

来源: 水泥 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 天津水泥工业设计研究院有限公司,湖北京兰水泥集团有限公司

分类号: TQ172.622

DOI: 10.13739/j.cnki.cn11-1899/tq.2019.10.020

页码: 54-55

总页数: 2

文件大小: 1006K

下载量: 35

### 相关论文文献

- [1].中材湘潭脱硝技术广获关注[J]. 中国建材资讯 2012(03)

- [2].中铝郑州研究院干法脱硝技术在山西新材料成功应用[J]. 中国有色冶金 2020(02)

- [3].高分子脱硝技术在燃煤锅炉中的应用[J]. 能源与节能 2020(04)

- [4].水泥窑脱硝技术对比分析[J]. 中国水泥 2020(06)

- [5].宽负荷脱硝技术的应用探讨[J]. 中国高新技术企业 2017(04)

- [6].新形势下如何破解脱硝技术难题?——国电龙源环保脱硝技术推进石化系统“超低排放”[J]. 环境保护 2017(06)

- [7].脱硝技术及研究进展[J]. 轻工科技 2017(04)

- [8].环保新背景下燃机脱硝技术的选择研究[J]. 环境与发展 2017(03)

- [9].燃机氮氧化物排放研究及脱硝技术探讨[J]. 能源与环境 2017(05)

- [10].煤粉锅炉降氮脱硝技术选择及应用[J]. 科技与企业 2016(05)

- [11].新时期电厂脱硝技术概述[J]. 江西建材 2015(05)

- [12].水泥行业脱硝技术浅析[J]. 四川建材 2015(01)

- [13].华能汕头电厂降氮脱硝改造方案的选择[J]. 汕头科技 2013(01)

- [14].脱硝技术在煤基活性炭产业改造中的应用[J]. 清洗世界 2020(03)

- [15].低氮燃烧脱硝技术成功改造案例分析[J]. 中国水泥 2020(05)

- [16].燃煤电厂全负荷脱硝技术的应用研究[J]. 能源与节能 2020(07)

- [17].660MW燃煤机组并网前投脱硝技术实践[J]. 能源与节能 2020(07)

- [18].水泥厂低氨脱硝技术改造实现“超低排放”[J]. 水泥工程 2020(S1)

- [19].对火电厂脱硝技术及脱硫脱硝发展的分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(18)

- [20].等离子脱硝技术现状及展望[J]. 科技资讯 2018(03)

- [21].130t/h全烧生物质锅炉脱硝技术研究及应用[J]. 锅炉制造 2017(02)

- [22].联合脱硝技术在某40吨燃气锅炉脱硝改造中的应用[J]. 区域供热 2017(04)

- [23].探讨燃煤锅炉的脱硝技术[J]. 低碳世界 2016(20)

- [24].燃煤电厂脱硝技术的分析比较[J]. 科技视界 2016(26)

- [25].火电厂脱硝技术研究[J]. 资源节约与环保 2014(12)

- [26].适用循环流化床锅炉的脱硝技术[J]. 江苏建材 2014(06)

- [27].火力发电厂脱硝技术及应用[J]. 科技视界 2015(09)

- [28].脱硝技术在洛河电厂的应用[J]. 硅谷 2015(04)

- [29].适用循环流化床锅炉的脱硝技术[J]. 电力科技与环保 2015(03)

- [30].燃煤电厂催化脱硝技术在我国的应用[J]. 科技与创新 2014(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/87e44aac045e73e9b773c6d4.html