# 焊接机架论文_高文章

导读:本文包含了焊接机架论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:机架,机组,螺栓,有限元,节点,多拉,顺序。

### 焊接机架论文文献综述

高文章[1]（2018）在《键连接全焊接机架锻造液压机》一文中研究指出键连接机架压机与多拉杆预应力机架压机相比存在很多优势。因此从受力、变形和造价几方面对两者进行了对比分析。结果表明,多拉杆压机的拉杆最大拉力是键连接压机公称力的1.72倍,压机最大锻造力时机架的变形量比键连接机架大0.14 mm,且造价明显降低。生产实践中,键连接机架的使用充分验证了键连接压机刚度大、价格低和锻造时机架不晃动的特性。(本文来源于《重型机械》期刊2018年02期）

姜玉强,杨兆忠,陈文权,张述森,欧阳华[2]（2016）在《风电机组铸造与焊接机架对比分析》一文中研究指出随着社会用电量的急剧增长和人们环保意识的不断增强,可再生能源受到了越来越多的重视。风能是可再生能源中发展最快的清洁能源,也是最具大规模开发和商业化发展前景的可再生能源。伴随着风力发电行业的快速发展,风电整机的机械结构越来越复杂,尺寸和重量也不断增加。前机架是风电机组中重要的一种承载部件,受力形式最为复杂,服役环境最为苛刻。因此,设计和制造简单可靠的前机架对于保证风电机组的正常运行和提高机组的可靠性具有重要的意义。在现代风电机组结构中,机架主要有铸造和焊接两种(本文来源于《风能》期刊2016年12期）

朱锴年[3]（2016）在《自制多功能焊接机架在风力发电机组塔架焊接中的应用》一文中研究指出通过对传统风电机组塔架焊接生产线不足的分析,介绍了两种用于风力发电塔架外侧焊缝焊接的焊接辅助设备,一种是利用车间厂房立柱用于风电塔架外侧焊缝焊接的多功能焊接机架,另外一种是龙门式风电塔架焊接支架。该套辅助设备具有结构简单,操作方便,场地占用极少,使风电塔架焊接作业生产效率更高、生产成本更低、高空作业安全风险降低等优点,对风电塔架生产具有很积极促进的作用。(本文来源于《装备制造技术》期刊2016年05期）

齐英杰,赵越,杨春梅[4]（2013）在《超细木粉机焊接机架的有限元分析》一文中研究指出焊接机架是超细木粉机的加工装配基准,必须有足够的强度和精度才能保证切削主轴的高速连续加工。设计机架时需充分考虑各参数的选用以及危险端面的确定,并应用有限元法对机架进行受力分析,以保证计算结果比较真实地反映机架整体强度及变形情况。(本文来源于《林业机械与木工设备》期刊2013年07期）

王春艳[5]（2011）在《绉片机焊接机架的优化设计》一文中研究指出利用有限元方法,对绉片机焊接机架的强度和刚度进行分析,找出机架在正常工作状态下的最大变形和最大应力发生的位置,并针对焊接机架对筋板焊接位置的要求,利用ANSYS中的优化模块,对绉片机焊接机架在满足许用应力及变形的条件下,以重量最小化为优化目标进行了优化研究,希望找到最好的焊接方法以改变以经验为依据的传统方法。(本文来源于《科技信息》期刊2011年11期）

杨兆忠,吕杏梅,颜志伟,晏红文[6]（2010）在《兆瓦级风电机组焊接机架和结构螺栓的分析计算》一文中研究指出1概述为确保现代兆瓦级风电机组设计、制造和运行维护过程的规范,对其进行相关的认证是重要的一步。通过严格认证的风电机组被认为是值得信赖和可靠的,这不但有助于风电设备制造商开拓市场,甚至在某些国家,通过特定的认证是风电机组(本文来源于《风能》期刊2010年05期）

张跃进[7]（2008）在《焊接机架颚式破碎机的开发及可行性分析》一文中研究指出焊接机架颚式破碎机是笔者所在公司为适应国家经济建设要求和用户使用需求,在原有铸钢机架颚式破碎机基础上进行优化设计的一种改进型破碎机。其具有结构更简单、使用更可靠、生产效率更高、制造周期更短、生产成本更低、外形更美观、制造过程更环保等优点。因此,焊接机架颚式破碎机具有良好的经济效益和社会效益。(本文来源于《佛山陶瓷》期刊2008年09期）

王雷,戚海永[8]（2007）在《焊接机架的有限元分析方法》一文中研究指出采用面向对象的编程方法建立焊接机架的计算机表示模型,利用该模型的数据结构自动获取有限元分析所需要的空间拓扑信息和几何信息.应用VC6.0编写有限元分析人机交互界面,利用焊接机架结构的对称性对有限元分析模型进行简化,提高了焊接机架的设计效率.(本文来源于《河海大学常州分校学报》期刊2007年03期）

王雷[9]（2006）在《焊接机架辅助设计方法研究》一文中研究指出分析焊接机架的组成,建立相应的层次结构计算机表示模型,表示焊接机架的功能信息和几何信息等,并在此基础上根据知识规则实现诸多功能。重点介绍自动确定杆件拼接形式功能、自动生成机架焊接顺序功能和自动进行节点板设计功能等,并用实例介绍使用过程和步骤。(本文来源于《现代制造工程》期刊2006年04期）

高云华[10]（2003）在《面向焊接机架的叁维CAD方法研究》一文中研究指出本文提出了一个面向焊接机架的叁维CAD方法，着重研究混合型钢结构的杆件布置、节点处理和焊接顺序自动生成方法。该方法适用于由多种型钢混合组成，且型钢杆件间成任意角度的焊接机架。用户在AutoCAD中输入焊接机架的线框简图，提取出机架结构的几何和拓扑信息，然后通过人机交互输入设计信息，并根据机架的设计知识与焊接知识，建立机架的杆件方位布置规则、节点处理规则与焊接顺序自动确定规则，最后在AutoCAD中生成经过节点处理的机架叁维实体，并提供一套合理的焊接顺序。本文利用ObjectARX2000为开发平台开发出了一个面向焊接机架的叁维CAD原型系统，并通过实例验证。(本文来源于《河海大学》期刊2003-03-01）

### 焊接机架论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着社会用电量的急剧增长和人们环保意识的不断增强,可再生能源受到了越来越多的重视。风能是可再生能源中发展最快的清洁能源,也是最具大规模开发和商业化发展前景的可再生能源。伴随着风力发电行业的快速发展,风电整机的机械结构越来越复杂,尺寸和重量也不断增加。前机架是风电机组中重要的一种承载部件,受力形式最为复杂,服役环境最为苛刻。因此,设计和制造简单可靠的前机架对于保证风电机组的正常运行和提高机组的可靠性具有重要的意义。在现代风电机组结构中,机架主要有铸造和焊接两种

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 焊接机架论文参考文献

[1].高文章.键连接全焊接机架锻造液压机[J].重型机械.2018

[2].姜玉强,杨兆忠,陈文权,张述森,欧阳华.风电机组铸造与焊接机架对比分析[J].风能.2016

[3].朱锴年.自制多功能焊接机架在风力发电机组塔架焊接中的应用[J].装备制造技术.2016

[4].齐英杰,赵越,杨春梅.超细木粉机焊接机架的有限元分析[J].林业机械与木工设备.2013

[5].王春艳.绉片机焊接机架的优化设计[J].科技信息.2011

[6].杨兆忠,吕杏梅,颜志伟,晏红文.兆瓦级风电机组焊接机架和结构螺栓的分析计算[J].风能.2010

[7].张跃进.焊接机架颚式破碎机的开发及可行性分析[J].佛山陶瓷.2008

[8].王雷,戚海永.焊接机架的有限元分析方法[J].河海大学常州分校学报.2007

[9].王雷.焊接机架辅助设计方法研究[J].现代制造工程.2006

[10].高云华.面向焊接机架的叁维CAD方法研究[D].河海大学.2003

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/880d610bc3ea644b8c2c2a6f.html