# 密闭装车系统含苯油气回收方案研究及应用

### 论文摘要

为了解决天然气处理厂密闭装车系统装车过程中由于苯的低温凝固特性导致含苯蒸汽无法直接采用常规方案实现油气回收的问题,文章通过研究温度对含苯蒸汽组分及冷凝特性的影响,基于国内外常规轻烃回收工艺原理,针对含苯油气的低温凝固的特殊性,以单位液态产品能耗为优化目标建立了油气回收工艺参数的优化模型,并依据现场设备的特殊性提出了回收方案。方案实际应用表明:苯单独装车时,该回收方案苯的收率为80.7%,苯与植物油抽提溶剂同时装车时,苯的回收率可达到94.3%,解决了含苯油气回收问题,同时减少了回收过程的能耗。

### 论文目录

- 1 典型油气回收工艺及应用简介

- 2 苯及轻质油装车过程蒸汽组分及冷凝特性分析

- 2.1 苯单独装车时蒸气组分及冷凝特性受环境温度影响分析

- 2.2 苯与植物油抽提溶剂同时装车时蒸汽组分与冷凝特性受环境温度影响分析

- 3 工艺参数优化模型

- 4 油气回收关键参数优化及回收方案提出

- 5 现场应用效果分析

- 6 总结

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张晨,卢少庆,杜侃,李金峰,邵岩

关键词: 油气回收,方案优化,现场应用

来源: 化学工程 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中原油田天然气处理厂,山东省天然气管道有限责任公司

分类号: TE97

页码: 7-11

总页数: 5

文件大小: 1366K

下载量: 33

### 相关论文文献

- [1].大港石化油气回收改造安全节能[J]. 石油和化工节能 2013(01)

- [2].码头油气回收设备安全控制系统设计及风险源分析[J]. 交通世界 2019(36)

- [3].储罐油气回收技术的创新及工业化应用[J]. 清洗世界 2020(02)

- [4].油气回收装置优化运行方案[J]. 辽宁化工 2020(05)

- [5].油气储运中油气回收技术的具体运用[J]. 化工设计通讯 2020(05)

- [6].油气回收设施吸收塔闪爆原因分析及对策[J]. 安全、健康和环境 2020(06)

- [7].油气储运中油气回收技术的具体应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(08)

- [8].加油站油气回收装置的校准方法[J]. 上海计量测试 2020(02)

- [9].汽车车载油气回收技术的研究与发展[J]. 汽车安全与节能学报 2020(02)

- [10].加油站油气回收系统[J]. 中国计量 2020(06)

- [11].加油站油气回收系统检测[J]. 中国计量 2020(06)

- [12].加油站二次油气回收气液比波动问题的分析及对策[J]. 石油库与加油站 2020(03)

- [13].加油机油气回收在线监测系统[J]. 中国计量 2020(08)

- [14].油气储运中油气回收技术的应用[J]. 化工管理 2020(27)

- [15].油气回收系统设计处理能力计算方法探讨[J]. 化学工程与装备 2020(09)

- [16].舟山市原油成品油码头油气回收建设应用现状及需求分析[J]. 中国水运(下半月) 2020(09)

- [17].油气储运中油气回收技术应用探析[J]. 化学工程与装备 2018(12)

- [18].气动锁紧全密闭油气回收技术在装车储运环节的应用[J]. 港口科技 2019(02)

- [19].油气回收系统故障引发的加油机计量失准解析[J]. 中国计量 2019(03)

- [20].对加油站油气回收运行中的一些认识[J]. 科技风 2019(15)

- [21].青兰山码头油气回收技术应用分析[J]. 当代化工研究 2019(06)

- [22].油气储运中油气回收技术的发展与应用探究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(06)

- [23].油气回收系统(装置)检测不确定度分析[J]. 中国新技术新产品 2019(12)

- [24].石化码头油气回收系统中船岸安全装置的分析[J]. 化工设计通讯 2019(06)

- [25].浅谈汽车装卸栈台加装油气回收装置设计[J]. 天津化工 2019(04)

- [26].储罐油气回收送焚烧炉工艺安全分析及措施[J]. 石化技术 2019(07)

- [27].液体装卸站油气回收使用中的常见问题及其对策[J]. 化工管理 2019(26)

- [28].油气储运中油气回收技术的发展与应用探究[J]. 当代化工研究 2019(13)

- [29].油气储运中油气回收技术的应用[J]. 化工设计通讯 2019(10)

- [30].油气储运中油气回收技术的发展与应用[J]. 石化技术 2019(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8812829c0767879e1c3531a7.html