# 关于全站仪在矿山测量中的应用分析

辽宁大连116023

摘要：全站仪因其便于操作和测量精度较高的特点，在现代矿山生产和测量中得到了广泛的应用。文章正是基于这一背景，结合自身工作实践，梳理了矿山生产测量过程中如何应用全站仪的几点心得，并提出了需要注意的相关问题，以更好地强化矿山生产测量的成效，为矿山企业的可持续发展奠定坚实的基础。

关键词：全站仪；矿山测量；应用

一、全站仪的概念

测量工作是矿山建设中的重点，发挥着决定性的作用，可以直接影响到矿山建设的质量。一般而言，矿山建设到哪里，测量工作就会跟进到哪里。尤其是在井下巷道的开拓中，作业环境受到多种因素的影响，必须依靠测量工作为其提供作业的根据。在传统的矿山建设中，测量主要是用经纬仪作为工具，但是当前已经不能满足实际需求。因为现代化的矿山建设会挖到更深的地方，环境压力较大，漏水也较多，温度较高。基于这种现状，全站仪应运而生，解决了传统测量工具存在的问题。

全站仪的全称为全站型电子测距仪，它通过将光学、机械与电子技术相结合的方式，对测量目标进行距离、水平角度以及垂直角度的测量。相对于传统的光学测量仪器来说，全站仪因为其具有自动读取与记录数据的特点，因而不易产生读数误差。并且只需完成一次安装，就可以对所需测量的目标进行全覆盖测量。全站仪的优势，在于其功能丰富，兼具参数设置，数据存储等功能，对各种工程以及专业的测量都适用。不但可以做到对所测数据自动化采集，而且经由专业程序处理后，还可以实现数字化绘图。因此，适宜于广泛推广。近几年来，防爆型全站仪在煤矿测量中逐步得到应用，利用全站仪可以测设复合导线、支导线或者支点，进行矿区加密图根控制测量点。利用全站仪还可以依托现有的软、硬件设施，外接测量仪器和输入、输出设备，完成对井下空间数据进行采集、输入、编辑、成图、出图的一条龙作业，同时利用全站仪还可以完成井上下的联系测量、井下导线的测设、特殊工程放样等工作。由于全站仪测角和测距的电子化，大大简化了工作程序，减少了测角和钢尺的误差，从而大幅度的提高了井下作业的精度和效率。

二、全站仪的特征与优点

在目前我国的矿山开采作业当中，伴随着环境压力的不断增加，很容易出现漏水事故，高温环境下的灾难风险增加，全站仪就是为应对该种恶劣测量环境而产生的全新测量工具。例如：井下巷道的开拓作业难度较大，受到自然和人为因素的双重影响。因此需要依靠测量工作结果提供具体的开发作业方案，据此制定科学合理的开发流程。全站仪属于电子速测装置，是新型测量工具，结合了激光探测技术，可以远距离，高精度的对开采的水平、斜面、高度差和各角度距离进行测量。速度快，精准度高的同时可以快速完成各项数据的组合分析。全站仪的名称也显示了该仪器的测量范围广泛和高精准度，测量便捷高效，因此在实际矿山测量中应用广泛。

三、全站仪在矿山井巷测量的使用方法

全站仪在矿山井巷测量中通常会使用水平角测量、距离的测量、坐标的测量三种测量方法。三种不同的测量方法可以满足不同的矿山测量需求，应对不同的测量环境，确保为安全施工提供基础和参考。具体测量使用方法如下：

3.1水平角测量

水平角测量时矿山井巷测量的重要内容，全站仪的使用提升了水平角测量的精准度。在全站仪开启后可以直接选择角度测量模式，确定测量目标，与测量目标边界保持水平，之后将角度调整为零度，保持水平位置。该种全站仪水平角测量的方法依然需要人工的角度确认，因此存在一定误差，通常会采用多次测量取平均值的方式增加测量精准度。

3.2距离的测量

距离测量尤其是长距离测量是在矿山测量过程中较为复杂和困难的一项工作，距离测量首先需要进行棱镜参数设施，进而完成内部系统的自动距离测算，主要应用光的空气映射距离，因此需要结合热胀冷缩原理，考虑大气环境对测量数据的影响。首先打开全站仪，确认距离测量目标，自动测算完成后在自动显示出的高度差、水平距离以及斜距，之后再反复测算取平均值。全站仪的距离测算可以结合气压和温度数据，完成测算距离的误差自动更正。

3.3坐标的测量

矿山井巷开采需要建立三维立体模型，因此需要精准的坐标测量，通过全站仪进行坐标测算，之后完成计算机软件的自动三维建模是现代高科技的矿山开发测量方法。进而可以依据模型设计开发方案，更加清晰的了解开发步骤。通过三维坐标和位置确定可以提升矿山井巷开发质量。同时也是充分发挥了全站仪的重要优势。坐标测量首选需要建立三维坐标，进行范围和角度范围确定，利用水平度盘进行后视角方位测算，通过输入全站仪进行自动更正和计算。同样的，全站仪的距离测算可以结合气压和温度数据，完成测算距离的误差自动更正。

四、全站仪在矿山测量中的应用

4.1测绘地形图

在全站仪的矿山测量当中，地形图测绘是最为关键的部分。各项开发施工都需要依据地形图，因此通过应用全站仪可以多次检查和修正地形图，提升精准程度。地形图绘制可以应用全站仪进行数据碎部点采集，结合计算机绘图软件进行地形图草图绘制。在人员无法进入的尾矿库区域通过应用全站仪也可以准确了解实际情况。全站仪在地形测量和地形图绘制方面是其他仪器所无法替代的，虽然现代化的GPS测量已经投入应用，但是其精准度有限，操作复杂，全站仪的应用可行性更加突出。

4.2竖井联系测量及其他测量

竖井联系测量难度较大，应用传统的人工测量方式耗时耗力，全站仪可以通过免棱镜测量点反光测算快速得出竖井联系测量数据，可在井口布置反光板和钢丝，进而减少测量时间，提升测量精准度。应用全站仪可以利用免棱镜测量得出多次测量数据，测算最佳矿井位置，有效提升开发质量。除此之外，全站仪还可以应用到极限恶劣地质和环境的测量，爆破点测量等等，该部分测量需求都是人工测量所无法完成的，通过应用全站仪测量方式，不仅可以节省测量时间，提升测量准确程度，同时还可以减少测量工作中的安全隐患，方便灵活操作。

结语

综上所述，矿山机械占据了社会、经济与科技中的绝对地位与作用。矿山机械的制造行业是国家创建完善工业系统前提与保障，也是对国家的工业基础进行评价的参考，它在某种意义上也推动了国民经济高速运行。如矿山测量过程中的全站仪，全站仪就是为应对各类恶劣测量环境而产生的全新测量工具，速度快，精准度高的同时可以快速完成各项数据的组合分析。全站仪在矿山井巷测量使用的水平角、距离、坐标等测量方法；通过总结测绘地形图，竖井联系测量和其他的全站仪矿山测量应用内容，可以全面了解全站仪在矿山测量中的应用状况，提升对该仪器的功能了解和应用认识，进而提升实践应用和操作的科学性和规范性。

参考文献

[1]付启峰.试分析全站仪在矿山生产测量过程中的应用[J].中小企业管理与科技，2014.

[2]许绍文，段蔚平.全站仪在矿山测量中的应用叶现代矿业，2013.

[3]张彦春.全站仪测量技术在矿山测量中的应用技术研究[J].甘肃科技，2012.

作者简介

仲健民，（1973.11）男，毕业于解放军测绘学院，大学学历，历任战士、助理工程师、工程师、高级工程师。大地测量及测绘工程专业。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/888020128b4ab72167430f51.html