# Si-Mn-Mo系低碳贝氏体钢的连续冷却转变曲线及组织特征

### 论文摘要

采用热膨胀法结合金相观察和硬度测量得到含Si低碳贝氏体钢的连续冷却转变（CCT）曲线。CCT曲线表明,在冷却速度小于0. 1℃/s时,可以得到完全贝氏体组织;冷却速度在0. 1～1. 4℃/s时,所得为B-M复相组织;冷却速度大于1. 4℃/s时,所得到的为马氏体组织。通过CCT曲线确定实验室控冷和回火工艺,950℃正火1 h在320、350、400℃回火2 h,得到以贝氏体为主的组织,组织形态以板条为主,350℃回火2 h后的硬度最高为370 HV5; 950℃保温1 h水淬至室温进行回火后的组织为回火马氏体,在350℃回火2 h时硬度出现峰值360 HV5。实际生产中,奥氏体化加热后的冷却方式选择空冷最适宜。

### 论文目录

- 1 试验材料及方法

- 2 试验结果及分析

- 2.1 连续冷却曲线测定及微观组织

- 2.2 不同冷却速度下的硬度

- 3 回火对组织性能的影响

- 3.1 正火前后组织和硬度

- 3.2 经正火和回火后的组织和硬度

- 3.3 经水淬和回火后的组织观察和硬度测量

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 笪光杰,杨忠民,李立新,王凯,张正延

关键词: 低碳贝氏体钢,连续冷却转变曲线,回火,组织,硬度

来源: 金属热处理 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 河北科技大学材料科学与工程学院,钢铁研究总院工程用钢研究所

基金: 国家重点研发计划(2017YFB0304500,2017YFB0304501)

分类号: TG151.2

DOI: 10.13251/j.issn.0254-6051.2019.02.004

页码: 16-24

总页数: 9

文件大小: 10353K

下载量: 216

### 相关论文文献

- [1].铬和铝元素对低碳贝氏体钢组织和性能影响[J]. 钢铁 2020(12)

- [2].高强低碳贝氏体钢加工技术及组织性能的相关探讨[J]. 冶金管理 2020(11)

- [3].硅对热轧低碳贝氏体钢组织和力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2016(22)

- [4].微合金高强度低碳贝氏体钢强化机理分析[J]. 柳钢科技 2017(05)

- [5].800MPa级别以上含钛低碳贝氏体钢的开发[J]. 山西冶金 2014(01)

- [6].硼在低碳贝氏体钢中作用的实验研究[J]. 河南冶金 2014(03)

- [7].基于人工神经网络的低碳贝氏体钢回火组织预测[J]. 热加工工艺 2011(18)

- [8].40mm规格700MPa级别低碳贝氏体钢产品的开发[J]. 南方金属 2014(01)

- [9].硼对高强度低碳贝氏体钢组织和性能的影响[J]. 金属热处理 2009(03)

- [10].氮含量对含硼低碳贝氏体钢性能的影响[J]. 河南冶金 2016(04)

- [11].高强度低碳贝氏体钢管的研制及在东海大桥的应用[J]. 焊管 2008(02)

- [12].冷却速度对低碳贝氏体钢组织及硬度的影响[J]. 现代冶金 2013(04)

- [13].低碳贝氏体钢强度分析[J]. 物理测试 2012(05)

- [14].低碳贝氏体钢中硫化物的析出行为[J]. 钢铁研究学报 2010(03)

- [15].调质处理对低碳贝氏体钢组织和性能的影响[J]. 沈阳理工大学学报 2013(02)

- [16].应力松弛法研究低碳贝氏体钢的静态软化行为[J]. 材料热处理学报 2011(03)

- [17].纳米尺度析出对低碳贝氏体钢组织与性能的影响[J]. 金属热处理 2017(05)

- [18].微合金低碳贝氏体钢形变奥氏体连续冷却转变行为[J]. 金属热处理 2008(10)

- [19].影响含B低碳贝氏体钢冲击韧性的规律研究[J]. 河南冶金 2012(04)

- [20].含硼低碳贝氏体钢冲击值不稳定原因分析[J]. 物理测试 2009(01)

- [21].南钢建成低碳贝氏体钢宽中厚板(卷)生产线[J]. 轧钢 2009(03)

- [22].热处理工艺对780MPa级低碳贝氏体钢组织和性能的影响[J]. 理化检验(物理分册) 2019(02)

- [23].Ti/N对低碳贝氏体钢组织和力学性能的影响[J]. 钢铁钒钛 2011(04)

- [24].空冷低碳贝氏体钢DB590的组织和性能[J]. 特殊钢 2008(06)

- [25].湘钢低碳贝氏体钢XDB685的研制[J]. 特殊钢 2008(03)

- [26].屈服强度890MPa级低碳贝氏体钢的开发[J]. 煤矿机械 2017(09)

- [27].硼对780 MPa低碳贝氏体钢组织和力学性能的影响[J]. 特殊钢 2018(02)

- [28].低成本型低碳贝氏体钢Q590E生产工艺研究[J]. 宽厚板 2019(04)

- [29].贝氏体组织类型对780MPa级低碳贝氏体钢力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2019(20)

- [30].N800CF低碳贝氏体钢及其焊接接头腐蚀行为研究[J]. 电焊机 2020(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/888e1a103077c4af66bd2242.html