# 高速公路路面雨水径流下渗系统性能研究

### 论文摘要

为了分析径流下渗系统在径流削减和污染控制方面的性能,本文对一个高速公路路面雨水径流下渗系统性进行了监测.结果表明,降雨量、径流量、径流削减量和径流排放量之间存在明显的正相关性（r=0.82～0.97,p<0.05）.该系统表现出高效的径流削减能力,当降雨量小于20 mm时,可以削减70%以上的径流量.与径流削减相比,该系统在污染物负荷控制方面更为有效.当降雨量在0～10 mm之间时,污染负荷的削减率几乎为100%;而当降雨在10～20 mm之间时,污染负荷的削减率仍然可以超过60%.相对总氮（TN）和总磷（TP）而言,下渗系统对悬浮物（SS）和化学需氧量(CODCr)的去除能力要更高、更稳定.研究表明,径流下渗系统作为雨水管理的工具,在径流削减和改善水质方面具有良好的性能.

### 论文目录

- 1 引言 （Introduction）

- 2 材料与方法 （Materials and methods）

- 2.1 径流下渗系统

- 2.2 雨期监测与水质分析

- 2.3 数据分析

- 3 结果与讨论 （Results and discussion）

- 4 结论 （Conclusions）

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 牛司平,王璇,Kim Youngchul,练建军

关键词: 雨水径流,下渗沟,高速公路,负荷削减

来源: 环境科学学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 环境科学与资源利用,建筑科学与工程

单位: 安徽工业大学能源与环境学院环境科学与工程系,韩国韩瑞大学环境工程系

基金: 韩国道路公司道路交通研究院2015年非点源污染控制设施维护管理监测项目

分类号: X52;TU992

DOI: 10.13671/j.hjkxxb.2018.0364

页码: 762-767

总页数: 6

文件大小: 1460K

下载量: 166

### 相关论文文献

- [1].城市雨水径流综合管控平台与辅助决策系统研究及示范[J]. 中国市政工程 2019(06)

- [2].雨水径流污染特征研究进展[J]. 污染防治技术 2017(05)

- [3].美国城市雨水径流管理概况[J]. 给水排水 2014(S1)

- [4].沈阳城区雨水径流中重金属的分布特征[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [5].沈阳城区雨水径流中重金属的空间分布规律研究[J]. 供水技术 2015(05)

- [6].海绵城市建设中初期雨水径流处理技术方案研究[J]. 山东化工 2020(01)

- [7].下沉式绿地对雨水径流污染物的消减效果研究[J]. 科技经济导刊 2020(20)

- [8].海绵城市雨洪控制中雨水径流水质变化规律分析[J]. 科学技术与工程 2017(05)

- [9].天津典型居民区不同下垫面雨水径流污染特征[J]. 水资源保护 2017(05)

- [10].生物滞留池用于城市雨水径流控制研究现状和展望[J]. 环境工程 2015(06)

- [11].沈阳城区雨水径流中重金属的生态环境风险评价[J]. 辽宁化工 2015(08)

- [12].城市雨水径流年污染总量核算[J]. 土木建筑与环境工程 2012(04)

- [13].城市雨水径流中颗粒物冲刷迁移规律研究进展[J]. 中国给水排水 2012(24)

- [14].北京城市绿地调蓄雨水径流功能及其价值评估[J]. 生态学报 2011(13)

- [15].城市雨水径流生态处理研究现状与进展[J]. 吉林水利 2011(07)

- [16].城市雨水径流生态处理研究现状与进展[J]. 海河水利 2011(03)

- [17].雨水径流中污染指标的相关性[J]. 人民黄河 2010(07)

- [18].邯郸市街道雨水径流污染物变化规律研究[J]. 甘肃科技 2008(14)

- [19].邯郸市雨水径流污染分析[J]. 河北工程大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [20].北京市道路雨水径流溶解性有机物化学组分特性[J]. 环境科学 2020(04)

- [21].天津中心城区典型区域雨水径流污染特性[J]. 地球与环境 2020(05)

- [22].城市雨水径流环境污染控制分析[J]. 环境与发展 2018(08)

- [23].兰州地区雨水径流中污染物特征研究[J]. 内蒙古科技与经济 2016(12)

- [24].基于雨型的南方城市道路雨水径流污染物分析[J]. 生态环境学报 2015(03)

- [25].城市雨水径流污染控制及防治措施[J]. 城市地理 2016(04)

- [26].长沙市城区雨水径流污染研究[J]. 当代化工 2014(07)

- [27].城市雨水径流污染控制研究[J]. 能源与环境 2011(04)

- [28].我国城市道路雨水径流污染状况及控制措施[J]. 中国给水排水 2009(04)

- [29].镇江城市道路雨水径流污染预测[J]. 中国科学技术大学学报 2008(04)

- [30].城市雨水径流中污染物来源及控制方法综述[J]. 城市地理 2015(14)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/88a187e9ff4e8b1dbcafc8e6.html