# 基于频谱补偿和数值模拟技术的江苏近海大气边界层百米高度处极端风速研究

### 论文摘要

在平均风速基本满足近海风力发电需求的前提下,近海大气边界层百米高度处极端风速的合理估算成为中国海上风电开发领域的研究热点。与低纬度海域台风极端风速的广泛研究不同,由于缺乏有效的技术手段,对于台风影响相对较少的中纬度海域,极端风速的科学认识明显不足。研究以江苏近海为例,通过频谱分析技术,定量刻画了数值模拟风速能谱在高频波段的能量衰减和截断特征;进而利用风速能谱曲线在频率域的积分及其在高频波段的补偿,实现无观测区域年最大风速的估算。与台风风场数值模拟技术相结合,综合考虑了中国中纬度海域受寒潮大风和热带气旋大风影响的复杂、特有气候特征,建立了一套可推广应用的近海大气边界层百米高度处极端风速估算的新方法。据此推算了江苏近海100 m高度处50年一遇的极端风速。结果表明:受寒潮大风影响,江苏北部海域的50年一遇风速超过40 m/s;少量北上的热带气旋则造成响水和如东附近海域40 m/s,甚至44 m/s以上的50年一遇风速;中部盐城附近海域的50年一遇风速则普遍低于35 m/s。研究成果不仅为该海域近海海洋工程的开发设计及安全运行提供重要的科学支撑,同时也有助于加深对中国极端气候事件的科学认识和大气边界层科学理论的发展。

### 论文目录

- 1 引 言

- 2 资料和方法

- 2.1 资 料

- 2.1.1 中尺度数值模拟风场资料

- 2.1.2 海上测风塔高频观测资料

- 2.1.3 西北太平洋热带气旋最佳路径数据

- 2.2 方 法

- 2.2.1 频谱补偿技术推算年最大风速

- 2.2.2 Batts风场模型

- 2.2.3 基于极值Ⅰ型的50年一遇风速推算

- 3 模拟分析结果

- 3.1 年最大风速估算结果

- 3.2 年最大风速序列及极值分布

- 3.3 50年一遇极端风速分布

- 4 结论与讨论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 常蕊,朱蓉,尹宜舟,马文通,章大全

关键词: 近海风能资源,频谱分析,数值模拟,极端风速,大气边界层

来源: 气象学报 2019年05期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 国家气候中心,中电投电力工程有限公司

基金: 国家自然科学基金项目(41605086),国家重点研发计划项目(2018YFB1501100)

分类号: TM614

页码: 938-948

总页数: 11

文件大小: 3523K

下载量: 53

### 相关论文文献

- [1].华北北部半干旱地区夏季大气边界层特征的实验研究[J]. 北京大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [2].确定大气边界层顶高度的新方法及数值实验[J]. 物理学报 2020(09)

- [3].大气边界层高度确定及应用研究进展[J]. 气象学报 2020(03)

- [4].3.5 m×2.5 m风洞大气边界层被动模拟实验研究[J]. 太阳能学报 2018(02)

- [5].北极扬马延岛大气边界层高度的气候特征分析[J]. 极地研究 2018(02)

- [6].感热变化对东亚地区大气边界层高度的影响[J]. 高原气象 2017(01)

- [7].东疆黑戈壁近地大气边界层气象要素季节变化规律[J]. 沙漠与绿洲气象 2020(03)

- [8].基于标准k-ε模型的平衡大气边界层研究[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2019(08)

- [9].冷空气过程对黄海东海区域海洋大气边界层结构影响的个例分析[J]. 海洋气象学报 2018(01)

- [10].京津冀污染天气下大气边界层高度特征研究进展[J]. 农业灾害研究 2015(09)

- [11].建筑结构大气边界层风场风洞试验模拟[J]. 低温建筑技术 2012(06)

- [12].青藏高原大气边界层结构特征研究综述[J]. 高原山地气象研究 2012(04)

- [13].海面状态参数化对海上大气边界层数值模拟的影响研究[J]. 海洋通报 2011(02)

- [14].西北干旱区冬、夏季大气边界层结构对比研究[J]. 中国沙漠 2010(02)

- [15].稳定的大气边界层雷达探测信号回波分量的波谱分析[J]. 黑龙江八一农垦大学学报 2018(01)

- [16].我国干旱区深厚大气边界层与陆面热力过程的关系研究[J]. 中国科学:地球科学 2011(09)

- [17].珠海2009年夏季激光雷达探测大气边界层高度数据处理[J]. 大气与环境光学学报 2011(06)

- [18].乌鲁木齐冬季大气边界层温度和风廓线观测研究[J]. 沙漠与绿洲气象 2010(01)

- [19].青藏高原夏季大气边界层高度与地表能量输送变化特征分析[J]. 高原气象 2018(06)

- [20].西藏那曲地区一次霰过程的大气边界层特征分析[J]. 气象 2018(03)

- [21].塔克拉玛干沙漠腹地大气边界层参数化方案的模拟评估[J]. 气象科学 2018(02)

- [22].乌鲁木齐大气边界层风温垂直结构特征[J]. 沙漠与绿洲气象 2015(03)

- [23].北京城区夏季静稳天气下大气边界层与大气污染的关系[J]. 环境科学研究 2012(10)

- [24].海上大气边界层数值预报技术发展概论[J]. 海洋预报 2010(01)

- [25].平衡大气边界层的数值模拟和风洞实验[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [26].纳木错湖夏季典型大气边界层特征的数值模拟[J]. 高原气象 2008(04)

- [27].第六届“全国大气边界层研究战略研讨会”在乌鲁木齐召开[J]. 沙漠与绿洲气象 2008(04)

- [28].大气边界层湍流特性的风洞模拟实验研究[J]. 可再生能源 2018(06)

- [29].通过不等间距格栅构建大气边界层试验研究[J]. 实验技术与管理 2017(10)

- [30].地基微波辐射计探测大气边界层高度方法[J]. 应用气象学报 2015(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/894e6aba9585b44680fe8deb.html