# 静电粉末流化法碳纤维/聚苯硫醚预浸料的制备及性能表征

### 论文摘要

利用静电粉末浸渍工艺探索碳纤维增强聚苯硫醚(CF/PPS)预浸料的制备方法,通过差示扫描量热法(DSC)测试和热失重分析探讨了成型温度对CF/PPS预浸料的综合热性能的影响;表征了成型后CF/PPS复合材料的力学性能,以及PPS对碳纤维的浸润情况。结果显示,升高浸渍温度,可降低树脂黏度,PPS对碳纤维呈现良好的浸润效果,在升温至320℃时,PPS链段具有较高的活性和结晶能力,在长时间处于330℃高温下,PPS链段易发生支化交联影响了复合材料性能,CF/PPS预浸料热分解温度在520℃左右,随浸渍温度的提高,复合材料力学性能呈现先增加后降低的趋势,拉伸强度和弯曲强度最高可达到877.3 MPa和737 MPa,在扫描电子显微镜(SEM)下显示PPS树脂充分浸润了纤维丝束,浸渍效果良好。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 设备及原料

- 1.2 预浸料试样制备

- 1.3 CF/PPS复合材料层合板制备

- 1.4 测试与表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 CF/PPS预浸料的综合热性能

- 2.2 PPS基体对碳纤维织物的浸润性

- 2.3 DMA分析

- 2.4 CF/PPS复合材料的力学性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王志平,顾子琛

关键词: 预浸料,聚苯硫醚,复合材料,热性能,力学性能

来源: 塑料工业 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学

单位: 中国民航大学理学院天津市民用航空器与维修重点实验室

基金: 中央高校基本科研业务费(3122016A007)

分类号: TB332

页码: 22-26+60

总页数: 6

文件大小: 1505K

下载量: 86

### 相关论文文献

- [1].一种油罐用混杂型光固化预浸料性能研究[J]. 复合材料科学与工程 2020(01)

- [2].改性双马来酰亚胺树脂预浸料性能研究[J]. 民用飞机设计与研究 2020(01)

- [3].国内外预浸料应用市场概述[J]. 玻璃纤维 2018(06)

- [4].预浸料性能影响因素分析[J]. 轻工科技 2019(04)

- [5].中温固化环氧预浸料的综合性能研究[J]. 中国胶粘剂 2019(11)

- [6].非热压罐预浸料制备及成型工艺研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2017(03)

- [7].脱离热压罐的预浸料:炒作还是革命?(下)[J]. 玻璃钢 2017(02)

- [8].超薄预浸料对碳纤维/环氧树脂复合材料导电性能的影响[J]. 复合材料学报 2020(03)

- [9].国产复合材料预浸料过程控制的认识与实践[J]. 民用飞机设计与研究 2020(01)

- [10].非热压罐预浸料成型技术研究进展[J]. 宇航材料工艺 2019(05)

- [11].环氧树脂/碳纤维单向预浸料管压性能的研究[J]. 纤维复合材料 2019(02)

- [12].预浸料-真空固化复合材料工艺特点与应用[J]. 宇航材料工艺 2018(03)

- [13].多层多角度纤维预浸料制品成型工艺自动化设备的设计与开发[J]. 产业与科技论坛 2018(17)

- [14].脱离热压罐的预浸料:炒作还是革命?(上)[J]. 玻璃钢 2017(01)

- [15].国内外预浸料市场浅析[J]. 玻璃钢 2014(02)

- [16].值得关注的预浸料市场[J]. 玻璃纤维 2008(05)

- [17].碳纤维增强双马来酰亚胺树脂预浸料铺覆黏性及其储存老化行为[J]. 复合材料学报 2019(08)

- [18].碳纤维环氧预浸料前热处理及储放老化对复材力学性能的影响[J]. 航空制造技术 2017(16)

- [19].一种高温碳纤/环氧预浸料的固化反应动力学[J]. 航空制造技术 2013(Z2)

- [20].装饰、结构预浸料[J]. 高科技纤维与应用 2014(01)

- [21].航空用热压罐外固化预浸料复合材料的应用[J]. 航空制造技术 2012(18)

- [22].五分钟内可固化的新式预浸料[J]. 粘接 2010(12)

- [23].航空用特制系列预浸料[J]. 玻璃钢 2008(03)

- [24].东丽为飞机开发真空压力模压预浸料[J]. 橡塑技术与装备 2019(12)

- [25].双马来酰亚胺树脂碳纤维单向预浸料层压板层间剪切强度的研究[J]. 纤维复合材料 2019(02)

- [26].航空/轨道车辆内饰用阻燃低烟低毒酚醛预浸料[J]. 热固性树脂 2018(05)

- [27].复材工具及热压罐外成型用预浸料[J]. 高科技纤维与应用 2009(04)

- [28].模拟雷电流作用下单向碳纤维/环氧树脂预浸料的电阻特性[J]. 复合材料学报 2020(01)

- [29].大曲率蜂窝夹层结构表面褶皱改善方法探究[J]. 科学技术创新 2020(04)

- [30].确定环氧预浸料耐热性提高的基体标准[J]. 玻璃钢 2013(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/89ae2ccc61b66fc34d9943d6.html