# Laves相NbCr2合金粉末包套锻造的数值模拟

### 论文摘要

对Laves相NbCr2合金粉末包套锻造过程进行了数值模拟,研究了其在锻造温度800～1200℃内的应力、应变及密度的变化规律,并分析了不同温度对它们的影响。结果表明,锻件的等效应力在整个镦粗过程中分布的不均匀,始锻温度对Laves相NbCr2合金中间部位的应力影响更加明显;锻件的应变分布有明显变化,增大始锻温度可以使Laves相NbCr2合金坯料的变形均匀性提高;锻件能够较好地完成致密化过程,锻造结束时平均相对密度,接近于1,始锻温度上升有利于密度的分布更加均匀。

### 论文目录

- 1 试验材料与方法

- 2 模拟结果及分析

- 2.1 锻造过程中的应力分析

- 2.2 锻造过程中的应变分析

- 2.3 锻造过程中合金密度的变化

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 万鹏,王克鲁,李鑫

关键词: 合金,相合金,包套锻造,数值模拟,密度

来源: 热加工工艺 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 南昌航空大学航空制造工程学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51164030),江西省研究生创新基金资助项目(YC2017-S325)

分类号: TG316

DOI: 10.14158/j.cnki.1001-3814.2019.01.031

页码: 121-124

总页数: 4

文件大小: 1484K

下载量: 74

### 相关论文文献

- [1].喷射成形高强铝合金包套多向锻造工艺研究[J]. 精密成形工程 2020(05)

- [2].不同包套材料对钼粉末锻造中塑性变形和致密化的研究（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2017(11)

- [3].钛合金锻造软包套工艺应用研究[J]. 航空维修与工程 2015(12)

- [4].真空包套锻造成形有限元模拟及试验[J]. 热加工工艺 2011(13)

- [5].包套设计对典型粉末钛合金拉伸性能的影响[J]. 中国有色金属学报 2014(08)

- [6].包套在铝合金粉末热等静压成形中的屏蔽效应及其对性能的影响[J]. 中国有色金属学报 2016(02)

- [7].纯镁室温包套等通道转角挤压的组织和力学性能[J]. 热加工工艺 2017(11)

- [8].纯钛挤压管坯内孔铜包套破裂成因分析及预防措施[J]. 材料工程 2012(09)

- [9].包套锻造对Ti-45Al-5.4V-3.6Nb-0.3Y合金组织和性能的影响[J]. 中国有色金属学报 2010(S1)

- [10].荷包套入式胰空肠双重吻合预防胰十二指肠切除术后胰漏[J]. 实用医药杂志 2008(12)

- [11].荷包套入式胰空肠双重吻合术在胰十二指肠切除术中的应用[J]. 中国普外基础与临床杂志 2008(12)

- [12].镍钛形状记忆合金在局部包套压缩下的塑性屈服(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2013(10)

- [13].挤扭成形对等径角挤扭工艺固结纯铝粉末-包套过程的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(07)

- [14].胃黏膜吻合加胃斜形包套术治疗贲门癌对其反流功能的影响[J]. 山西医药杂志 2018(21)

- [15].多目标质量的粉末包套等通道挤扭成形致密工艺参数优化[J]. 机械工程学报 2012(06)

- [16].快速加热和无包套锻造对Ti-43Al-5V-4Nb合金性能的影响[J]. 铸造技术 2014(12)

- [17].基于SPH法纯镁包套等通道挤压三维数值模拟[J]. 特种铸造及有色合金 2019(11)

- [18].包套除气对汽车用铝基复合材料性能影响研究[J]. 热加工工艺 2015(14)

- [19].不同结构和包套材料对MgB_2线材性能及微观结构的影响[J]. 低温物理学报 2013(05)

- [20].TiAl合金包套锻造的数值模拟[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2012(03)

- [21].W-40Cu粉末包套热挤压过程数值模拟[J]. 粉末冶金技术 2012(04)

- [22].工艺参数对阻燃钛合金包套挤压影响的数值模拟[J]. 热加工工艺 2017(11)

- [23].Ti_2AlNb近净成形部件的热处理开裂分析[J]. 航空制造技术 2020(16)

- [24].Ti-43.5Al-4Nb-1Mo-0.1B合金的包套热挤压组织与拉伸性能[J]. 金属学报 2020(07)

- [25].高铌TiAl基合金板材制备包套热轧工艺及组织控制[J]. 稀有金属 2010(05)

- [26].ECAPT工艺下纯铝粉末-包套变形行为的数值模拟与实验[J]. 中国有色金属学报 2015(02)

- [27].工件截面对AZ31镁合金包套等径角挤压工艺的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2017(04)

- [28].Al_2O_3/ZrO_2涂层在热等静压致密化TiAl基合金粉末过程中对碳钢包套的影响（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2020(07)

- [29].不同包套石墨烯掺杂MgB_2超导线材的性能[J]. 稀有金属材料与工程 2019(04)

- [30].酸洗铜包套无氮氧化物逸出实验研究[J]. 科技创新与应用 2014(23)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/89ce6127c66c6c8ef6ba5003.html