# 空调胶管爆裂的原因及预防

陕西长岭特种设备有限公司陕西宝鸡721006

摘要：现代社会经济在市场经济结构体系的完善促进下得到了显著发展，人们生活水平逐渐提高，空调已经成为冬天和夏天必须的家用电器。同时，在各种大型工业机器设备、各型号的车辆以及商场等公共区域都广泛应用空调。但是，空调使用过程中往往会出现胶管爆裂故障，影响其正常使用。本文主要根据不同类型和功能的空调出现胶管爆裂的原因以及预防措施。

关键词：空调；胶管爆裂；原因及预防措施

空调在生活和各项工程中应用比较广泛，在家庭和工作中使用空调，可以通过其制冷作用减少夏天的闷热，减少冬天的寒冷。在工程作业中应用可以有效避免机器烧毁，提高工作效率。但是，空调工作过程中经常会出现一些故障，影响空调的正常使用，从而造成机器损坏，影响施工进度。胶管破裂是空调经常出现的故障之一，发生胶管破裂现象时需要根据故障出现的原因作出相应的调整，以达到预防的效果。

1空调的应用

生活中最常见的空调属于家庭安装的具有制冷、制热功能的空调，以及车辆制冷制热空调。这种类型的空调能够保障人们正常生活和出行，并且在近些年得到了大范围的应用。另一种空调主要用于大型工程作业的机器设备中，机器长时间工作会造成内部各部件之间的势能增大，从而导致内部压力过大，所以零件温度随之增加，机器温度过大容易造成机器零部件烧毁，损坏机器，缩短其使用年限。机器出现故障不能正常使用，会在一定程度上应用工程作业的工作效率，影响其施工进度，对工程承包企业产生不利影响[1]。为机器降温的空调由于其工作环境、工作时长等因素的影响出现故障的可能性也随之升高，因此，此类空调需要得到合理的维修保养，才能让空调移机机器的使用寿命竟可能的正常，从而提高工作效率。

2空调胶管爆裂的原因及胶管爆裂的后果

空调使用过程中经常出现制冷或制热效果不明显，工作噪声大等现象这可能是由于空调胶管破裂导致，造成因素也主要包括自然因素和人为因素，以下针对空调胶管破裂的产生原因作出了一些分析：

2.1空调工作环境恶劣导致胶管破裂

由于工作环境较恶劣导致的胶管破裂一般出现在工业范畴内，某些工程开展地区的自然环境恶劣，经常出现降雨、地面凹凸不平、空气潮湿、气候过冷或过热等因素都是造成机器内部空调胶管破裂的主要因素。机器在经过凹凸不平的路面时，整个机器的震动幅度较大，胶管主要起到连接作用，本身具有一定的不稳定性，因此可能会出现破裂现象。冬季室外作业可以适当减少空调的使用，依靠自然气候给机器降温，但是，在冬季过冷的气候条件下，空调胶管可能会发生老化、僵化，若得不到及时的修理则会造成胶管破裂[2]。同样，夏天气候湿热，在这样的自然条件下工作，空调胶管会由于温度过热导致轻微融化，从而发生破裂。以上是由于空调工作环境恶劣导致的胶管破裂现象，属于自然条件导致。

2.2人为因素导致胶管破裂

2.2.1胶管安装方法不恰当

空调胶管使用前需要经过正确安装，空调胶管的安装属于比较精细化和复杂的过程，因此，在安装过程中可能会出现一些技术性的错误或失误。若安装过程中出现失误，则可能会出现胶管与空调其他部位发生摩擦，造成胶管或机器磨损，长时间发生摩擦容易造成胶管变形。由于安装人员的专业技术不达标或者安装人员安装过程中发生失误，可能故意造成严重的安装错误，最终出现胶管破裂。

2.2.2胶管内有杂质阻塞

空调工作时必须要保持胶管内部清洁无异物，这样才能保障空调的正常使用。但是，由于空调使用时间过长容易出现胶管内有杂质堆积，长时间不清理会导致胶管内部阻塞影响正常的空气交换[3]。由于胶管阻塞，空调不能与外部进行气体交换，可能会造成空调胶管内部气压过大，内部气压大于正常的大气压，则会引起胶管壁受到向外的力，导致胶管破裂，从而影响正常工作。

2.2.3胶管加氟过量

当空调出现故障一般人们大多会首先想到空调需要加氟了，但是，并不是空调发生故障就表明缺氟。盲目加氟会导致过量，过量加氟也会引起胶管内部的气体分子加速运动，不断撞击管壁，造成内壁气压大运外部气压，从而导致胶管壁受力最终发生破裂。因此，空调的加氟操作需要严格按照标准进行，尽量避免盲目加氟造成的胶管破裂。

2.3其他因素

除上述自然因素和人为因素导致空调胶管破裂现象以外，还有一些其他因素会影响胶管的工作状态，甚至造成破裂。例如：空调厂家为节省成本盲目的选择价格相对较低的胶管，使用这样的胶管却是可以达到降低成本的效果，但是胶管自身的质量得不到保障，使用中经常会出现问题，胶管破裂就是胶管质量不达标的直接表现。

3预防空调胶管破裂的有效措施

3.1在恶劣的工作环境下进行全方面的维护

大型机器在作业时难免会在天气条件比较恶劣的地区进行工作，为保障胶管正常工作，避免破裂，则可以在工作过程中加强对空调以及胶管的维护，要及时检修胶管的工作状态，若发现空调胶管出现僵硬、融化等可能性时，需要尽快做出应对措施，以便于保障空调正常工作，提高工作质量[4]。

3.2提高安装人员的专业技能

由于工作人员在安装空调时容易出现安装失误，造成胶管破裂，因此，为避免这种现象的发生，要对安装人员的专业技术提出较高的要求，在安装过程中必须能够保证恰当合理的安装。同时也要加强其理论知识的学习和应用，提高空调安装的合理性和科学性。

3.3及时清理胶管

为防止胶管长时间不清理造成杂质沉积堵塞胶管，需要对胶管进行定期的清理，主要检查胶管内部是否存在比较明显的杂质，杂质是否会造成胶管破裂等问题。及时清理胶管内部不仅有助于预防胶管破裂，还能提高空调与外界气体交换效率，从而达到提高空调工作效率的效果。

3.4选择质量较好的胶管

空调制作商家不能只考虑成本而不考虑质量问题，为减少成本而采用质量不过关的胶管最终影响是企业本身的信誉和口碑。因此，在胶管的选择上，尽可能的选择一些大品牌投入生产，以保证质量为前提选择价格公道合适的胶管，既能节省成本，还能保证质量不出现问题，这也是预防胶管破裂的重要途径。

结语：

综上所述，空调使用过程中难免会出现一些影响正常使用的故障，但是若经过恰当合理的预防措施则可能有效减少故障发生频率。以预防胶管破裂为例，可以分析胶管破裂的发生因素，并从发生因素入手进行相应的预防，分别从自然条件导致的胶管破裂、人为因素造成胶管破裂以及其他各种因素造成胶管破裂等因素分析，并进行相应的解决和预防措施，这既能够有效预防空调胶管破裂，还能够在一定程度上提高空调的工作效率。

参考文献：

[1]方兴,高一民,周佳宇,宋靠华.基于?分析的舰船空调冷媒水系统设计评估[J/OL].中国舰船研究:1-8[2019-08-30].

[2]陈曦,凌飞,刘旭,朋文涛,霍晴舟,杨文量,杨巨沁.空调温区自由活塞斯特林制冷机中回热器的优化设计[J/OL].真空与低温,2019(04):231-236[2019-08-30].

[3]周光辉,禹佩利,李海军,时帅领,常桂铭,刘盼盼,张东京.带经济器的热泵型纯电动客车空调系统结霜特性研究[J/OL].低温与超导,2019(08):75-79[2019-08-30].

[4]吴庆礼.某超大吨位挖掘机再生阀回油胶管爆裂原因分析及故障排查[J].工程机械与维修,2018(04):82-83.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8a986732a90479e4eb6c07de.html