# 10kV电气安装工程施工管理的探讨冯凯

（湖南省公路设计有限公司广东分公司510663）

摘要：电气安装工程施工是一项关键的技术措施，关系到后续电气工程的安全有效运行，而对于整个电气工程施工来讲，10kV电气安装工程施工管理有着非常重要的影响，其施工管理的控制要求也更加关键，就此本文对此进行探讨分析，希望能提升电气安装工程管理的安全性、可靠性及时效性，同时，希望能给后续的电力工程施工管理提供一些有用借鉴。以下进行详述。

关键词：10kV；电气安装；工程；施工管理；探讨

电力工程是国家经济发展过程中的关键和重要的保障，这也关系到国计民生，是居民和百姓生活的关键保障。在当前的发展过程中，10kV电气工程安装项目建设已经十分广泛，因此要加强这些方面的管理，进而保障安装的质量和安装的安全性，为居民生活提供必要的保障，保证正常稳定安全的用电。

一、强化10kV电气安装工程管理的必要性分析

10kV电气安装工程具有复杂、隐秘等多方面的特点，因此在施工过程中，要针对这些特点进行强化管理，以保障电气安装工程的质量。10kV电气安装安装在大城市当中应用广泛，城市空间密度大，建筑的规模也非常大，并且电气工程也相对隐秘，建筑工程中主要是线路、管、成套高低压柜等等，这些电气材料设备在质量上非常容易出现不同的问题，这不仅会对建设的进度产生影响，在施工中还会增加施工的成本。电气工程安装建设和的整个工序非常复杂，有的时候甚至会超过施工的主体时间，电气安装项目中包含种类有很多，其中，接地、埋管还有穿线等等都需要进行明确的探索分析。电气安装工程中有多项环节，也有多个子系统，这些子系统之间的关系是非常密切的，各个部分的质量都会对整体质量产生影响，所有的分部分项工程都安装完善才能够进入到正常的程序当中，例如电气安装工程当中的通信工程还有安防监控系统以及照明系统和电视接收系统，网络宽带系统等等，只有进行更多更好的管理才能够促进和保证工程安装的完善性[1].

二、10kV电气安装工程的施工管理办法分析

（一）电气安装施工的前期准备工作分析

为了保障10kV电气安装顺利的实施，同时确保工程安装施工质量，就需要施工单位做好项目安装的前期规划和准备工作。首先，建设单位需要制定一个相对科学和完善合理的电气安装设计方案，可行的设计方案是电气安装的前提所在。建设单位要找到具有相关经验和法定资质的单位进行电气工程安装的方案的设计工作，在方案当中对电气工程的各项技术指标还有设计以及电源的方式施工设备等都需要一一落实。如果其中有需要引起注意的较为关键和重要的参数，那么设计的方案中需要对这些加以说明。例如，是否安装可燃气体的报警器，是否需要探测器的安装，型号是否匹配等等。在方案设计完成之后，就需要施工单位进行设计图纸的审核和施工组织设计的编制，特别是对于一些弱强电线的布线设计以及相关设备的指标设计等等，避免在施工之后才发现方案中存在某种问题再进行返工，因此要特别关注图纸的审核和设计。此外还需要对电气安装工程的做好技术交底工作，设计单位的图纸也需要进行多个方面的说明，其中对电气设备的参数还有施工的技术以及施工路线的规划等等都需要做好多个方面的分析研究[2]。

（二）电气安装工程的施工管理

10kV电气工程安装中包含多个子系统，这些施工的工程需要保障每一个子系统的施工质量都能够达到合格的质量标准，从而来保障整个工程的施工质量。电气安装工程的施工管理人员从施工开始一直到竣工期间都要做好各个环节的监督工作，特别是对一些隐蔽性工程的施工管理，做出定期的考核报告和检查合格报告，只有验证合格之后才能够进入到下一道程序当中。不同的施工环节中，所要侧重进行管理的项目也是不同的，例如接地工程施工管理的重点在于让工程底板钢筋的焊接施工更加稳定，所测试的接地工程电阻阻值也更加接近方案的设计标准。例如，在测试的过程中，如果发现了电阻的阻值非常大，那就需要按照实际具体的情况进行多方面的调整，防雷引线的施工工程最为关键的就是要在接地引下时进行立柱主筋的布置，从上到下的进行引线的标记工作，同时还需要对管线的位置进行检查，做好标高值管理工作，让预留孔洞能够和电气安装工程的图纸相互吻合，及时的提出和配备相关的设备，将毛刺进行剔除处理，配备的管线外边要做好防腐锈蚀处理，按照管线的设计还有基本方案进行弯曲半径的分析[3]。在设计的方案当中，若是有预埋孔洞并且使用的管材是阻燃塑料管，那么就需要在安装的过程中采取必要的保护性措施。电气的安装工程中有以下几个特别关键的环节需要关注，分别是：

首先，管线吊顶配管的检查，做好跨接地线的焊接工作以及防腐防锈的工作，在管线的内部按照不同的位置进行不同颜色的标识。

其次，金属线槽还有电缆桥架需要按照横平竖直的方式做好安装管理，在连接之后形成一个整体的安装。

最后，电气设备的安装和使用过程中需要做好地基还有定位的基本工作，检查好接地引线还有相关的避雷措施是否已经安装完毕，是否处于牢固的环境下。施工单位需要在每一个部分中都强化现场的监督和管理，以此保障每一个部分的施工质量[4]。

为了提高管理的效率和定人定岗定责，人员的分配上按照下图指示进行分配，这样能够各司其职，让管理更加有效[5]。

图1项目管理人员分配

（三）电气安装施工的后期管理

在电气安装的后期管理过程中需要进行相关资料的收集工作，还需要做好电力系统的测试工作，做好运行方面的管理，尤其是竣工的资料，在收集方面还需要贯穿整个电气工程去考虑分析，施工中所有涉及到电气工程安装和质量管理的相关图纸、文字还有照片等等都需要做好整理性的工作，每一种资料都要进行统一的管理，以此保障工程资料的完整性和真实性。电力系统测试和所有的运行设备管理都需要在这一步完成，保障电气工程的安全性。在进行系统测试之前，相关的管理人员需要在现场进行测试管理，现场的测试人员必须严格的执行电气的测试相关规定工作，测试之后按照标准查看各个部分是否符合规定，若是发现问题，应及时地进行调整安装，确保电气设备正常安全投入运行。

结束语

综上所述，本文对10kV电气安装工程施工管理进行了探讨和分析。在进行10kV电气安装工程管理过程中，必须做好全过程的工程项目管理工作，加强安全、质量、进度管控，同时不断的优化资源配置，不断的提升安装工程的施工管理水平。10kV电气工程在电网当中被广泛的使用，为了保障电气工程的施工质量就要强化过程管控，从安全性可靠性出发，必须要强化电气安装的工艺质量管理工作，对每一个施工细节都要加强监控，保障各个环节当中都符合基本的施工质量标准，发现问题就要进行及时的解决，做好整改工作，提升整体工程施工管理的水平。

参考文献：

[1]刘丽.10kV配电室电气安装施工技术分析[J].农业科技与信息，2015，22（18）：108-109..

[2]方丽芬.10kV高压室的电气安装施工管理及质量控制[J].大科技，2014，11（19）：145-145，146.

[3]钟卓文.浅谈10KV配电室的电气安装[J].城市建设理论研究（电子版），2013，14（15）.

[4]段先河.浅谈10kV配电室的电气安装[J].大科技，2015，11（21）：57-58.

[5]周敏佳.10kV配电房电气安装工程质量管理分析[J].科技创新与应用，2015，14（19）：174-174.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8a990445a2c75edcf2b89a46.html