# 广州南沙港铁路龙穴南特大桥主桥变更设计

### 论文摘要

广州南沙港铁路龙穴南特大桥主桥原设计为主跨260m的钢桁梁柔性拱桥,因防洪要求,需将主跨扩宽至448m。针对部分引桥已经施工且工期紧迫的实际情况,选取3种变更桥型方案（预应力混凝土-钢箱混合梁斜拉桥、钢壳混凝土-钢箱混合梁斜拉桥、钢桁梁斜拉桥）进行比选,最终确定采用纵断面调整小、施工方便、工期短、经济性好、对通航影响小的（60+60+70+448+70+60+60）m预应力混凝土-钢箱混合梁斜拉桥方案。该方案设计时对传统混合梁箱形截面进行了优化,提出内置边纵梁箱形截面,该截面形式在提高主梁竖向和横向抗弯性能的同时节省了钢材;采用栓、焊结合的钢箱梁拼装工艺,缩短了施工工期;采用外置式锚拉箱,结构简洁、传力明确且方便安装和检修。对变更设计后主桥的抗风和车-桥耦合动力性能进行研究,结果表明各项性能均满足要求。

### 论文目录

- 1 工程概况

- 2 变更桥型方案比选

- 2.1 桥型布置要求

- 2.2 桥型方案

- 2.3 桥型方案比选

- 2.3.1 结构性能对比

- 2.3.2 工期及经济性对比

- 2.3.3 综合比选

- 3 变更设计关键技术

- 3.1 内置边纵梁截面

- 3.2 栓、焊结合

- 3.3 外置式锚拉箱

- 4 变更设计后主桥的动力特性

- 4.1 结构抗风特性

- 4.2 车-桥耦合动力性能

- 5 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郭飞

关键词: 铁路桥,斜拉桥,桥型方案,混合梁,焊结合,锚拉箱,动力性能

来源: 桥梁建设 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 中国铁路广州局集团有限公司

基金: 中国铁路总公司科技研究开发计划课题（2017G006-G）,铁四院科研开发项目（2018K003）~~

分类号: U442.5

页码: 91-96

总页数: 6

文件大小: 435K

下载量: 80

### 相关论文文献

- [1].基于大跨径混合梁斜拉桥的粘滞阻尼器参数优化分析[J]. 四川建筑 2020(01)

- [2].大跨度混合梁斜拉桥-轨道系统受力特性[J]. 铁道工程学报 2019(09)

- [3].我国首座高铁大跨度混合梁斜拉桥建设完工[J]. 铁路采购与物流 2018(04)

- [4].大跨度混合梁斜拉桥方案设计[J]. 山西建筑 2015(28)

- [5].混合梁斜拉桥主梁施工质量控制要点分析[J]. 科学家 2016(08)

- [6].钢桁架混合梁斜拉桥总体计算分析与评价[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2020(10)

- [7].考虑施工误差的大跨度混合梁斜拉桥全过程施工可靠性分析[J]. 青海交通科技 2019(06)

- [8].佛山市南庄大道东延线工程混合梁斜拉桥设计[J]. 上海公路 2020(01)

- [9].超大跨度混合梁斜拉桥中跨合龙温度影响及对策[J]. 中外公路 2020(01)

- [10].收缩徐变对大跨非对称叠合混合梁斜拉桥成桥索力及线形影响研究[J]. 四川建筑 2020(02)

- [11].混合梁斜拉桥钢混结合段脱空识别方法研究[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2017(07)

- [12].基于地震作用的大跨度混合梁斜拉桥钢混结合点位置优化分析[J]. 世界桥梁 2017(05)

- [13].混合梁斜拉桥塔梁同步施工可行性分析[J]. 桥梁建设 2016(01)

- [14].异形斜塔混合梁斜拉桥极限承载力分析[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2016(04)

- [15].混合梁斜拉桥接合部关键技术研究[J]. 武汉理工大学学报 2010(15)

- [16].混合梁斜拉桥主梁钢混结合段设计[J]. 公路交通技术 2010(04)

- [17].大跨度混合梁斜拉桥几何非线性影响分析[J]. 公路与汽运 2009(03)

- [18].独塔混合梁斜拉桥的动力特性分析[J]. 四川建筑 2009(05)

- [19].钢混结合段位置对混合梁斜拉桥地震响应的影响[J]. 铁道勘测与设计 2013(02)

- [20].混合梁斜拉桥不对称双悬臂施工技术[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2019(04)

- [21].铁路混合梁斜拉桥配切合龙技术研究与实践[J]. 安徽建筑 2019(05)

- [22].混合梁斜拉桥钢混结合段施工技术[J]. 工程建设与设计 2018(10)

- [23].混合梁斜拉桥结合段加劲过渡区受力机理分析[J]. 福建交通科技 2017(01)

- [24].单塔混合梁斜拉桥主梁钢混结合部合理位置研究[J]. 北方交通 2017(07)

- [25].甬江铁路混合梁斜拉桥钢混结合段关键施工技术[J]. 施工技术 2014(23)

- [26].混合梁斜拉桥主梁大体积混凝土关键技术[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2013(06)

- [27].混合梁斜拉桥钢混结合部位弯矩范围的探讨[J]. 中国水运(下半月) 2012(07)

- [28].超大跨度混合梁斜拉桥非线性受力分析研究[J]. 桥梁建设 2011(04)

- [29].山区大跨混合梁斜拉桥施工成套技术[J]. 企业科技与发展 2018(11)

- [30].超大跨混合梁斜拉桥极限承载能力研究[J]. 桥梁建设 2017(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8ab7f35ac006c1c4ecd82060.html