# 提高重型柴油机低速高负荷热效率的试验研究

### 论文摘要

为了改善重型柴油机低速高负荷的燃油经济性,在一台两级可变截面涡轮增压重型柴油机上开展了空气系统与喷油参数优化策略研究。试验结果表明:对于缸内最高燃烧压力受限工况,获得最低有效燃油消耗率(BSFC)的可变截面涡轮增压器(VGT)关度应该使泵吸功基本为零;选取合适的喷油压力可提高机械效率,在改善燃油经济性的同时使NO_x排放有一定降低,而碳烟排放也能保持在较低水平。基于该优化策略,研究了缸内最高燃烧压力限值对不同工况点燃油经济性的影响,进而研究了提高缸内最高燃烧压力对改善燃油经济性的潜力。结果表明:随着转速与负荷的升高,提高最高燃烧压力限值对燃油经济性的改善作用更加明显;但缸内最高燃烧压力提高到一定程度以后,其对燃油经济性的改善作用逐渐减小。

### 论文目录

- 0概述

- 1 试验台架及方法

- 1.1 试验台架

- 1.2 试验方法

- 2 空气系统的控制策略

- 3 喷油系统参数优化

- 4 最高燃烧压力对有效热效率的影响

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 覃文,李临蓬,夏明涛,郑尊清,尧命发,王浒

关键词: 柴油机,燃油经济性,两级增压,可变截面涡轮增压器

来源: 内燃机工程 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 动力工程

单位: 广西玉柴机器股份有限公司,天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室

基金: 国家重点研发项目(2017YFB0103500)~~

分类号: TK421.7

DOI: 10.13949/j.cnki.nrjgc.2019.05.001

页码: 1-7

总页数: 7

文件大小: 2850K

下载量: 156

### 相关论文文献

- [1].基于大数据平台商用车燃油经济性分析方法[J]. 重型汽车 2020(03)

- [2].地下运矿卡车燃油经济性分析[J]. 中国矿山工程 2019(04)

- [3].发动机构造中燃油经济性的提升[J]. 科学咨询(科技·管理) 2016(12)

- [4].悦纳,年轻就要有态度[J]. 中国汽车市场 2016(22)

- [5].20万元合资紧凑型SUV购车指南[J]. 经营者(汽车消费报告) 2017(09)

- [6].榜样的力量[J]. 汽车与运动 2017(10)

- [7].农机燃油经济性优化方法研究[J]. 农机化研究 2021(07)

- [8].发动机油黏度和规格对整车燃油经济性的影响[J]. 企业科技与发展 2016(07)

- [9].Cummins ISX11.9型发动机提升燃油经济性[J]. 工程机械 2012(09)

- [10].提高重型车燃油经济性——日美欧“各显神通”[J]. 商用汽车新闻 2008(04)

- [11].美国新燃油经济性指标遭各方反对[J]. 润滑油 2008(06)

- [12].柴油机油对燃油经济性的影响因素分析[J]. 润滑油 2018(06)

- [13].汽油机停缸技术的燃油经济性研究[J]. 内燃机 2019(02)

- [14].公交燃油经济性提高15%!只需要配备它……[J]. 运输经理世界 2016(21)

- [15].驾驶与维护对燃油经济性的影响[J]. 汽车维修 2014(12)

- [16].美国拨款1.75亿美元资助提升燃油经济性项目[J]. 汽车与配件 2011(33)

- [17].美国推出燃油经济性新标准[J]. 商用汽车新闻 2011(28)

- [18].究竟谁是真的油老虎?——2016CCPC大丰站长距离燃油经济性测试赛[J]. 世界汽车 2016(12)

- [19].三刚青年的五高需求 北汽绅宝X25[J]. 家用汽车 2016(Z2)

- [20].燃油经济性对汽车选购的影响度分析[J]. 交通企业管理 2011(03)

- [21].美国燃油经济性/CO_2减排法规[J]. 石油炼制与化工 2011(12)

- [22].基于燃油经济性的发动机关键技术评估[J]. 车用发动机 2019(05)

- [23].提升汽车中燃油经济性的具体策略分析[J]. 黑龙江科技信息 2016(10)

- [24].驾驶乐趣获赞 燃油经济性颇高 马自达3星骋海外原型车口碑[J]. 产品可靠性报告 2012(09)

- [25].汽车发动机燃油经济性检测及方法[J]. 农机使用与维修 2011(03)

- [26].浅谈停缸技术对柴油机燃油经济性和排放的影响[J]. 内燃机与配件 2018(23)

- [27].装载机燃油经济性的测试评估[J]. 建设机械技术与管理 2019(05)

- [28].美国制定出2011年轻型车平均燃油经济性指标[J]. 润滑油 2009(04)

- [29].大客车燃油经济性仿真计算与优化[J]. 拖拉机与农用运输车 2008(06)

- [30].阿特金森循环发动机优化策略提高燃油经济性[J]. 汽车工程师 2020(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8ae858db65a2b83366a85389.html