# 水平定向钻施工穿越膨胀土渠堤环境影响安全监测

### 论文摘要

水平定向钻施工是一种铺设地下设施(管道、电缆等)的新型技术,其免开挖地面、低成本、高效率、环保、污染少等技术优势在生产中逐步显现。定向钻水平穿越膨胀土通水渠堤,目前中国尚无工程先例和既定规范可循。通过对某天然气管道水平定向钻穿越工程敏感性分析,以及针对性开展环境影响安全监测,掌握了定向钻施工穿越对渠堤的影响范围、渠堤的变形规律等,分析、验证提出了"定向钻施工期间,渠堤沉降值不大"、"定向钻孔腔内泥浆压力差是影响膨胀土渠堤安全的关键因素"等重要结论,并将监测成果运用于过程监控和施工指导,以此优化、确定质量管理和控制措施,收到较好效果,为膨胀土渠堤安全管理和维护、后续制订穿越渠堤相关规范,以及其它水利水电工程定向钻施工穿越,提供了参考。

### 论文目录

- 0 前 言

- 1 工程概况

- 2 主要工程地质

- 3 定向钻穿越主要施工工艺

- 4 定向钻穿越膨胀土渠道敏感性分析

- （1） 膨胀土通水渠堤的安全性

- （2） 定向钻穿越线路的确定与轨迹的监控

- （3） 扩孔过程的回拖力与扭矩

- （4） 定向钻的超扩

- （5） 施工中钻液的影响

- 5 安全监测的布置

- 5.1 安全监测项目

- 5.2 监测断面和测点的布置

- 6 环境影响安全监测与施工监控

- 7 结 语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张文胜,尹延飞,裴灼炎,李双平,张灏

关键词: 定向钻施工,地下穿越,膨胀土渠堤,安全监测,施工监控

来源: 西北水电 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 长江勘测规划设计研究院,南水北调中线干线工程建设管理局渠首分局,北京邮电大学研究生院

基金: 国家重点研发计划“水资源高效开发利用”重点专项“南水北调工程应急抢险和快速修复关键技术与装备研究”(2017YFC0405002)

分类号: TE973.4

页码: 75-78

总页数: 4

文件大小: 802K

下载量: 57

### 相关论文文献

- [1].水平定向钻与综合测井在岩溶发育区轨道交通工程勘察中的应用探讨[J]. 能源技术与管理 2020(05)

- [2].油气长输管道以水平定向钻技术连续穿越多条铁路初探[J]. 石化技术 2018(12)

- [3].水平定向钻在寿光市供水工程中的应用[J]. 山东水利 2018(08)

- [4].浅海管道敷设中的水平定向钻穿越[J]. 油气储运 2017(04)

- [5].水平定向钻施工工艺对堤防的影响分析及补救措施[J]. 治淮 2017(06)

- [6].水平定向钻穿越施工技术研讨[J]. 中国石油石化 2017(10)

- [7].述长输油气管道水平定向钻穿越施工技术[J]. 信息化建设 2016(03)

- [8].水平定向钻泥浆配制[J]. 河南水利与南水北调 2015(12)

- [9].谈水平定向钻穿越施工流程[J]. 科技致富向导 2011(15)

- [10].提高长输管道水平定向钻控向精度技术[J]. 石油工程建设 2020(01)

- [11].水平定向钻穿越湘江复杂卵石地层关键技术[J]. 煤气与热力 2020(10)

- [12].水平定向钻施工质量控制研究[J]. 化工管理 2019(29)

- [13].水平定向钻现场关键工种操作规程[J]. 化工管理 2017(13)

- [14].探析市政工程污水管道铺设中水平定向钻技术的应用[J]. 江西建材 2015(24)

- [15].水平定向钻穿越中减少曲线偏差的方法[J]. 江汉石油职工大学学报 2010(04)

- [16].复杂地层下水平定向钻施工技术[J]. 水科学与工程技术 2019(01)

- [17].大型河流水平定向钻穿越技术研究[J]. 石化技术 2019(07)

- [18].水平定向钻铺设钢管技术在电力工程中的应用[J]. 山西建筑 2017(34)

- [19].不同材质管道应用于水平定向钻穿越对比分析[J]. 化工管理 2013(08)

- [20].水平定向钻导向记录在表达测深精度方面的探索[J]. 上海煤气 2012(04)

- [21].水平定向钻技术应用现状及建议[J]. 上海煤气 2011(02)

- [22].非开挖技术-水平定向钻穿越的设计[J]. 科技信息 2011(29)

- [23].给排水管道中水平定向钻技术的选择与设计[J]. 给水排水 2009(01)

- [24].燃气设计中水平定向钻设计的轨迹优化探讨[J]. 科技视界 2018(31)

- [25].大型水平定向钻穿越钱塘江工程案例分析[J]. 煤气与热力 2019(05)

- [26].水平定向钻技术在城市燃气管网施工中的应用及方法[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(19)

- [27].水平定向钻技术在砂层中穿越施工技术浅析[J]. 福建建材 2016(03)

- [28].水平定向钻穿越水域工程防洪问题浅析[J]. 中国防汛抗旱 2012(03)

- [29].沙质条件下水平定向钻施工技术的应用[J]. 四川水力发电 2009(02)

- [30].水平定向钻施工中地表隆起和劈裂冒浆计算分析及对策[J]. 资源环境与工程 2008(S2)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8aeb1a30a036fc5308a86af8.html