# 6063铝合金电池盒下壳体搅拌摩擦焊工艺试验研究

### 论文摘要

试验研究了在较高的焊接速度和搅拌头的旋转速度下,6063铝合金电池盒下壳体焊接接头的力学性能和金相组织。结果表明,在高焊接速度和高旋转速度的搭配下得到的焊接接头强度可以达到母材强度的70%以上,但是部分情况下其伸长率低于母材的。焊接速度和旋转速度的改变对焊接接头强度的影响较小,但是对伸长率的影响较大。焊接速度为800 mm/min时,旋转速度设置到1 500 r/min以上可得到晶粒分明的组织,旋转速度增大会增大晶粒尺寸;搅拌头的旋转速度为1 500 r/min时,焊接速度的增加会逐渐使接头的晶界不清晰;若提升焊接速度的同时也提升旋转速度,则又可得到晶界分明的组织。

### 论文目录

- 1 试验材料与方法

- 2 试验结果与分析

- 2.1 不同焊接参数下的力学性能检测结果

- 2.2 金相组织分析

- 2.2.1 宏观金相组织

- 2.2.2 微观金相组织

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 韩振宇,朱俊,赵北明,孙后青

关键词: 铝合金,电池盒下壳体,搅拌摩擦焊,焊接速度,旋转速度,力学性能,金相组织

来源: 轻合金加工技术 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 凌云工业股份有限公司上海凌云汽车研发分公司

分类号: TG453.9;TG146.21

DOI: 10.13979/j.1007-7235.2019.01.011

页码: 56-61

总页数: 6

文件大小: 4131K

下载量: 154

### 相关论文文献

- [1].专业设备提供商——搅拌摩擦焊设备专辑(十)[J]. 现代焊接 2008(12)

- [2].搅拌摩擦焊助力中国航天更远、更高、更强[J]. 现代焊接 2009(07)

- [3].号角已吹响,搅拌摩擦焊“给力”轨道交通行业——搅拌摩擦焊全面打开国内轨道交通领域市场[J]. 现代焊接 2011(03)

- [4].新能源汽车领域搅拌摩擦焊技术应用——某混合动力汽车中的水冷套筒件搅拌摩擦焊制造[J]. 现代焊接 2011(06)

- [5].铝-钢异种金属搅拌摩擦焊研究[J]. 现代焊接 2011(10)

- [6].搅拌摩擦焊技术掀起列车制造新浪潮[J]. 现代焊接 2012(01)

- [7].搅拌摩擦焊技术加速中国轨道列车发展[J]. 现代焊接 2012(05)

- [8].工欲善其事 必先利其器——赛福斯特公司先进的搅拌摩擦焊设备[J]. 现代焊接 2012(11)

- [9].中航工业·赛福斯特公司应邀出席第11届搅拌摩擦焊国际会议[J]. 现代焊接 2016(07)

- [10].新一代标准化搅拌摩擦焊设备[J]. 现代焊接 2016(10)

- [11].赛福斯特 搅拌摩擦焊知名品牌[J]. 现代焊接 2011(10)

- [12].工欲善其事 必先利其器——搅拌摩擦焊设备专辑(一)[J]. 现代焊接 2008(03)

- [13].搅拌摩擦焊设备专辑(三)[J]. 现代焊接 2008(05)

- [14].北京赛福斯特技术有限公司将组团参加第七届国际搅拌摩擦焊会议[J]. 现代焊接 2008(05)

- [15].铝合金搅拌摩擦焊技术新突破[J]. 现代焊接 2009(12)

- [16].中国第二届搅拌摩擦焊国际会议即将隆重开幕[J]. 现代焊接 2012(09)

- [17].卷扬机搅拌摩擦焊产品成功试运行[J]. 现代焊接 2015(11)

- [18].雷达厚板搅拌摩擦焊产品[J]. 现代焊接 2015(11)

- [19].标准化台式搅拌摩擦焊设备[J]. 现代焊接 2016(02)

- [20].标准化小型龙门式搅拌摩擦焊设备[J]. 现代焊接 2016(03)

- [21].中国领先的厚板搅拌摩擦焊技术[J]. 现代焊接 2016(11)

- [22].赛福斯特52m动龙门搅拌摩擦焊设备成功交付[J]. 现代焊接 2016(11)

- [23].汽车工业的搅拌摩擦焊技术新应用——新能源汽车电池框体[J]. 现代焊接 2016(12)

- [24].铝合金首选焊接技术——搅拌摩擦焊设备专辑(二)[J]. 现代焊接 2008(04)

- [25].搅拌摩擦焊设备专辑(四)[J]. 现代焊接 2008(06)

- [26].用于厚壁铝合金压力容器的搅拌摩擦焊[J]. 现代焊接 2009(01)

- [27].搅拌摩擦焊——铝合金散热结构件完美焊接方案[J]. 现代焊接 2009(04)

- [28].搅拌摩擦焊技术助力中国航天工业——新型航天燃料贮箱箱底搅拌摩擦焊设备顺利交付[J]. 现代焊接 2010(03)

- [29].中国第一届搅拌摩擦焊技术国际会议即将隆重开幕[J]. 现代焊接 2010(10)

- [30].中国第一届搅拌摩擦焊技术国际会议成功召开[J]. 现代焊接 2010(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8aebc96fd9ae1fc1ddbb98f8.html