# 应力集中和应力比对TC18合金锻件疲劳强度的影响

### 论文摘要

研究了TC18钛合金锻件在不同应力集中系数（Kt）和应力比（R）下疲劳强度的特点,并对合金两种S-N（应力-寿命）曲线及断口形貌进行了分析比较。结果表明:两种不同S-N曲线在应力集中和应力比的影响下表现出不同的变化规律,应力集中不仅影响了宏观断口典型三区域的面积大小,而且与疲劳辉纹、二次裂纹和韧窝的微观形貌也有关联。为了进一步说明应力集中、应力比和疲劳强度之间的关系,本文在传统应力集中敏感系数qf和平均应力敏感系数M的基础上,重新确立了两种敏感系数qf′和M′,并在此基础上建立了应力集中系数、应力比与疲劳强度之间的关系新模型。经计算,新建模型得到的数据和实验结果有较高的吻合度。最后,通过MATLAB/GUI软件比较了新建模型和传统模型之间的差异。发现新模型曲线在传统3种模型曲线之间,且新建模型在光滑试样下匹配度最高,进一步验证了新建模型的准确性。

### 论文目录

- 1 实 验

- 2 结果与讨论

- 2.1 金相显微组织分析

- 2.2 S-N曲线

- 2.3 应力集中对断口形貌的影响

- 2.4 应力集中对疲劳强度的影响

- 2.5 应力比对疲劳强度的影响

- 2.6 新模型的建立

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 孙宇幸,刘莹莹,张君彦,王梦婷,李洁洁

关键词: 钛合金,疲劳强度,平均应力,应力比

来源: 稀有金属 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 西安建筑科技大学冶金工程学院

基金: 陕西省国际合作与交流基金项目(2016KW-054)资助

分类号: TG146.23

DOI: 10.13373/j.cnki.cjrm.xy18040024

页码: 699-705

总页数: 7

文件大小: 760K

下载量: 133

### 相关论文文献

- [1].不同应力比下锈蚀钢筋混凝土梁承载力试验研究[J]. 建筑科学 2010(11)

- [2].高应力比循环下微动疲劳裂纹萌生位置的预测分析[J]. 力学季刊 2013(02)

- [3].应力比对Ti-6Al-2Zr-1Mo-1V合金疲劳裂纹扩展行为的影响[J]. 航空材料学报 2018(03)

- [4].2524铝合金不同应力比下的疲劳裂纹扩展行为[J]. 锻压技术 2018(06)

- [5].基于应力比法的双层网壳结构抗风优化[J]. 结构工程师 2013(04)

- [6].复杂应力条件下长江口原状饱和软黏土门槛循环应力比试验研究[J]. 岩土力学 2010(04)

- [7].应力比对单晶高温合金高周疲劳行为的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2018(11)

- [8].不同动应力比下加筋前后砾性土的动三轴试验分析[J]. 水力发电 2020(04)

- [9].智慧城市多功能杆选型研究[J]. 特种结构 2020(05)

- [10].应力比r对构件疲劳裂纹扩展的影响分析[J]. 中国工程机械学报 2008(04)

- [11].南海饱和软土单剪强度试验研究[J]. 水利水运工程学报 2016(05)

- [12].3D-C/SiC复合材料的高温疲劳性能[J]. 宇航材料工艺 2008(05)

- [13].侧限固结时应力比对粗粒土变形的影响[J]. 水运工程 2019(08)

- [14].堆石料等应力比路径三模量增量非线性模型[J]. 岩土工程学报 2008(09)

- [15].不同应力比下渗碳齿轮钢多重竞争疲劳失效模型构建[J]. 内蒙古工业大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [16].土的三维渐近状态准则[J]. 岩土工程学报 2011(05)

- [17].黄土在地铁列车荷载作用下的临界动应力比及动应变发展模型的试验研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2010(06)

- [18].应力比对热等静压Ti-6Al-4V钛合金疲劳裂纹扩展速率的影响[J]. 有色金属工程 2019(09)

- [19].应力比对D36钢腐蚀疲劳裂纹扩展的影响[J]. 腐蚀科学与防护技术 2016(02)

- [20].重塑黄土等应力比三轴压缩试验研究[J]. 人民黄河 2014(02)

- [21].等应力比路径下堆石料双屈服面弹塑性模型研究[J]. 岩石力学与工程学报 2013(01)

- [22].高应力比下路用水泥混凝土疲劳可靠度量化分析(英文)[J]. Journal of Southeast University(English Edition) 2012(01)

- [23].应力比对25Cr2Ni2MoV钢疲劳裂纹扩展门槛值的影响[J]. 物理测试 2019(01)

- [24].荷载作用下粉煤灰混凝土一维、二维碳化研究[J]. 工业建筑 2013(05)

- [25].应力比对TC4钛合金超高周疲劳失效机理的影响[J]. 工程科学学报 2019(02)

- [26].应力比对6082T651铝合金疲劳裂纹扩展行为影响[J]. 实验室科学 2019(01)

- [27].不同应力比下沉淀硬化不锈钢的超高周疲劳断裂机制[J]. 机械工程材料 2017(03)

- [28].堆石料等应力比路径四模量增量非线性模型[J]. 岩土力学 2009(05)

- [29].动荷载下深圳前海软土变形及微结构特征研究[J]. 人民长江 2020(01)

- [30].应力比对E690高强钢腐蚀疲劳裂纹扩展影响的试验研究[J]. 热加工工艺 2019(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8b877f17bdfb12226db8a581.html