# 降低水质硬度的研究与应用

### 论文摘要

针对薛村矸石电厂原水硬度高、浊度高、碱度高的特点,每日电厂补水约需4 000 t,仅经过预处理后的原水只能降低其浊度,不能降低电导和硬度,随着蒸发,盐分将在水循环中不断浓缩,全厂工业水冷却系统结垢严重,严重影响生产的问题,冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂根据矿井来水的特点,选用投加生石灰法降低水质硬度,通过实验和比对表明,投加石灰能明显降低原水中的硬度,在现有水质和工艺条件下硬度去除率最高为34.5%,投加最佳频率为35 Hz,同时表明石灰投加过量,去硬效率降低。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 方法选择

- 1.1 膜法

- 1.2 钠离子软化法

- 1.3 阴阳离子树脂交换法

- 1.4 石灰法

- 2 方案实施

- 2.1 装置

- 2.2 仪器

- 2.3 确定工艺

- 2.4 计量泵调试

- 2.5 加酸的控制试验

- 2.6 设备停运的反冲洗调试

- 3 调试试验数据

- 4 效益

- 4.1 经济效益

- 4.2 其他效益

- 5 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张伟元

关键词: 石灰,水质硬度,矿井水

来源: 煤炭与化工 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 有机化工,环境科学与资源利用,动力工程,电力工业

单位: 冀中能源峰峰集团有限公司

分类号: TQ085;X773

DOI: 10.19286/j.cnki.cci.2019.12.031

页码: 118-119+138

总页数: 3

文件大小: 1894K

下载量: 73

### 相关论文文献

- [1].水质分析中的浊度检测研究[J]. 化工管理 2020(28)

- [2].滤池运行管理中降低滤后水浊度的措施[J]. 科协论坛(下半月) 2013(12)

- [3].基于数字锁相的微型浊度检测仪研究[J]. 电子测量技术 2020(06)

- [4].新型标准浊度液的研制[J]. 茂名学院学报 2010(04)

- [5].基于紫外光谱的水体硝酸盐氮浊度补偿研究[J]. 光谱学与光谱分析 2020(02)

- [6].低温低浊度水质处理[J]. 科学技术创新 2020(03)

- [7].引起循环水浊度升高的原因分析和处理措施[J]. 聚酯工业 2019(03)

- [8].浊度的对地表水总磷含量测定过程中检测值的影响[J]. 科技风 2017(16)

- [9].浊度的检测原理及方法[J]. 中国计量 2012(04)

- [10].饮用水浊度测量技术及应用[J]. 中国建设信息(水工业市场) 2010(06)

- [11].两种方法制备的聚合氯化铝铁除磷降浊度性能比较[J]. 应用化工 2020(06)

- [12].基于图像处理的水质污浊度的检测研究[J]. 电子世界 2020(16)

- [13].11°角应用于啤酒过滤浊度测量[J]. 酒·饮料技术装备 2018(01)

- [14].控制清酒浊度的关键点[J]. 中外酒业·啤酒科技 2015(09)

- [15].降低硫酸亚锡浊度的研究[J]. 大众科技 2014(09)

- [16].新型水浊度双管对比检测装置[J]. 科学24小时 2014(04)

- [17].浅谈啤酒浊度的控制[J]. 啤酒科技 2013(12)

- [18].化学混凝法同步除炼油污水中硅和浊度的研究[J]. 石油与天然气化工 2014(03)

- [19].低浊水的浊度测定问题[J]. 净水技术 2010(03)

- [20].开发建设对敖江水质浊度影响的遥感监测[J]. 地球信息科学学报 2018(11)

- [21].浅议以浊度标准管(片)代替标准液的必要性[J]. 中国计量 2016(11)

- [22].紫外-可见光谱法水质监测中浊度影响的非线性校正[J]. 传感器与微系统 2018(10)

- [23].甲醇装置循环水浊度超标原因及治理措施[J]. 煤炭加工与综合利用 2017(08)

- [24].大米浊度检验方法的研究与探讨[J]. 粮食与饲料工业 2018(12)

- [25].浅析影响清酒浊度的因素[J]. 啤酒科技 2014(01)

- [26].沉淀池等浊度曲线的作用分析[J]. 供水技术 2009(02)

- [27].紫外-可见光去浊度反演水体叶绿素a含量[J]. 科学技术与工程 2018(31)

- [28].聚合物浊度标准溶液的研制[J]. 中国计量 2008(07)

- [29].基于智能分析的供水管网浊度模拟研究[J]. 青岛理工大学学报 2016(04)

- [30].加入哈希浊度家族 共享精彩好礼[J]. 工业用水与废水 2010(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8bd2a9f2249be99a106c71a3.html