# 发泡水泥保温板在住宅施工中的应用

赵世乐

中国建筑第八工程局有限公司江苏南京210000

摘要：发泡水泥保温板凭借其发泡水泥保温板是国家最新研发的一种新型防火节能材料，具有良好的耐火性、保温性、粘结性、耐久性、环保性及耐水性等特点，使其迅速发展成为建筑外墙保温材料中的首选产品之一。然而，由于发泡水泥保温板自身是一种脆性材料，又同抹灰层及外墙混凝土属同质无机材料。文章对住宅工程中发泡水泥保温板的应用进行分析。

关键词：发泡水泥保温板；住宅施工；防火节能材料

近些年来多起建筑保温火灾事件的发生，给国家、人民的生命和财产安全造成了巨大的损失，引发了社会各界对保温防火的反思，保温材料的防火性能受到社会各界的高度重视。

1发泡水泥保温板的特点

发泡保温板是一种高性能无机保温材料，它是一种多孔轻质高性能保温板材，是由多种无机胶凝保温隔热性能好、耐高温、耐老化、A级不燃的无机保温材料，水泥发泡保温板可广泛应用于建筑外墙保温系统。

1.1节能环保、无毒无害

A级保温板系统无毒无害，在高温或火灾情况下不会产生有毒气体，无放射性，属于安全环保产品。其导热系数在0.048-0.068之间，可根据不同用处选择。绿色环保、无毒无害。发泡水泥保温板由水泥、发泡剂、掺合料等经过搅拌、浇筑、养护以及切割制成，与其他保温材料相比，生产过程中无需加热、不需蒸压，不需消耗石化能源；施工及使用中无有害气体排放对环境造成的影响，建筑物报废拆除后，该材料经过粉碎可再次填充利用，不会对环境造成污染，由此可见，采用发泡水泥保温板较聚苯乙烯泡沫塑料而言更具环保性。

1.2防火隔热

发泡水泥保温板是A级不燃无机保温材料，有良好的防火性能，1200度高温烘烤3小时，仍保持完整性，在建筑物上使用，可提高建筑物的防火性能。从而具有很好的隔热性能。

1.3保温性好

产品容重轻，体积干密度为250kg/立方；导热系数低，蓄能系数高，吸水率低，是理想保温隔热隔音材料。

1.4抗压强度、粘结力强

对于聚苯乙烯泡沫塑料而言，其抗压强度在0.02-0.03MPa之间，而发泡水泥保温板的抗压强度在0.5MPa以上，因而抗压性能更好。

2发泡水泥保温板的施工

2.1施工准备

首先，在吊篮安装结束后必须经过安装单位的自检，待合格之后再由公司安检部门进行验收；其次，墙体的螺栓眼应尽量采用细石混凝土进行封堵和密实，对于卸力钢丝绳及悬挑工字钢部位而言，其预留孔及墙体预留洞应全部进行封堵。再次，应对基层的墙体进行检查，看起是否平整和坚实。墙体表面应清洁无污，不存在浮沉及脱模剂等对粘结过程造成阻碍的附着物。对于空鼓、起皮、凸起及疏松等部位而言，应将其剔除，并通过聚合物砂浆进行找平，找平的过程中应确保砂浆同基层墙体之间的粘结足够牢固；最后，在发泡水泥保温板施工前，应确保外门窗的副框已安装结束并通过验收，保障其尺寸及位置同有关设计及质量要求相符合。

2.2施工

（1）测量、放线、挂基准线开始粘板的部位抄水平线，各楼层适当位置挂水平线，该线要在外墙面水平交圈，以控制保温板的垂直度和平整度。外墙勒脚部位外保温构造的底部应设置热镀锌角钢底座托架，托架离散水坡高度应适应建筑结构沉降而不导致外墙保温系统损坏的要求。

（2）铺贴保温板。保温板规格尺寸：保温板的标准尺寸为300mm×300mm，允许误差对角线小于2.5mm，采用小型锯进行切割，其允许偏差的尺寸大小为±2mm。网格布翻边：在变形缝两侧、门窗及其他洞口处须多留置网格布约200mm，其中翻边宽度为80mm，通常做法是：网格布的留设长度为+180mm保温板的厚度。用专用粘结剂在翻边部位涂刷长80mm，宽2mm，并将80mm长的网格布压入，多余部门网格布备用。保温粘法方式：在复合发泡水泥板的背面涂抹配置好的专用粘结剂，粘结剂厚度约为3mm（压实后厚度），通常采用满粘法，以保证粘结牢固。铺贴保温板：为了防止专用粘结剂在保温板表面干燥结皮，必须迅速将发泡水泥保温板粘贴在清洁的外墙表面上，以提高粘结剂的粘结性能，确保影响发泡水泥保温板的施工质量。发泡水泥板的铺贴应分段铺贴，其铺贴顺序为：自下而上，错缝通常为1/2板长，特殊部位最小错缝不应小于100mm。压平操作：发泡水泥保温板粘贴完毕后，为确保大面平整，应及时用靠尺进行压实压平操作，板与板间要贴紧，不能有缝隙，对于施工不当留有的缝隙，用粘结剂压入缝隙中并抹平，确保无缝隙，并且应及时清除被挤出表面的粘结剂。

（3）打磨确保板缝平齐。用砂纸以轻柔的圆周运动对保温板接缝不平处进行打磨，及时用刷子将打磨遗留下来的灰尘清理干净。

（4）抹底层砂浆。将拌制好的聚合物砂浆均匀地涂抹在发泡水泥保温板面上，厚度以3mm为宜。

（5）压入网格布：①网格布应按工作面的长宽要求裁剪，并应留出搭接宽度；②在门窗等洞口周围网格布翻包，四角均应附加一层网格布加强，整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上；③在洞口及网格布翻包部位的水泥保温板正面和侧面，均涂抹聚合物砂浆（只允许此处的水泥保温板端边抹聚合物砂浆）。将预先甩出的网格布沿板厚翻转，并压入聚合物砂浆中；④将整幅网格布沿水平方向绷直绷平，注意将网格布内曲的一面朝里，用抹子有中间向上、下两边将网格布抹平，使其紧贴。网格布水平方向搭接宽度不小于100，垂直方向搭接长度不小于80，搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处，不得使网格布皱褶、空鼓、翘边；⑤在凹凸线角处，应将窄幅网格布埋入底层聚合物砂浆内，将整幅网格布在窄幅网格布之上，搭接宽度80；⑥在墙身阴阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接，各侧搭接宽度不小于200。

（6）锚固件的安装。在正确的位置使用冲击钻进行钻孔，孔径10mm，钻孔时间应在发泡水泥保温板已粘贴8小时以上，24小时内完成。钻入墙体的深度约为70mm，固定件锚入墙体的深度约为60mm，以确保锚固件的牢固。每块保温板至少设置一个锚固件，局部加强处理的部位应多打入一个。锚固件自攻螺丝应挤紧，为确保墙面平整，应将拧入部分用抗裂砂浆补平。最后应注意确保回拧膨胀钉尾部，使其与墙体锚固牢固。

（7）抹面层砂浆。在底层聚合物砂浆抹完并将网格布压入后，待砂浆凝固至表面不粘手时，可以开始抹面层聚合物砂浆，厚度通常为以网格布不外露为准，抹面须注意保证其平整度。

（8）变形缝处施工：墙身变形缝的金属盖缝板应在水泥保温板粘贴前按设计定位并与基层墙体固定牢固。

（9）饰面层的施工：①饰面层采用水溶性高弹涂料时，施工前应修补聚合物砂浆不平处，并用细砂纸打磨，然后进行涂料施工；②饰面层采用面砖时，粘结剂及勾缝砂浆应采用专用瓷砖粘结剂。

3结语

随着社会的不断进步，防火发泡水泥保温板的技术也不断的成熟，发泡水泥板具有性能好、价格低、施工操作简单的优点，因此，大范围推广水泥发泡保温板是非常有必要的。

参考文献：

[1]陆总兵，陆健.发泡水泥保温板的性能与外墙保温施工要点[J].中国高新技术企业，2012（3）：72-73.

[3]江苏省建设推荐性技术规程：复合发泡水泥板外墙保温系统应用技术规程（苏DGJ/TJ174-2014）[S]．

[3]邹兵华．发泡剂对水泥宏观发泡效果的试验研究[J]．工业建筑，2008.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8bfe136809a04a413be9f047.html