# 电力线路节能降耗技术研究

(国网山东省电力公司微山县供电公司山东济宁277600)

摘要：随着改革开放的不断设备如，经济的发展对电力供应的需求越来越大，电力系统作为一个巨大的能源消耗大户，节能降耗对电力系统的改造至关重要。电力系统的输配送电路是能耗最大的部分，实现电力线路的节能降耗对于提高供电企业的经济效益有着重要的作用。由于负荷的增长速度快，电力系统的节能降耗有着很大的潜力。电力系统的节能降耗工作不但可以减少用户电费支出，提高供电企业经济效益，提升配电设备供电能力，而且可以实现能源的节能开发，资源的优化配置。线路损耗作为电力系统能耗的主体，本文对线损的概念进行分析，提出电力系统节能降耗改造的技术措施。

关键词：电力线路；节能降耗

前言：电力系统的耗能量很大，而且大部分的电能是在输配电线路中消耗，实现输配电线路的节能降耗对提高社会经济发展有着举足轻重的作用。由于电能消耗过快且电力系统的投资不及时，因此输配电线路在节能降耗方面仍存在着巨大的发展空间。实现输配电线路中电力的节能降耗不仅能够减少居民的用电支出，增大电力公司的经济效益，而且极大有利于国家能源的有效利用、环保以及资源的优化配置。

1.电力线路损耗概述

电力系统的能耗的主体部分就是电力传输过程中线路的电能损耗。在电力传输过程中，各个环节的电气元件都存在一定的电阻，电流通过时将会产生功率的损耗，这种功率的损耗就称为线损。在电力系统的输配电过程中，线损是各个电力设备和线路所产生的电能损耗，包括可变损耗、固定损耗和其他损耗。所谓的固定损耗是指电力系统的损耗不因负荷的增加而发生变化的电能损失，它只与外加的电压、产品质量和设备容量有关。可变损失则是是指电力系统中的设备和线路的能量损失随负荷的增加而发生变化，例如变压器的铜损、其它设备线圈的铜损等；其他损失则是指在电力系统的运行中，由于管理不善导致的电能损失。

2.电线路节能降耗技术的措施

2.1电网的合理规划

2.1.1输配电线路节能降耗的现实、离不开电网的合理规划

供电企业可以利用自动化系统、在线监测系统、监控系统等，实现电力的调度效率，减少网损和负荷，是线路损坏管理完善的重要技术措施。目前供电企业开始用计算机技术、网络技术、数字化技术等，输配电线路节能降耗的技术方法，可采用潮流计算方法，选用最为合适的运行方式，讲线路损耗降到最低状态。与此同时，还可以采用自动化系统制定各个变电所的经济运行曲线，确保各个变电所的运行保持在最佳状态，提高主变运行的经济性。

2.1.2采用节能型的电力变压器

作为输配电线路损耗的主要内容，输配电变压器的损耗要进行控制，其中节能型的电力变压器就是有效的举措，能够有效降低整个输配电网的损耗。譬如陆良供电有限公司使用的非晶结合金铁心变压器，空载损耗的35%左右，具有低噪音和低损耗的容量进行合理配置，同样能够起到节能降耗的效果。要想节约能源，通过采用新材料的方法来降低配电变压器的空载损耗值，是一条很有效的途径。

2.1.3确保变压器运行的经济性

在同样的传输电量的条件下，变压器运行方式的选择，关系到变压器的电能损失。变压器的经济运行并不需要加大资金投入，而只是要对供电和用电进行科学管理，就能够达到节电的目的，并提高功率的因素。变压器的运行参数与变压器的容量、电压器等级、铁芯材料质量等息息相关，只需要选择参数较好的变压器，就可以提高变压器的节能降耗能力。

2.2加强电力设备和电网改造

加强电力设备和电网改造的首要任务是选取合适的导线截面，其次要合理使用电力稳压器，以保证减少耗损。电力设备使用时间较长大多会出现漏电现象，不仅会威胁到居民的人身健康，还会在不同程度上造成电力资源的浪费，为此，供电企业有必要定期查看电力设备和电网系统，如果一旦发现电力设备老化等问题，一定要及时进行修补。所有供电企业要在电力能源造成浪费之前，提前加强电力设备和电网改造。

2.3建立健全全方位的电力监控系统

在完善了早期电网建设和中期电力系统改造之后，后期的电力能源监控系统更为重要。供电企业在源源不断的输送电力能源的同时，也要建立健全配电监控管理系统，以保证企业和居民安全高效、节电省电、可持续的使用电力能源。人为浪费的因素不可忽视，但是只要通过适当的监管，人为因素完全是可以避免的。所以，供电系统要加强配电监控管理系统建设，提前做好预警，实现电力能源的全方位、立体化规范管理。

2.4电力单位要加强日常管理

在电力系统运行的实际过程中，由于日常管理因素导致的能源浪费依然存在。比如由于管理人员的疏忽，对用户电表造成抄漏、错抄、错算、带电物品绝缘不良等人为错误，也会在一定程度上造成能源的浪费。所以，电力单位要加强日常的管理监控，杜绝某些用户在无电表的情况下窃电的现象，一旦发现此类情况，要对窃电的用户实行一定惩罚。

2.5电力线路导线的选择

2.5.1输配电线路截面的合理选择

选择的要点看是否能够节省投资和满足用户需求，有必要在设计输配电线路的时候，在规范等级的基础上，选择再高一个等级的导线截面，然后采用逐段计算的方法计算节能，以节约有功功率，另外在换线前和换线后，需要兼顾电抗值的变化，以减少线路电阻损耗，提供节能降耗的可能性。

2.5.2架空绝缘导线的采用

这种导线可以确保线路供电的安全性，防止相间短路，同时减少合干线路作业的时候停电的频率，提高线路的利用程度。这种导线经过树木的枝叶时，不需要对树木进行修剪，有利于环境绿化成本的减少。另外绝缘导线的线间距小，电抗能力相当于普通裸导线电抗的三分之一，有利于维修工作量的减少，延长了线路的使用寿命。

2.5.3使用单心绝缘导线

属于新兴的低压分裂导线，完全绝缘，即便电杆折断，也不会被中断供电，而且具有扩张强度大、通用性强、方便施工、杜绝漏电、减少火灾等优点，目前在我国输配电建设当中，广受青睐，尤其是对于低压电网电压合格率的提高、供电质量的提高、节能降耗水平的提高等，具有很大的推动作用。

2.6提高功率因数

在供配电系统中，许多用电设备如电动机、变压器、灯具的镇流器以及很多家用电器等均为电感性负荷，会产生滞后的无功电流，它要从系统中经过高低压线路传输到用电设备末端，无形中又增加了线路的功率损耗。为此，在供配电系统中安装电容补偿柜，通过电容柜内的静电容器进行无功补偿，电容器可产生超前无功电流抵消用电设备的滞后无功电流，从而达到减少整体无功电流，同时又提高功率因数的目的。当功率因数由0.7提高到0.9时，线路损耗可减少约40%。功率因数值的大小应满足当地供电局的要求，无明确要求时，建议功率因数值高压用户为0.9以上，低压用户为0.85以上。

结束语

综上所述，本文分析了输配电线路中电力能源消耗的主要问题，并由此提出了解决这些问题以及实现电力节能降耗的方法与措施。随着当前社会经济的迅猛发展，百姓生活水平的不断提高，电能已成为居民正常生活中不可缺少的重要能源。然后电力的供应又出现了紧张的趋势，因此，节能降耗便成为当前局势下的首要任务。针对各地各部门的实际情况，采取适当的节能方案，才能更为有效的实现节能降耗。

参考文献:

[1]范明天，基于可靠性的配电网规划思想和方法讲座-基于可靠性的配电网规划的概况和基本理念[J]，供用电，2011，（1）：11-14.

[2]杨瑞琴.供电企业降低线损与低压配电网功率因数的关系[J].黑龙江科技信息,2012(14):60-61.

[2]张亦龙.10kV配电网线损分析及降损措施研究[J].中国新技术新产品，2013，（17）：102-103.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8c47e64896fc7dd34671f6a4.html