# 水利水电工程施工中高压喷射灌浆技术王鑫

中国水电建设集团十五工程局有限公司陕西西安710065

摘要：灌浆技术在水利水电工程中是非常关键的一个环节，想要高压喷射灌浆技术在我国水利水电工程中合理使用，就需要对这一技术进一步进行质量控制，用科学的手段使用高压喷射灌浆技术，本文对水利水电施工中的高压喷射灌浆技术进行了探讨。

关键词：水利水电；高压喷射灌浆；施工技术

1高压喷射灌浆技术及其意义

水利工程施工中常见使用灌浆法进行操作，此类措施中主要以高喷射灌浆为主，其工作原理为，利用高压机械化作业向搅拌地层中喷入高压水或高压浆液。利用灌入水泥浆，结合成大强度的混合体。以此满足地基对承载力的要求并增强地基的防渗透性能，实现预期目标。此技术的应用优势为，操作简便、易于施工、材料便宜、应用范围较广，有将强的持久性，综上，其在实际施工过程中有较好的利用率。水利水电工程的效益不仅是带来经济效益，更是包涵服务群众，造福生活的重要的服务性价值功能，保证居民的生活用水需求。如在农田行业中的灌溉，可有效的进行洪汛防灾。此类工程在我国受地形影响较多，呈现出中小型规模，布局疏密有致，因此难以进行统一的质量要求规划。随着工程项目的不断增多，部分区域内有优质地质进行新型此类工程拓展与施工建设。不仅如此，由于此类建筑常表现为较长时间的投入使用，因此常存在年久失修的问题，防水渗透隐患较大，严重威胁周边群众的正常生活。综上可知，为了有效的避免水利建设工程出现上述常见问题，应加固地基处理工作，防止渗漏出现，此时灌溉施工技术便应运而生充分发挥其优势。高压喷射法在预设位置进行钻机打孔，利用高压泵向周围土体内喷射水泥浆等物质，同时配合钻机进行位置移动，提升作业速度，便提升边旋转式前进，充分使土体受到影响与泥浆融合，加速其固化生成，保证大面积的固化形成范围。通常高压喷射技术形成的固体形状受到喷射流与前进方向的多方影响。因此其常见分类为：旋转式喷射、定向式喷射、摆动式喷射，即旋喷、定喷、摆喷。旋喷形成的桩体主要是用来稳固地基、提升其抗剪强度、改变土质性能，增强其承载能力，降低承载负荷带来的变形问题的发生概率。定喷形成的固结体主要是形成壁状墙体保护，加强承载力与稳定性。摆喷形成的固结体主要成扇状，以此改善地基土的水力情况，实现对边坡的稳固。

2高压喷射灌浆技术的原理

高压喷射技术主要是借助高压射流对土层进行不断地干扰，从而使地层被切割，有利于浆液在作业范围内对断层所需地区进行填充，使浆液与沙土石粒进行充分的混合和搅拌，凝固后形成凝结体，可以造成地层结构的改变，从而达到提高承载力和防洪防震和平常的防渗的目的。在实际的建筑施工过程当中，在喷嘴处会喷出因为高压作用压缩的空气及浆液，从而使浆液流向更深的地层，对土层原有的结构造成破坏，产生大量的土渣和矿物杂质，它们会产生升扬作用，将经过浆液冲击后的土渣和杂质，由孔壁和喷射杆的环状间隙带出地层，这样土渣和杂质在破碎之前所占的空间就会被浆液填满替代，从而起到转换的作用。但是外界给予的压力也并不是会无限增大的，所以在喷嘴处喷出的浆液强度也会随着射流距离的增加而逐渐衰减，直至射流最后达不到切割地层的目的，但是射流的不断增加，仍然会起到不断挤压地层的作用。与此同时，静压灌浆的持续进行，会加剧浆液的渗透作用，在凝结体外侧产生凝结层，使凝结体的密度加大，从而提高所建建筑的防渗能力。另外，在强大的冲击震荡作用下，大块的石头会产生松动、位移，所以在遇到大石块集中的地方，要降低提升他的速度，使比能值增高。经过综合的处理作用，使凝结体更加的结实密实。

3水利水电工程施工中高压喷射灌溉技术的应用

3.1钻孔

进行钻孔施工的基础就是对水利水电工程的全面进展状况进行了解，根据其建设现状，及时查疑补漏，保证其内部泥浆始终在不断的进行循环利用，不断向孔外反出，直至空孔终结束。在此环节作业时，必要情况下可同时开展钻进与跟管。在钻进过程中需要注意的内容是，控制钻孔机的下钻角度与方向，当其已达到预先设计的位置时进行垫平，此后选择适宜的方式如水平尺等对物理参数进行侧脸与统计，分析孔洞性能及合标性，最常见的物理参数测定为机体水平度、立轴水平度。在进行孔位设计时，在其50mm的范围内都为正常偏差值，此时要控制孔洞灌浆率为0.5%，孔深必须要超过设计的底高程。在进行钻洞时，要注意一次成孔率，平均每3米需测量一次水平度，防止孔洞出现倾斜偏差。进行钻孔设计时，必须要对孔距进行合理设计，防止防渗出现差错，并据此提升工程质量，把控施工进度，控制施工成本，并在此基础上提升凝结体的可靠稳定性。

3.2下入喷射杆

在水利水电工程施工过程中，在进行泥浆固壁钻孔的同时需要我们进行喷射杆下底施工作业。这主要是通过利用钻进套管跟管，从而能够取出钻孔后的钻杆，而随着下入的喷射杆，然后慢慢将套管进行拔除，然后在通过利用PVC护管壁或是泥浆护壁向钻孔内部进行灌注。当我们完成水泥浆护壁的钻孔施工后，也可以通过将喷杆直接下入。而当钻杆以旋转式前进或以射水法进行钻进时，我们可以通过利用喷杆的自身特点来发挥其重要的作用，但是需要我们注意在进行施工前，必须要充分的进行测试检验，真正的熟悉设备实际的运行情况才能够利用试喷完成施工，这样能够有效的保证设备的质量。此外，我们在施工时，还可以利用胶带进行包扎，从而防止喷嘴位置被杂物进行堵塞。

3.3高压喷射

一般来说进行高压喷射时，主要常见的喷射物质为压缩空气、水泥浆、高压水等，都是利用下入喷射管，然后到达预设的土层位置，从而进行高压输送作业，然后在进行静喷，从而保证喷射灌浆参数达到设计参数标准要求。对于进行灌浆浆液的喷射过程中，必须要保证喷射速度的控制均匀，喷射压力符合设计要求，并在喷射过程中要全面的记录各项数据。因为，在进行高压喷射灌浆技术的应用时，相关参数能够直接影响高压喷射灌注技术的应用效果，所以我们必须要注意对工程钻孔的前期准备以及喷射管下入施工质量要求等，只有个部分都满足设计参数要求时，才能够进行喷射灌浆施工，从而保证高压喷射灌浆技术质量。

总结：国家对水利水电工程施工重视程度的增加，在实际施工过程中，施工人员应当广泛应用施工技术，提高水利水电工程施工质量对高压喷射灌浆技术应用的时候，能按照科学的技术应用措施加以操作，保障整体的工程施工质量。

参考文献：

[1]沈广余.浅析水利水电施工中的高压喷射灌浆技术[J].建材与装饰，2017（43）.

[2]李清华.浅析水利工程施工中高压喷射灌浆技术的应用[J].中国高新技术企业，2015（24）.

[3]李梅.高压喷射灌浆技术施工优点以及在水利水电施工中的应用[J].建材与装饰，2015（46）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8c49978b664547c2b1d96f60.html