# 十二烷基硫酸钠对Ni-Co3O4复合电沉积镀层显微组织、耐蚀性能和显微硬度的影响（英文）

### 论文摘要

在添加十二烷基硫酸钠（SLS）的瓦特型镀液中,于低碳钢表面电沉积Ni-Co3O4复合镀层。当镀液中存在SLS时,分散的Co3O4颗粒向阴极迁移的趋势更大,并与镀层结合。SLS改变Ni-Co3O4复合镀层的化学成分、表面形貌和显微组织。与纯镍镀层相比,所开发的复合镀层具有更高的耐蚀性能和显微硬度。在SLS存在条件下,在镀液中装载不同浓度的Co3O4颗粒使镀层表面具有疏水性,这对于提高Ni-Co3O4复合镀层的耐蚀性能非常有效。在镀液高Co3O4颗粒载荷量（>3 g/L）的情况下,Co3O4颗粒发生团聚,在镀层表面形成缺陷和位错,导致镀层耐腐蚀性能下降。通过线性磨损试验对疏水镀层的力学性能进行评价。

### 论文目录

- 1 Introduction

- 2 Experimental

- 3 Results and discussion

- 3.1 Characterization of Co3O4 particles

- 3.2 Electrodeposition of Ni-Co3O4 composite coating

- 3.2.1 SEM images and XRD patterns of composite coating

- 3.2.2 Abrasion resistance

- 3.2.3 Microhardness

- 3.2.4 Electrochemical corrosion

- 3.2.4. 1 Tafel plots

- 3.2.4. 2 Electrochemical impedance spectra

- 4 Conclusions

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: K.O.NAYANA,S.RANGANATHA,H.N.SHUBHA,M.PANDURANGAPPA

关键词: 镍电沉积,氧化钴,复合镀层,显微组织,耐蚀性能,显微硬度

来源: Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: Department of Chemistry, Bangalore University,Department of Chemistry, School of Engineering, Presidency University,Department of Mechanical Engineering, Indian Institute of Science

基金: UGC,New Delhi,India,for the award of Post-Doctoral Fellowship to K.O.Nayana(Award No: F.15-1,2015-16,PDFWM-2015-17KAR-31527(SA-Ⅱ))

分类号: TG174.4

页码: 2371-2383

总页数: 13

文件大小: 1843K

下载量: 56

### 相关论文文献

- [1].铜合金在一级反渗透海水中的耐蚀性对比研究[J]. 装备环境工程 2020(06)

- [2].紧固件达克罗耐蚀性能研究[J]. 现代涂料与涂装 2017(03)

- [3].钢铁表面氟铁酸盐转化膜的形成过程与耐蚀性[J]. 材料保护 2017(02)

- [4].510L氧化层物相组成、结构与耐蚀性关系的研究[J]. 轧钢 2018(06)

- [5].冷轧钢表面硅烷膜的制备及耐蚀性能研究[J]. 金属功能材料 2020(01)

- [6].6063铝合金热浸镀锌工艺和耐蚀性能的研究[J]. 轻工科技 2017(08)

- [7].回火对18Cr2Ni4W钢渗氮后的耐蚀性能的影响[J]. 新型工业化 2016(05)

- [8].冷却条件对镁合金耐蚀性能的影响[J]. 金属热处理 2014(11)

- [9].Mg-9Gd-2Y-Sm-0.5Zr合金组织和耐蚀性能研究[J]. 稀土 2014(04)

- [10].镁合金耐蚀性及稀土对其影响的研究进展[J]. 金属材料与冶金工程 2016(05)

- [11].镁合金耐蚀性的研究进展[J]. 贵州农机化 2019(04)

- [12].微量稀土铈对纯铝组织及耐蚀性能的影响[J]. 稀有金属 2020(01)

- [13].两种低合金钢在酸性介质下的耐蚀性能评价[J]. 山东化工 2017(03)

- [14].孔形对铝合金阳极氧化膜耐蚀性能的影响[J]. 热加工工艺 2014(04)

- [15].锆的耐蚀性能及锆设备制造品质控制[J]. 机械制造与自动化 2012(03)

- [16].塑性变形对热镀锌板耐蚀性的影响[J]. 材料保护 2008(07)

- [17].铝合金阳极氧化膜耐蚀性的研究[J]. 电镀与环保 2015(01)

- [18].磁化水对金属耐蚀性能的影响[J]. 腐蚀与防护 2015(04)

- [19].5A05铝合金黑色氧化膜的结构及耐蚀性能[J]. 宇航材料工艺 2010(01)

- [20].4Cr13不锈钢热处理后组织及耐蚀性能研究[J]. 内江科技 2016(06)

- [21].含铜贝氏体钢的组织及耐蚀性研究[J]. 铸造技术 2016(08)

- [22].热处理对35CrMo钢耐蚀性能的影响[J]. 热加工工艺 2011(02)

- [23].冷轧钢表面硅烷膜的制备及耐蚀性能研究[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [24].银离子注入剂量对2Cr13Ni2不锈钢耐蚀性能的影响研究[J]. 功能材料 2008(11)

- [25].铝材表面杂化硅烷薄膜的制备及耐蚀性[J]. 铝加工 2019(06)

- [26].稀土合金钢对输电铁塔高韧和耐蚀性能提升研究[J]. 电力勘测设计 2019(12)

- [27].1Cr13Mo3钢的显微组织及其在稀盐酸中的耐蚀性能研究[J]. 热加工工艺 2020(12)

- [28].电沉积参数对钛沉积层耐蚀性的影响[J]. 电镀与环保 2018(03)

- [29].超疏水表面在提高镁合金耐蚀性能上的研究进展[J]. 装备环境工程 2016(06)

- [30].白铜超疏水表面的构建及耐蚀性能的研究[J]. 上海电力学院学报 2016(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8c62945631901e764afc4f13.html