# 反井钻井工艺及其关键技术研究

### 论文摘要

反井是地下井巷工程施工难度最大、风险最高的施工项目,在总结和分析反井钻井过程中导孔钻进和扩孔钻进的工艺流程的基础上,围绕滚刀破岩、钻孔偏斜控制、钻具受力特征、围岩稳定性控制等关键技术问题,凝练了反井钻井工艺中导孔钻进和扩孔钻进2个主要工序中的7项关键技术问题:导孔钻具受力特点及偏斜控制技术;导孔钻进洗井介质的选择及其压力、流量等参数与排渣效果之间的相互关系;导孔钻井过程中钻进参数、洗井介质、地层结构对孔帮稳定性的影响和控制技术;扩孔钻头滚刀破岩方式及滚刀布置分析;刀具作用于岩石压力的确定、压力和推进力之间的协调性、单位体积破岩能耗、刀齿的磨损与矿物成分之间的相关性等扩孔钻进参数对扩孔钻进效率的影响;扩孔过程中地层的蠕变、风化和水化、钻井直径、钻井深度和暴露时间等参数对井帮稳定性的影响及风险判识;扩孔钻进过程中钻杆连接方式、受力特点及疲劳破坏特征分析。同时,给出了由主机系统、钻具系统、冷却降尘系统和辅助系统组成的反井钻井装备及面临的问题;并介绍了反井钻井试验平台研究系统和反井钻井技术、装备和工艺的标准体系,为反井钻井的工程应用、设备制造、关键元部件的标准化提供了理论指导和技术支撑。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 反井钻井主要工艺流程及关键技术分析

- 1.1 导孔钻进工艺及关键技术问题分析

- 1.1.1 导孔钻具受力特点及关键技术分析

- 1.1.2 洗井介质及排渣关键技术分析

- 1.1.3 导孔钻进过程中孔帮的稳定性控制技术

- 1.2 扩孔钻进工艺及关键技术问题分析

- 1.3 反井钻井装备系统的组成及关键技术问题

- 1.3.1 主机系统

- 1.3.2 钻具系统

- 1.3.3 冷却降尘系统

- 1.3.4 辅助系统

- 2 反井钻井试验研究体系

- 2.1 往复式刀具破岩试验台

- 2.2 旋转式刀具破岩试验台

- 2.3 滚刀密封结构试验台

- 2.4 钻杆疲劳试验台

- 3 反井钻井标准体系

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘志强

关键词: 反井钻井,导孔,扩孔,排渣,钻具,围岩稳定性

来源: 煤炭科学技术 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 煤炭科学研究总院建井研究分院,煤矿深井建设国家工程实验室

基金: 国家重点研发计划资助项目(2016YFC0600802),天地科技创新创业资金专项重点资助项目(2018-TD-ZD003)

分类号: TD262

DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2019.05.002

页码: 12-21

总页数: 10

文件大小: 557K

下载量: 143

### 相关论文文献

- [1].反井钻机导孔偏斜机理分析[J]. 科学技术与工程 2016(02)

- [2].一种卫生安抚奶嘴[J]. 创新时代 2016(12)

- [3].飞机复杂零件上大量小尺寸导孔的快速视觉检测[J]. 中国机械工程 2015(18)

- [4].大倾角斜反井导孔定向钻进应用研究[J]. 隧道建设(中英文) 2018(11)

- [5].反井钻机导孔偏斜控制技术分析与应用[J]. 采矿技术 2018(06)

- [6].喷丝板大长径比微小导孔加工工艺[J]. 工具技术 2008(01)

- [7].提高超深竖井导孔施工保障措施的意义[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2018(10)

- [8].桩侧导孔法处理断桩施工技术[J]. 科技创新导报 2011(12)

- [9].强渗漏地质段竖井导孔成型技术研究——以白鹤滩水电站4号排风竖井为例[J]. 人民长江 2018(11)

- [10].斜井反井钻导孔施工孔斜控制与纠偏技术[J]. 西北水电 2014(02)

- [11].公路特长隧道超深竖井反井法导孔偏斜率控制技术探讨[J]. 福建交通科技 2013(05)

- [12].导孔直径对木结构用规格材握螺钉力性能的影响[J]. 西北林学院学报 2014(05)

- [13].腾冲科钻预导孔终孔[J]. 资源导刊 2014(03)

- [14].立井联合法施工导孔堵孔问题的处理与实践[J]. 中国煤炭 2012(12)

- [15].先行导孔在SMW地下连续墙施工中的应用研究[J]. 科技风 2011(01)

- [16].槽式太阳能集热支架导孔的快速检测系统[J]. 自动化与仪器仪表 2019(08)

- [17].导孔直径对单板层积材握螺钉力性能的影响[J]. 中国人造板 2012(06)

- [18].牙轮钻在溜井施工中的应用[J]. 科技与企业 2012(14)

- [19].关于长斜井导孔定位和坐标归算的探讨[J]. 人民长江 2019(S1)

- [20].诱导孔对铝合金薄壁梁轴向压缩变形行为的影响[J]. 中国有色金属学报 2016(03)

- [21].大口径硬岩投料深孔施工工艺[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2008(06)

- [22].注浆材料与钻井液材料在反井导孔施工中的综合应用[J]. 建井技术 2016(02)

- [23].铁矿井下近300m深立井反井施工技术研究[J]. 中国矿业 2014(07)

- [24].反井钻机电液比例控制系统的设计与实现[J]. 中国矿业 2008(11)

- [25].对反井钻机钻井工艺的认识和应用[J]. 江西煤炭科技 2008(02)

- [26].超大长径比喷丝板斜导孔加工方法研究[J]. 合成纤维工业 2009(02)

- [27].庐枞矿集区深部探测科钻预导孔开钻[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2012(07)

- [28].哈萨克斯坦玛依纳水电站工程调压井开挖施工技术[J]. 中国高新技术企业 2012(13)

- [29].大直径钻孔施工技术实践[J]. 中州煤炭 2008(03)

- [30].抽水蓄能电站长斜井定向钻导孔施工技术研究[J]. 人民长江 2019(S1)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8ca4a429c3746148d4601a5e.html