# 大位移井岩屑清洁工具仿真分析

### 论文摘要

在进行大位移井钻井时,岩屑不易清除,出现卡钻、机械钻速低等问题。针对大斜度、大位移井的特点,应用有限元软件对钻杆周围岩屑床的流动特性和力学性能进行模拟,并对比"V"型和螺旋型岩屑床清洁工具性能。结果表明:螺旋型工具的岩屑清理效能比"V"型工具降低了14%,而岩屑最大环空返速提高了11.9%;两种清洁工具在受到相同外力下,"V"型工具的安全系数为螺旋型工具的1.28～1.64倍。此模拟研究为工具选型和研制提供参考。

### 论文目录

- 1 岩屑清洁工具在冀东油区的应用简介

- 2 岩屑清洁工具工作原理和力学仿真分析

- 2.1 岩屑清洁工具工作原理

- 2.2 井眼清洁工具力学仿真

- 3 工具流场及岩屑运移对比分析

- 3.1 流场边界条件的设定

- 3.2 内流场仿真计算

- 3.2.1 岩屑运移速度的计算

- 3.2.2 岩屑体积系数的计算

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吴百川,余文涛,钟震

关键词: 定向井,井眼净化,工具,分析

来源: 石油矿场机械 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 油气钻井技术国家工程实验室防漏堵漏技术研究室长江大学(武汉校区)石油工程学院

分类号: TE92

页码: 73-77

总页数: 5

文件大小: 1735K

下载量: 122

### 相关论文文献

- [1].南海高水垂比大位移井套管磨损预防技术的实践及分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(02)

- [2].减扭阻工具在古巴大位移井中优化分析[J]. 内蒙古石油化工 2017(09)

- [3].超深大位移井井筒清洁技术及工程实践[J]. 石油化工应用 2020(02)

- [4].海水深钻技术在大位移井表层钻井提效的应用[J]. 石化技术 2020(03)

- [5].渤海浅层大位移井用聚合物钻井液技术优化[J]. 石油化工应用 2020(05)

- [6].大位移井的修井技术探析[J]. 化工管理 2019(17)

- [7].大位移井钻采工艺技术[J]. 石油科技论坛 2008(02)

- [8].南堡13-1706大位移井钻井技术[J]. 石油钻采工艺 2019(02)

- [9].大位移井钻井技术要点[J]. 石化技术 2018(02)

- [10].大位移井钻井液技术难点[J]. 化工管理 2015(12)

- [11].涠洲11-1油田大位移井钻井液技术[J]. 广东化工 2014(10)

- [12].南海某油田超深大位移井定向钻井技术研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(22)

- [13].大位移井作业实践[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(04)

- [14].大位移井定向作业技术探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(04)

- [15].大位移井钻井延伸极限研究与工程设计方法[J]. 石油钻探技术 2019(03)

- [16].T井大位移井钻井施工技术[J]. 化工管理 2019(29)

- [17].东海某气田大位移井钻井液技术室内研究[J]. 石油天然气学报 2013(12)

- [18].大位移井径向振动工具的研制[J]. 辽宁化工 2014(10)

- [19].丛式大位移井钻井液技术研究与应用[J]. 内江科技 2009(09)

- [20].浅谈大位移井下套管技术的现状与发展[J]. 石油矿场机械 2008(04)

- [21].大位移井钻柱扭矩摩阻及轴向强度分析[J]. 云南化工 2019(05)

- [22].大位移井钻井配套技术专用装备及工具[J]. 石油科技论坛 2009(03)

- [23].桩146区块浅层大位移井钻井技术[J]. 中国科技信息 2019(17)

- [24].东海侧钻超深大位移井钻井关键技术[J]. 海洋工程装备与技术 2018(03)

- [25].大位移井井眼轨道优化设计[J]. 山东工业技术 2017(22)

- [26].关于大位移井钻井液技术难点的探讨[J]. 化工设计通讯 2018(01)

- [27].笔架岭大位移井钻井液技术[J]. 化工管理 2017(16)

- [28].大位移井抗高温低摩阻钻井液室内研究[J]. 长江大学学报(自然科学版) 2019(08)

- [29].大位移井修井技术研究及应用[J]. 石化技术 2018(02)

- [30].大位移井井眼净化改善途径的现状及展望[J]. 河南科技 2014(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8cc88911871ced4703a29f04.html