# 水中总磷的测定及影响因素探讨

苏州国环环境检测有限公司江苏苏州215129

摘要：磷在自然界中分布广泛，具有很强的氧结合能力。自然界中不存在元素磷。磷基本上以各种形式的磷酸盐和天然水和废水存在，主要由正磷酸盐，有机结合的磷酸盐和复杂的磷酸盐组成。水中各种形态的磷总量为总磷，可以在一定程度上反映水体的污染和富营养化。如果水中有适当的磷，它可以在水中生长有机体和微生物。但是，如果水中的磷富集，则会导致水的富营养化增加。因此，研究水中总磷的测定及影响因素非常重要。而且在探究水中总磷的测定及影响因素的时候也是对其分析的条件进行讨论，提出了在线自动监测是今后水质监测的发展方向，并介绍了水质总磷在线自动监测的发展现状。

关键词：水中总磷、测定、影响因素、探讨

引言：随着现代工业生产的迅速发展,全球环境受到了破坏,其中水污染尤为严重,其中，生活污水，化肥，有机磷农药等，磷是藻类生长的关键因素，但过量的磷会造成水污染。因此，水中总磷的测定及影响因素非常重要，同时也是评价水质的重要指标,磷在水中以各种形式存在，并且总磷是在消化水样后各种形式的磷转化为正磷酸盐的结果，而表面水中的磷以各种磷酸盐的形式存在。它们存在于腐殖质颗粒或水中的水生生物中，国内外有很多检测水中总磷的方法。所以我们就要从很多方面来探讨水中总磷的测定以及影响因素，从而通过总磷的在水中的含量可反映水体的污染和富营养化。

1.通过采集与保存样本来测定和分析水中总磷

由于磷酸盐可能会吸附在塑料瓶壁上，所以最好我们在采集样品的时候就不要用到塑料瓶来保存样品，所以我们要选用的容器就必须要稀盐酸来清洗，再用自来水和蒸馏水冲洗数次，磷的水样不稳定，最好采样后立即进行分析，这样的样品变化很小，如果不立即分析，就会影响总磷的测定，所以总磷的氧化消化方法是电炉或电热板加热消化，高压锅加热消解等，所用的氧化剂是过硫酸钾，硝酸和硫酸由于电炉或电热板的加热和消化而存在操作复杂，环境污染和密度差等问题。，所以我们通常是采用密闭微波增压消解法，这种方法不仅加快反应速度，还缩短了测定时间，同时这种方法还具有耗能低和耗能试剂少等特点，而且正磷酸盐的分析原理是基于酸性条件下的，它的检测可以通过用结晶紫，甲基紫，孔雀绿等碱性染料生成多元有色络合物直接进行分光光度测定。

2.主要试剂及仪器

在对水中总磷的测定影响因素进行探讨的时候，我们要用到的试剂有：硫酸、抗坏血酸、钼酸铵、过硫酸钾……这些试剂都是符合标准要求的，要注意的就是在使用试剂的时候要按照标准要求配制，例如钼酸铵的配制顺序不可颠倒，否则就会使显色不充分，影响测定结果;例如，过硫酸钾不易溶解，可溶于40°C水中，水浴温度不能超过60°C，否则过硫酸钾会分解失效，当室内温度低时，过硫酸钾溶液是容易结晶因此，它可以在40°C水浴中溶解后使用。对于容器的选择就要用到754型分光光度计、MLS-3750三洋全自动高压蒸馏灭菌器，总磷测定中消解温度，压力，时间条件处于自动受控状态，所用玻璃器皿均使用的盐酸浸泡，非常注意的是不可以用含磷洗涤剂清洗，如果出现样品较多的时候，可以用超声波代替手动摇匀，这样做不仅可以节约时间，还可以防止由于器皿密封性不好导致的测定结果的错误。

3.水质总磷在线自动监测的发展现状

我国湖泊富营养化状态,由于旅游业的发展和城市湖泊水产养殖和接收面源污染和富营养化是加速,富营养化已经成为湖泊和水库的主要环境问题在中国,最严重的污染之一,滇池,太湖巢湖富营养化的限制因素是总磷,人工分析速度太慢,易发生意外误差，不能完全准确把握湖泊水质及其变化，必须实现水质在线自动连续监测，为湖泊富营养化污染的控制提供技术支持。从仪器的方法原理上来看,过硫酸钾消解2钼锑抗光度法是总磷在线自动分析仪的主选方法,也是各国的法定方法.而紫外线照射2钼催化加热消解,流动注射光度法是采用流动注射连续进样,水样在紫外光照射下,以钼作催化剂加热消解,消解产生的磷钼酸盐在锑盐或钒盐存在下发生显色反应,反应产物直接进行光度测定,经换算可得到总磷的浓度值.目前采用该方法的总磷在线自动分析仪主要局限于日本.在仪器结构上,采用法定方法的水质总磷在线自动分析仪的结构一般比采用流动注射光度法的仪器结构复杂,进样及试剂加入系统较复杂(泵、管较多),在操作、运行的可靠性及维护方面较烦琐,但是流动注射光度法不是法定方法而我国总磷的环境标准值范围在0.02～100mg?L.因此,目前的总磷在线自动分析仪已能满足污染源和地表水在线自动监测的需要.另外,采用流动注射光度法的在线仪分析周期较短(10～30min).我国总磷在线自动监测工作才刚刚起步。总磷在线自动分析仪的应用在国内尚处于发展的初期阶段,仪器基本上依赖于进口,投资较高;虽然国内已开发研制出UV2光氧化法总磷在线自动分析仪,并在某些领域试用,但是还没有得到普遍的推广应用,因此急需开展该类仪器的国产化研究,以适应环境管理的发展和需要。

对样品的化验一方面是色度以及浑浊度，如果水样消解之后，出现色度或者是浊度，显色的效果就会

受到影响，因此需要纠正。即，根据常规方法消化两个样品，其中一个是添加到其中的着色剂，另一个是添加3mL颜色和浊度的补偿液，并且添加水样的吸光度。。减去补偿液的色度和浊度的吸光度，然后计算浓度。另一方面，显色性和时间符合国际标准。总磷水样品的显色时间为15分钟，但在实际实验中得知分子在较高温度下移动得更快并且在分子之间碰撞。更频繁，颜色发展速度更快，通常不需要15min。当房间温度降至13T以下时，需将其置于约30℃的水浴中进行显色。必须确保水和标准曲线在相同的色温和时间下显示。显色反应，如果水样和标准曲线完全发展，有必要在短时间内测量吸光度值，以免影响总磷测定的准确性。该实验在相同显色温度的相同条件下进行。在不同的显色时间内比较和分析标准曲线和水样。最大水样含量是在显色时间为10分钟时，室内温度。随着时间的推移，标准曲线的吸光度呈现增加趋势，水样含量减少，表明水样和标准曲线处于相同的显色时间和温度。可以达到最大值，如果着色时间延长，水样测量的准确度将受到影响。因此，在实验中，需要根据诸如室温，显色时间，温度等因素来调节显色时间。

结束语：所以综上所述,为了保护水资源,控制水体的富营养化,我国已将总磷列为正式的环境监测项目,制订了环境质量标准和污水排放标准,作为水质评价的重要指总磷是水资源质量评价的重要指标之一,所以为了准确测定水体中总磷的浓度,我们通过实验探讨了影响钼酸铵分光光度法测定水中的总磷的各种影响因素,得到了总磷测定的最大影响因素就是消解液的量,其次就是显色的时间和显色的温度以及水样的PH值,同时更加客观和实际的反应水体质量状况,我们就要对水中总磷的测定及影响因素进行探讨,总磷的在水中的含量可反映水体的污染和富营养化。因此，在水中总磷含量的测定是非常重要的。在日常工作中，需要水样的采集，保存和实验室分析。避免影响总磷的测定，从而使总磷判定的精度提高的不确定性因素。

参考文献：

[1]陆燕宁,宋永忠.水中总磷的测定[J].环境研究与监测,2003(4):336-338.

[2]申文霞,刘明辉,陈亮.水中总磷测定的影响因素分析[J].山东水利,2012(10):56-57.

[3]尹静章,韩梅.水中总磷测定值影响因素的探讨与研究[J].水利规划与设计,2015(11):38-41.

[4]刘毓霞.浅谈影响水中总磷测定的因素[J].资源节约与环保,2016(7):49-49.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8cd6483fd741010282b35598.html